Отстойники горизонтальные воды гидрофобные

Отстойники горизонтальные воды гидрофобные на условные давления 1,0; 1,6 и 2,5 МПа и температуры от минус  60ºС до 100ºС, предназначены для отстоя пластовой воды, улавливания содержащейся нефти и сепарации имеющего газа, используются при подготовке нефти и воды на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях. Климатическое исполнение отстойников У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 9.104 соответствуют У1и УХЛ1

Отстойники предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 8 баллов включительно. Возможность эксплуатации отстойников в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов определяется расчетом на сейсмичность  по СНиП II-7-81 (с учетом конкретного типоразмера).

Отстойники предназначены для

эксплуатации в макроклиматических  районах II5 и II4 по ГОСТ 16350 в условиях умеренного и умеренно холодного климата по ГОСТ 15150 с температурой воздуха при эксплуатации:

- для умеренного климата от +40ºС до минус 40ºС;

- для умеренно холодного климата от +40ºС до минус 60ºС;

Класс опасности рабочих сред 3,4 по ГОСТ 12.1.007

Примеры условного обозначения отстойников при заказе и в других документах: Отстойник горизонтальный воды гидрофобный (ОГВ-Г), объёмом 200м³, на условное давление 1,0МПа, материальное исполнение1:

ОГВ-Г-200-1,0-1

Тот же отстойник, подлежащий теплоизоляции:

ОГВ-Г-200-1,0-1-И

| Объём, м³ | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по жидкости, м³/сут. | 2000 | 4000 | 7500 | 15000 |
| Давление условное, МПа (кгс/см²) | 1.0 (10) 1.6 (16) 2.5 (25) | 1.0 (10) 1.6 (16) 2.5 (25) | 1.0 (10) 1.6 (16) 2.5 (25) | 1.0 (10) 1.6 (16) |
| Двн | 2400 | 2400 | 3000 | 3400 |
| Материальное исполнение 1,2,3 | Sk | 10 14 18 | 10 14 18 | 12 16 22 | 12 16 |
|  | Sg | 10 14 18 | 10 14 18 | 12 16 22 | 12 16 |
|  | S | 6 6 10 | 6 6 10 | 8 12 18 | 8 10 |
| L | 6285 6290 6340 | 11485 11490 11540 | 14385 14395 14485 | 22090 |
| l | 4500 | 9700 | 12300 | 19800 |
| l1 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 |
| l2 | 2700 | 6700 | 8000 | 13000 |
| l3 | 850 | 1500 | 2150 | 3400 |
| l4 | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| l5 | 2250 | 4850 | 6150 | 9900 |
| l6 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 |
| l7 | 1000 | 3000 | 3500 | 6000 |
| l8 | 500 | 1200 | 1200 | 2000 |
| l9 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| l10 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| l11 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 |
| l12 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| l13 | 750 | 1600 | 2000 | 3000 |
| l14 | 350 | 800 | 1000 | 1900 |
| l15 | 600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| l16 | 400 | 800 | 1000 | 1000 |
| l17 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| Масса, кг 1,2,3 | 5543 7103 8897 | 8921 11608 14827 | 16372 20567 27654 | 27515 34407 |

Назначение и условные проходы штуцеров

| Обозначение | Наименование | Объём отстойника, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 50 | 100 | 200 |
|  |  | Условный проход, мм |
| А1-3 | Ввод сырья | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Б1 | Вывод нефти | 50 | 50 | 50 | 50 |
| В1 | Вывод воды | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Г1 | Вывод газа | 50 |
| Д1,2 | Дренаж | 50 |
| Е1,2 | Люк-лаз | 500 |
| Ж1 | Для манометра | 50 |
| И1 | Для пропарки | 50 |
| К1 | Для предохранительного клапана | 150 |
| Л1 | Для термометра | 50 |
| М1 | Для регулятора раздела фаз | 150 |
| Н1 | Для регулятора уровня | 150 |
| П1,2 | Для камеры уровнемера | 50 |
| Р1,2 | Люк для очистки | 250 |

Материальное исполнение отстойника

| Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнение по материалам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС |
|  | до минус 30 | до минус 40 | до минус 50 |
|  | Марка стали, технические требования, обозначения стандартов |
| Обечайка, днища, опорные листы | Сталь 16ГС-3 ГОСТ 5520 | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Опоры | Ст3сп4 ГОСТ14637 | Ст3сп4 ГОСТ14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Фланцы | Сталь 20 ГОСТ 1050 гр. IV ГОСТ 8479 | Сталь 16ГС ГОСТ 19281 гр. IV ГОСТ 8479 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 гр. IV ГОСТ 8479 |
| Патрубки, штуцера, люка | Сталь 20 ГОСТ 1050 гр. В ГОСТ 8731 гр. А, Б ГОСТ 550 | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 гр. В ГОСТ 8731 гр. А, Б ГОСТ 550 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 гр. В ГОСТ 8731 гр. А, Б ГОСТ 550 |
| Устройство подъёмно - поворотное | Сталь 09Г2С -6 ГОСТ 19281 Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 | Сталь 09Г2С -6 ГОСТ 19281 Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 | Сталь 09Г2С -6 ГОСТ 19281 ГОСТ 5520 |
| Заглушки | Сталь 16ГС-3 ГОСТ 5520 | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Прокладки | Паронит по ГОСТ 481 |
| Внутренние устройства | Перегород-ки | Ст3сп3 ГОСТ 14637 | Ст3сп4 ГОСТ 14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Крепежные детали штуцеров, люков | Шпильки | Сталь 25, 35 ГОСТ 1050 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | Сталь 35 ГОСТ 1050 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХН3А Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
|  | Гайки | Сталь 20, 25 ГОСТ 1050 ОСТ 26-2043 | Сталь 25, 35 ГОСТ 1050 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХН3А Сталь 10Г2 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |

## Расчетное давление отстойников

| Температура стенки, ºС | Материальное исполнение | Давление условное, МПа (кгс/см²) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 (10) | 1,6 (16) |  |
|  |  | Давление расчетное / рабочее, МПа (кгс/см²) |
| 20 | 1,2,3 | 1,0 (10) 0,7 (7,0) | 1,6 (16) 1,28 (12,8) | 2,5 (25) 2,0 (20) |
| 100 | 1,2,3 | 0,9 (9,0) 0,6 (6,0) | 1,44 (14,46) 1,15 (11,5) | 2,26 (22,6) 1,80 (18) |

ОпроснЫй лист для заказа отстойника

| Условное обозначение отстойника |  |
| --- | --- |
| Давление рабочее, МПа (кгс/см²) |  |
| Температура рабочая, ºС |  |
| Состав среды, содержание сероводорода |  |
| исполнение уплотнительной поверхности фланцев штуцеров (в соответствии с ГОСТ 12815) |  |
| *6. Условный проход штуцера для предохранительного клапана, мм |  |
| Количество заказываемых отстойников |  |
| Почтовый адрес предприятия- потребителя |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия (организации), составившего опросной лист |  |

/* -заполняется при отличии от табличного значения./

Подпись руководителя организации, составившего опросной лист

____________________			____________________      М.П.

(должность, фамилия)					(подпись, дата)