Аппараты  вертикальные с перемешивающими  устройствами

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | Е | Ж | И |

Данные аппараты применяются  для различных  технологических процессов:

- эмульгирования

- суспензирования

- гомогенизации

- интенсификации теплообмена

- массообмена

- проведения  химических  реакций

- перемешивания жидких  однородных и неоднородных систем

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для входа продукта | Технологический | Технологический | Для предохранитель-ного клапана | Для трубы передавливания | Резервный | Для манометра | Для термометра | Для входа (выхода) теплоносителя | Люк | Для выхода (входа) теплоносителя | Для выхода продукта |

В зависимости от свойств  среды  комплектуются мотор-редукторами МПО-1 и МПО-2 различных мощностей и числом  оборотов,  торцевыми  и сальниковыми уплотнениями.  По конструкции перемешивающие  устройства  изготавливаются: пропеллерные,  турбинные, лопастные,  рамные.

Аппараты могут  изготавливаться разъемными и  цельносварными, с рубашками и без, со следующими  техническими  характеристиками:

| Объем полный, м3 | до 40 |
| --- | --- |
| Диаметр внутренний, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 |
| Длина, мм | 1270 | 1545 | 1755 | 2015 | 2025 | 2520 | 2680 | 3250 |
| Ширина, мм | 1320 | 1545 | 1755 | 2015 | 2025 | 2520 | 2680 | 3250 |
| Высота, мм | 1980 | 2385 | 2855 | 3475 | 4175 | 4375 | 6415 | 6610 |
| Толщина стенок | зависит от давления и температуры |
| Температура стенки, (С | от – 60 до + 250 |
| Материальное исполнение | углеродистая и нержавеющая сталь |
| Масса аппаратов, кг | 1200 | 1370 | 2100 | 3200 | 3500 | 4700 | 5050 | 7100 |

Аппараты с перемешивающими устройствами могут изготавливаться:

- по каталогу ЛенНИИхиммаша;

- по ГОСТ 20680-2002 (Аппараты с механическими перемешивающими устройствами).

по индивидуальным заказам, объемом до 200 м3.

1. Конструкция аппаратов  по ГОСТ 20680-2002 предусматривает применение механических перемешивающих устройств по АТК 24.201.17-90 (Мешалки. Типы, параметры, конструкции, основные размеры  и технические требования).

  - Аппараты  для перемешивания жидких сред вязкостью не более 50 Па·с  комплектуются мешалками  следующих типов:

01 – трехлопастными;

01М - трехлопастные модифицированными;

07 – лопастными;

12 – зубчатыми;

05 – шестилопастными;

03 – турбинными открытыми;

10 – рамными

1.2  Аппараты  для перемешивания жидких сред вязкостью более 50 Па·с

комплектуются мешалками  следующих типов:

08 – шнековыми;

11 – ленточными;

11С – ленточными со скребками

2. Заказ аппаратов с перемешивающими устройствами осуществляется:

2.1 По каталогу ЛенНИИхиммаш.

Примечание: При необходимости могут быть высланы  необходимые данные из каталога ЛенНИИхиммаш или чертежи общих видов аппаратов, ранее изготовленные на ОАО «УТС-Туймазыхим-маш».

2.2 При заказе аппаратов с перемешивающими устройствами по индивидуальным заказам  (при отсутствии эскиза) допускается  предоставлять следующие данные:

| ххх | ххх | ххх | х | х | х | хх | хххх | ххх | ххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное давление в корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал аппарата, соприкасающийся со средой |  |  |  |  |  |  |
| Тип уплотнения вала (Т-торцовое, С-сальниковое, Г- гидрозатвор ) |  |  |  |  |  |
| Обозначение электродвигателя по взрывозащите: по ГОСТ 12.2.020-76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. или по ГОСТ Р 51330-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть0. Общие требования. |  |  |  |  |
| Тип и диаметр мешалки по АТК 24.201.17-90 |  |  |  |
| Число оборотов вала мешалки |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по ГОСТ 15150- |  |
| *Тип корпуса аппарата. |

Примечание. *Тип корпуса аппарата принимается аналогично как у вертикальных аппаратов (см. листы 10÷28 настоящего каталога). При этом змеевики и указатели уровня в объем поставки не входят (если это дополнительно не  оговорено в заказе). Привязка опор и штуцеров; назначение штуцеров; Ду,  Ру  штуцеров; количество штуцеров  по желанию заказчика могут  быть изменены.

Пример условного обозначения  аппарата  объемом 10м3; расчетным давлением  в корпусе

0,6 МПа; из стали 12Х18Н10Т; с торцовым уплотнением  Т;  исполнением привода по взрывозащите 1Exd11BT4; лопастной мешалкой (тип 07), с диаметром мешалки  dm =500мм;  числом оборотов вала мешалки   n = 170 об/мин; климатического исполнения У3;  с корпусом аналогично аппарата  ВЭЭ1-10-0,6 (см. листы 18÷38 каталога ОАО «УТС-Туймазыхиммаш»).

Аппарат  вертикальный с перемешивающим устройством

10 - 0,6 - 12Х18Н10Т – Т  – 1Exd11BT4 – 07· dm500 – 170 – У3 – ВЭЭ1·10·0,6

# Text boxes

Л

М

О

К