Теплообменники труба в трубе по ТУ 3612-014-00220302-99

Теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения сред в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности.

Теплообменники изготавливаются следующих исполнений:

1 – приварными двойниками

2 – со съемными двойниками

В теплообменниках применяются теплообменные трубы гладкие (Г).

Теплообменники могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.

Теплообменники рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП 11-7-81 (с учетом конкретного типоразмера и схемы компоновки аппаратов).

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе:

Теплообменник труба в трубе однопоточный неразборный (ТТОН) со съемными двойниками (исполнение 2), с диаметром теплообменных и кожуховых труб d/D= 57/108 мм, на условные давления внутри и снаружи теплообменных труб Рв/Рн= 6,3/4,0 МПа, с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6м, материального исполнения М1, климатического исполнения (У):

Теплообм. ТТОН-2-57/108-6,3/4,0 / 6-Г-М1-У

ТУ 3612-014-00220302-99.

Теплообменник труба в трубе однопоточный разборный (ТТОР) с диаметрами теплообменных и кожуховых труб d/D= 89/159 мм, на условное давление внутри и снаружи теплообменных труб Рв/Рн= 4,0/1,6 МПа, с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6м, материального исполнения М1, климатического исполнения (У):

Теплообменник ТТОР-89/159-4,0/1,6  /  6-Г-М1-У

ТУ 3612-014-00220302-99.

Теплообменник труба в трубе многопоточный с 7-ью параллельными потоками (ТТМ7), с приварными двойниками (исполнение 1), с диаметрами теплообменных и кожуховых труб d/D=48/89 мм, на условные давления внутри и снаружи теплообменных труб Рв/Рн=1,6/1,6 МПа, с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6 м,  материального исполнения М1, климатического исполнения (Т):

Теплообменник ТТМ7-1-48/89-1,6/1,6 / 6-Г-М1-Т

ТУ 3612-014-00220302-99.

При заказе теплообменников должен представляться опросный лист .

По требованию потребителя допускается:

- принимать уменьшенный диаметр одного или нескольких штуцеров (увеличение диаметра штуцеров не допускается):

- уплотнительную поверхность аппаратных фланцев и фланцев штуцеров выполнять «шип-паз» на Ру(4,0 МПа;

- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального указания тип соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель);

- не устанавливать детали для крепления теплоизоляции.

Заказ теплообменников с вышеперечисленными конструктивными изменениями должен производиться по форме, приведенной в обязательном приложении.

Примечание. Допускается изготавливать теплообменники на конкретные расчетные условия, приведенные в опросном листе или исполнений по материалу согласно условному обозначнию заказанного аппарата. При этом массу теплообменника определяют, исходя из расчетных значений давления и температуры.

Основные параметры теплообменников труба в трубе

| Наименование параметров | Значения параметров для теплообменников типа |
| --- | --- |
|  | ТТОН | ТТОР | ТТМ | ТТРМ |
| Поверхность теплообмена гладких труб, м2 | 0,11-4,45 | 5,0-18,0 | 3,9-93,0 | 0,55-4,6 |
| Наружный диаметр теплообменных труб, мм | 25; 38; 48; 57; 89; 108; 133; 159. | 89; 108; 133;159 | 38; 48; 57 | 25; 38; 48; 57. |
| Наружный диаметр кожуховых труб, мм | 57; 76; 89; 108; 133; 159; 219 | 133; 159; 219 | 89; 108. | 57; 76; 89; 108. |
| Условное давление, МПа, не более | В трубах | 1,6; 4,0; 6,3 | 1,6; 4,0 | 1,6; 4,0 | 6,3 |
|  | В кожухе | 1,6; 4,0; 6,3 | 1,6; 4,0 | 1,6; 4,0 | 1,6; 4,0; 6,3 |
| Температура рабочей среды, 0 С | В трубах | От минус 30 до 300 | От минус 30 до 400 | От минус 30 до 400 | От минус 30 до 400 |
|  | В кожухе | От минус 30 до 300 | От минус 30 до 400 | От минус 30 до 400 | От минус 30 до 400 |
| Длина теплообменных труб, мм | 1500; 3000; 4500; 6000; 9000. | 4500; 6000; 9000 | 3000; 4500; 6000; 9000. | 1500; 3000; 4500; 6000 |

##### Рекомендации по выбору и области применения теплообменных аппаратов типа «труба в трубе»

1.         Теплообменники типа ТТОН

  - Неразборные однопоточные теплообменники труба в трубе ТТОН предназначены для таких условий эксплуатации, когда среда, проходящая в кольцевом пространстве, не дает отложений, вызывающих необходимость механической очистки наружной поверхности теплообменных труб.

  - Аппараты с приварными двойниками (1 исполнение) предназначены для условий, когда среда трубного пространства также не требует механической очистки внутренней поверхности теплообменных труб.

  - Аппараты со съемными двойниками (2 исполнение) наиболее пригодны для эксплуатации, вызывающих необходимость регулярной механической очистки внутренней поверхности теплообменных труб от загрязнении.

Теплообменник труба в трубе однопоточный

неразборный ТТОН

Исполнение 1 -  с приварными двойниками

# Text boxes

Теплообменник труба в трубе однопоточный

неразборный  ТТОН

Исполнение 2 – со съемными двойниками