3. Теплообменники типа ТТМ

  - Разборные многопоточные теплообменники труба в трубе ТТМ, в отличие от однопоточных предназначены для относительно больших расходов рабочих  и сред (в случае жидких сред: от 10 до 200 т/ч в трубном пространстве и от 10 до 300 т/ч в кольцевом пространстве). Изготавливаются ТТМ5, ТТМ7, ТТМ12, ТТМ22, ТМ31.

  - Многопоточные теплообменники могут применяться  для процессов конвективного  теплообмена «жидкость-жидкость » , «газ-газ» и «жидкость-газ», а также для процессов теплообмена с частичной конденсацией или  испарением рабочих сред.

  - Типоразмеры со средним кольцевым каналом (d/D = 48/89 и 57/108 мм)  выполняются с гладкими  теплообменными трубами. Для грязных сред предпочтительными являются аппараты с трубами 57/108 мм.

  - Конструкцией многопоточных разборных теплообменников предусмотрена возможность температурных удлинений теплообменных труб. Возможность температурных удлинений кожуховых труб конструкцией ограничена, поэтому перепад температур входа и выхода среды, проходящей через кольцевое пространство одного аппарата, не должно превышать 1500 С.

  - Конструкция разборных многопоточных теплообменников обеспечивает возможность выемки теплообменных труб для их замены или механической очистки наружной поверхности от загрязнения.

  - При необходимости регулярной механической очистки внутренней поверхности теплообменных  труб (без удаления) выбираются аппараты со съемными двойниками на теплообменных  трубах, то есть аппараты  исполнения 2 и следовательно, меньших типоразмеров (ТТМ5,  ТТМ7).

Теплообменник труба в трубе многопоточный

## Исполнение 1 – с приварными двойниками

###### Опоры теплообменников труба в трубе многопоточных ТТМ

## Для аппаратов ТТМ5,ТТМ7, ТТМ12

| Дв | Дн | h | L | l | A | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 426 | 696 | 536 | 150 | 330 | 10 |
| - | 480 | 770 | 600 |  |  |  |
| 500 | - |  | 650 | 250 | 380 | 12 |
| 600 | - | 980 | 750 | 300 | 450 |  |

| Дв | Дн | h | L | l | A | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 426 | 696 | 536 | 150 | 330 | 10 |
| - | 480 | 770 | 600 |  |  |  |
| 500 | - |  | 650 | 250 | 380 | 12 |
| 600 | - | 980 | 750 | 300 | 450 |  |

Предельное расчетное давление для теплообменников в зависимости от температуры среды в трубном пространстве

| Давление условное, МПа | Материальное исполнение | Предельное расчетное давление, МПа, при температуре среды, 0 С |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1,6 | М1 | 1,60 | 1,48 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,90 |
|  | М2,М3 | 1,60 | 1,47 | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,20 |
|  | М6 | 1,60 | 1,51 | 1,36 | 1,23 | - | - |
| 4,0 | М1 | 4,00 | 3,70 | 3,50 | 3,00 | 2,60 | 2,30 |
|  | М2,М3 | 4,00 | 3,70 | 3,52 | 3,40 | 3,25 | 3,00 |
|  | М6 | 4,00 | 3,77 | 3,40 | 3,08 | - | - |
| 6,3 | М1 | 6,30 | 5,83 | 5,80 | 4,80 | 4,00 | 3,65 |
|  | М2,М3 | 6,30 | 5,94 | 5,76 | 5,40 | 5,37 | 4,80 |
|  | М6 | 6,30 | 5,94 | 5,35 | 4,85 | - | - |

Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе

однопоточного неразборного ТТОН в блок

## Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе

однопоточного разборного ТТОР в блок

Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе

многопоточного ТТМ в блок

##### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛООБМЕННИКА ПО ТУ 3612-014-00220302-99

| 1. | Условное обозначение аппарата | В теплообменных трубах | В кольцевом пространстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Расчетные и рабочие условия Параметры среды |  |  |
| 2.1. | Давление, МПа | Р расч. |  |  |
|  |  | Р раб. |  |  |
| 2.2. | Температура рабочая, 0 С | на выходе |  |  |
|  |  | на входе |  |  |
| 2.3. | Температура стенок кожуховых и теплообменных труб теплообменников типа ТТОН, 0С |  |  |
| 2.4. | Температура расчетная, 0С |  |  |
| 2.5. | Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, 0С |  |  |
| 2.6. | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, 0С |  |  |
| 2.7. | Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, 0С |  |  |
| 2.8. | Наименование рабочей среды и процентный состав |  |  |
| 2.9. | Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость) |  |  |
| 2.10. | Характеристика рабочей среды: вредность по ГОСТ 12.1.007 (с указанием класса опасности) |  |  |
|  | воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004 («да», «нет») |  |  |
|  | взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011(с указанием категории и группы смеси) |  |  |
| 3. | Необходимость установки деталей для крепления изоляции «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). |
| 4. | Необходимость проведения на межкристаллическую коррозию сварных соединений «да», «нет», если – да, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 08Х22Н6Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т) |
| 5. | Теплообменные аппараты устанавливаются: «на бетонном основании», «на металлоконструкции». |
| Опросный лист не подлежит согласованию. |
| Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии |
| Наименование и почтовый адрес организации, составившей опросный лист |

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

_____________________          ______________________               _______________________

(должность)                                         (дата)                                           (подпись)

БЛАНК ЗАКАЗА

теплообменника по ТУ 3612-014-00220302-99 с конструктивными изменениями, предусмотренными настоящими техническими условиями

| 1. | Условное обозначение аппарата |
| --- | --- |
| 2. | Расчетные и рабочие условия Параметры среды | В теплообменных трубах | В кольцевом пространстве |
| 2.1. | Давление, МПа | Р расч. |  |  |
|  |  | Р раб. |  |  |
| 2.2. | Температура рабочая, 0 С | на выходе |  |  |
|  |  | на входе |  |  |
| 2.3. | Температура стенок кожуховых и теплообменных труб теплообменников типа ТТОН, 0С |  |  |
| 2.4. | Температура расчетная, 0С |  |  |
| 2.5. | Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, 0С |  |  |
| 2.6. | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, 0С |  |  |
| 2.7. | Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, 0С |  |  |
| 2.8. | Наименование рабочей среды и процентный состав |  |  |
| 2.9. | Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость) |  |  |
| 2.10. | Характеристика рабочей среды: вредность по ГОСТ 12.1.007 (с указанием класса опасности) |  |  |
|  | воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004 («да», «нет») |  |  |
|  | взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011(с указанием категории и группы смеси) |  |  |
| 3. | Необходимость установки деталей для крепления изоляции «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). |
| 4. | Необходимость проведения на межкристаллическую коррозию сварных соединений «да», «нет», если – да, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 08Х22Н6Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т) |
| 5. | Теплообменные аппараты устанавливаются: «на бетонном основании», «на металлоконструкции». |
| 6. | Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть) |
| 7. | Схема аппарата Примечания: |
|  | 1..Схема аппарата приводят в том виде, в каком она представлена в настоящих технических условиях. |  |
|  | 2. Размеры указывают в том случае, если они отличаются от размеров, приведенных в настоящих условиях. |  |
| 8. | Таблица штуцеров Примечания: |  |
|  | 1.Условные проходы указывают в том случае, если они меньше, чем в настоящих ТУ. |  |  |  |
|  | 2. Если обозначения фланцевого перехода не указывают, то на штуцеры устанавливают ответный фланец. |  |  |  |
| 9. | Содержание принятых отличий от прототипа теплообменника по ТУ 3612-014-00220302-99 (допускается отличия, перечисленные в технические условиях). |
| 10. | Обоснование принятых отличий. |
| 11. | Бланк заказа теплообменника по ТУ 3612-014-00220302-99 с конструктивными изменениями, предусмотренными техническими условиями, согласованию не подлежит. |
| Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии |
| Наименование и почтовый адрес организации, составившей бланк заказа |

Подпись руководителя организации, составившей бланк заказа

_____________________          ______________________               _______________________

(должность)                                         (дата)                                           (подпись)

# Text boxes

Теплообменник труба в трубе многопоточный  ТТМ

Исполнение 2 – с разъемными двойниками

Вид А

Вид А

Опоры теплообменников труба в трубе однопоточных для аппаратов ТТМ22, ТТМ31

159