Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения

# Конденсаторы вакуумные по ТУ 3612-007-00220302-99

Конденсаторы предназначены для конденсации сред под вакуумом в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности и изготавливаются для внутрироссийских и зарубежных поставок.

Конденсаторы изготавливаются двух видов: горизонтальные и вертикальные.

В зависимости от конструкции конденсаторы горизонтальные могут изготавливаться в четырех исполнениях:

- исполнение1 – с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 600-1200 мм при длине теплообменных труб 3000 и 4000 мм;

- исполнение2 -– с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 800-1200 мм при длине теплообменных труб 6000 мм;

- исполнение 3 – с разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1400-2000 мм при длине теплообменных труб 3000 и 4000 мм;

- исполнение 4 – с разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1400-2000 мм при длине теплообменных труб 6000 мм.

Конденсаторы вертикальные с диаметром кожуха 600-1200 мм выполняются со смещенным трубным пучком, с диаметром кожуха 1400-2000мм – с расширением кожуха в зоне входа пара.

В зависимости от конструкции распределительных камер конденсаторы вертикальные могут изготавливаться в двух исполнениях:

- исполнение 1 – с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 600-1200 мм;

- исполнение 2 – с разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1400-2000 мм.

В конденсаторах применяются теплообменные трубы гладкие (Г).

Конденсаторы могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150.

Конденсаторы рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале.

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе:

Конденсатор вакуумный с неподвижными  трубными решетками температурным компенсатором на кожухе, горизонтальный (КВКГ), исполнения 2, с кожухом диаметром 800 мм, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 6 м, четырехходовой по трубам, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции:

#### Конденсатор вакуумный

#### 800 КВКГ-2-М1/25Г-6-4-У-И

ТУ 3612-007-00220302-99

Конденсатор вакуумный с неподвижными  трубными решетками, вертикальный (КВНВ), исполнения 1, с кожухом диаметром 1000 мм, исполнения по материалу М10, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 4 м, шестиходовой по трубам, климатического исполнения (Т), без деталей для крепления теплоизоляции:

#### Конденсатор вакуумный

1000 КВНВ-1-М10/25Г-4-6-Т

ТУ 3612-007-00220302-99

При заказе аппаратов должен представляться опросный лист по форме, приведенной в приложении.

По требованию потребителей допускается:

- устанавливать дополнительные штуцера диаметром Dу ( 90 мм, но не более 0,1D, где D -  диаметр аппарата;

- принимать уменьшенный диаметр одного или нескольких штуцеров (увеличение диаметра штуцеров не допускается);

- уплотнительную поверхность аппаратных фланцев и фланцев штуцеров выполнить «шип-паз»;

- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального указания тип соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель);

- не устанавливать детали для крепления теплоизоляции;

устанавливать на горизонтальных аппаратах диаметром кожуха 600-1400 мм шарнирное устройство для подвешивания крышек.

# Основные параметры конденсаторов вакуумных

| Наименование параметров | Значения параметров для конденсаторов |
| --- | --- |
|  | КВНГ, КВКГ | КВНВ. КВКВ |
| Поверхность теплообмена, м2 | 41-1190 | 35-1444 |
| Внутренний диаметр кожуха, мм (из листовой стали) | 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000 |
| Температура охлаждлающей и конденсируемой сред, (Т(5)0С | в трубах | от минус 20 до плюс 60 |
|  | в кожухе | от 0 до плюс 200 | от 0 до плюс 120 |
| Условное давление, *МПа, не более | в трубах | 0,6 |
|  | в кожухе | вакуум до 5 мм рт. ст. |
| Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм | 600 | 3000; 4000 |
|  | 800-1200 | 3000; 4000; 6000 | 3000; 4000; 6000 |
|  | 1400 |  | 4000; 6000 |
|  | 1600 |  |  |
|  | 1800 |  | 6000 |
|  | 2000 |  |  |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25х2 |
| Число ходов по трубам | 2; 4; 6 | 4;6 |
| Схема и шаг размещения теплообменных труб в трубных решетках, мм | Схема – по вершинам равносторонних треугольников. Шаг –32. |

* Разрешается применять конденсаторы с диаметром кожуха 600-1000 мм – при давлении в кожухе до Ру=1,0 МПа и с диаметром кожуха 1200-2000 мм – при давлении до Ру=0,6 МПа с пределами применения согласно приложению, при этом в условное обозначение компенсатора вносится величина условного давления в корпусе после обозначения исполнения:

Конденсатор вакуумный 1000 КВНГ-3-1,0-М1/25Г-4-6-У-И ТУ 3612-007-00220302-99.

Примечание. Допускается изготавливать кожух конденсаторов из труб наружным диаметром 630 мм.

## Основные размеры конденсаторов КВНГ и КВКГ

| Внутренний диаметр кожуха, Дв | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l-к | 3000 4000 | 3000, 4000, 6000 |
| Ду при числе ходов по трубам | 2 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
|  | 4 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 |
|  | 6 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| Ду1 | 400 | 500 500 400 | 600 600 400 | 700 700 500 | 800 800 600 | 1000 1000 800 |
| Ду2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Ду3 | 80 | 100 | 150 |
| l0 (3 | 1500 2000 | 1500 2000 3000 | 2000 2000 3000 |
| l1 (3 | 750 1000 | 750 1000 1500 | 500 1000 1500 |
| A(3 | 1500 2000 | 1500 2000 3000 |
| A0 (3 | 300 | 355 | 380 | 415 | 470 | 495 | 550 | 595 |
| A1 (3 | 1260 1760 | 1260 1760 750 | 1200 1700 750 | 1050 1550 750 |
| A2 (3 | 1740 2240 | 1740 2240 3750 | 1800 2300 3750 | 1950 2450 3750 |
| H (6 | 990 | 1254 | 1468 | 1662 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 |
| H/2 (3 | 493 | 627 | 729 | 831 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 |
| h (3 | 490 | 622 | 724 | 826 | 930 | 1024 | 1126 | 1230 |
| а | 50 | 100 |
| в | 1000 | 350 |
| (L | 3760 4760 | 4090 5090 7090 | 4320 5320 7320 | 4700 5700 7700 | 4940 5940 7940 | 5010 6010 8010 | 5210 6210 8210 | 5520 6520 8520 |
| Число ходов по трубам | 2, 4 | 2, 4, 6 |
| Поверхность теплообмена, м2, при длине труб, мм | 3000 | 41 | 82 | 147 | 224 | 265 | 371 | 495 | 628 |
|  | 4000 | 55 | 109 | 196 | 299 | 354 | 494 | 660 | 838 |
|  | 6000 | - | 164 | 294 | 449 | 531 | 742 | 990 | 1257 |
| Масса, кг, при длине труб, мм | 3000 | 1730 | 2910 | 4730 | 6640 | 7980 | 10460 | 13110 | 16960 |
|  | 4000 | 2070 | 3550 | 5570 | 8140 | 9620 | 12700 | 16150 | 20550 |
|  | 6000 | - | 5050 | 7850 | 11180 | 13550 | 17970 | 22870 | 29020 |

## Основные размеры конденсаторов КВНВ и КВКВ

| Внутренний диаметр кожуха, Дв | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l-к | 3000 4000 | 3000, 4000, 6000 | 4000, 6000 | 6000 |
| Ду при числе ходов по трубам | 4 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 |
|  | 6 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| Ду1 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Ду2 и Ду2* | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ду3 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| l1 (3 | 1000 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | 2200 |
| A(3 | 330 | 445 | 575 | 650 | 1140 | 1353 | 1463 | 1575 |
| A0 (3 | 340 | 350 | 465 | 585 | 540 | 495 | 595 |
| A1 (3 | 2745 3745 | 2675 3675 5675 | 2645 3645 5645 | 2335 3335 5335 | 3465 5465 | 3480 5480 | 5100 | 5185 |
| A2 (3 | 2520 3520 | 2400 3400 5400 | 2360 3360 5360 | 2195 3195 5195 | 3095 5095 | 3110 5110 | 4970 | 4955 |
| A3 (3 | 2820 3820 | 2780 3780 5780 | 2755 3755 5755 | 2705 3705 5705 | 3655 5655 | 3670 5670 | 5640 | 5615 |
| A4 (3 | 250 | 320 | 350 | 460 | - |
| H (6 | 990 | 1254 | 1458 | 1662 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 |
| H/2 (3 | 493 | 627 | 729 | 831 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 |
| Н (3 | - | 1080 | 1220 | 1320 | 1430 |
| Д1 | - | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| (L | 3850 4850 | 3940 4940 6940 | 4170 5170 7170 | 4700 5700 7700 | 5960 7960 | 6200 8200 | 8370 | 8740 |
| Число ходов по трубам | 2, 4, 6 |
| Поверхность теплообмена, м2, при длине труб, мм | 3000 | 35 | 74 | 136 | 211 | - | - | - | - |
|  | 4000 | 47 | 99 | 181 | 281 | 446 | 632 | - | - |
|  | 6000 | - | 149 | 272 | 422 | 669 | 948 | 1210 | 1464 |
| Масса, кг, при длине труб, мм | 3000 | 1610 | 3010 | 5190 | 6340 | - |
|  | 4000 | 1770 | 3440 | 6060 | 7650 | - |
|  | 6000 | - | 4550 | 7960 | 10360 | - |

| Внутренний диаметр кожуха | А | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 450 | 600 | - | 180 |
| 800 | 500 | 740 | 140 | 250 |
| 1000 | 650 | 1000 |  |  |
| 1200 | 800 | 1100 |  |  |
| 1400 | 950 | 1250 |  |  |
| 1600 | 1100 | 1421 | 200 | 300 |
| 1800 |  | 1600 |  |  |
| 2000 | 1500 | 1770 |  |  |

| Внутренний диаметр кожуха, Дв | Количество опор при длине труб |
| --- | --- |
|  | 3000 | 400 | 600 |
| 600 800 | 4 | 4 |
| 1000 1200 | 2 | 4 |
| 1400 1600 | - | 2 | 4 |
| 1800 2000 | - | 4 |

Давление в вакуумных конденсаторах

| Давление условное, Ру, МПа | Предельное расчетное давление, при температуре среды, 0 С |
| --- | --- |
|  | до 100 | 200 |
| 0,6 | 0,6 | 0,56 |
| 1,0 | 1,0 | 0,93 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

по ТУ 3612-007-00220302-99

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. | Расчетные и рабочие условия Параметры среды | В трубах | В кожухе |
| 2.1. | Давление, МПа Р. раб. Р расч. |  |  |
| 2.2. | Температура рабочая, 0 С на выходе |  |  |
|  | на входе |  |  |
| 2.3. | Температура стенок кожуха и труб, 0 С |  |  |
| 2.4. | Температура расчетная, 0С |  |  |
| 2.5. | Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, 0 С |  |  |
| 2.6. | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, 0 С, |  |  |
| 2.7. | Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, 0 С |  |  |
| 2.8. | Наименование рабочей среды и процентный состав |  |  |
| 2.9. | Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость) |  |  |
| 2.10. | Характеристика рабочей среды: вредность по ГОСТ 12.1.007 (с указанием класса опасности) |  |  |
|  | воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004 «да», «нет» |  |  |
|  | взрывоопасность по ГОСТ 12.1. 011 (с указанием категории и группы смеси) |  |  |
| 3. | Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции «да», «нет» (ненужное зачеркнуть) |
| 4. | Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию сварных соединений «да», «нет», если- да, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов , в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т) |
| 5. | Указать: шарниры «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть) (шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах диаметром кожуха 600-1400 мм) |
| 6. | Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются : «на бетонном основании», «на металлоконструкции (ненужное зачеркнуть) |

Опросный лист не подлежит согласованию.

Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии____________________________

Наименование и почтовый адрес организации, составившей бланк заказа____________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

_____________________           _______________________              ______________________

(должность)                                (личная подпись)                                        (дата)

# Text boxes

Расположение отверстий в опорах под фундаментные

болты аппаратов КВНГ и КВКГ

Для кожухов диаметром 600 мм

Неподвижная опора

Подвижная опора

Для кожухов диаметром 800 - 2000 мм

Подвижная опора

Неподвижная опора

Расположение штуцеров, опор, отверстий в опорах под фундаментные

болты аппаратов КВНВ и КВКВ