Блок приготовления бурового раствора

из порошкообразных материалов БПР-70

Блок приготовления бурового раствора из порошкообразных материалов БПР-70, предназначен для приготовления и утяжеления буровых растворов и хранения порошкообразных материалов на буровой.

Климатическое исполнение и категория размещения блока приготовления бурового раствора У112 по ГОСТ 15150-69.

Пример записи условного обозначения блока приготовления бурового раствора из порошкообразных материалов при заказе:

Блок приготовления бурового раствора – БПР-70 У112 ТУ-26-02-898-81.

  - Основные параметры и размеры.

    - Количество силосов в блоке, шт.

    - Тип силосов – вертикальный, цилиндрический, цельносварный.

    - Диаметр силоса, мм, 2810(28,011

    - Объем одного силоса, м3 , 36(1%3%

    - Способ загрузки силоса – пневматический.

    - Смесительное устройство – гидравлическое эжекторного типа.

    - Рабочее давление перед насадкой гидросмесителя, МПа (кгс/см2) 2,5(3(25(30)

    - Объемная производительность, м3/ч (приготовление раствора, утяжеление раствора), не менее 60.

    - Подача порошкообразных материалов в гидросмеситель, т/час, не более 15.

    - Пределы изменения плотности бурового раствора, г/см3 1,05(2,3

    - Применяемые порошкообразные материалы – баритовый утяжелитель, глинопорошок и др.

    - Масса изделия, кг, не более 848010

    - Габаритные размеры, мм:

длина    6050(12,5

ширина 378011(8,25

высота  9300(19,0

1.1.14. Масса силоса, кг, не более 356910