Вертикальные аппараты с эллиптическими днищем, крышкой и рубашкой

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 1 МПа (10кгс/см2) с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).

Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа  (6 кгс/см2) .

Основные размеры аппаратов

| Объем, м2 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | D | D1 | h | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,91 | 3,4 | 1000 | 1100 | 835 | ВЭЭ2-3-1-1,0 |
| 2 | 1,9 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1245 | ВЭЭ2-3-2-1,0 |
| 3 | 2,9 | 3,7 | 1400 | 1500 | 1445 | ВЭЭ2-3-3,2-1,0 |

Аппараты на опорах-лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | d1 | L | B | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ2-3-1-1,0 | 1 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 990 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 1020 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ2-3-2-1,0 | 1 | 1545 |  | 1640 | 1640 | 1550 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 1540 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 1630 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2170 |
|  | 2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2140 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2155 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2310 |
|  | 6 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2280 |

##### Аппараты на опорах-стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D3 | d2 | L | B | H | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ2-3-1-1,0 | 1 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 990 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 1020 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ2-3-2-1,0 | 1 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2325 | 1570 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 1560 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 2305 | 1630 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 1 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2590 | 2195 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2210 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 2585 | 2340 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |