Печь ЦС1 б

Печь предназначена для разогрева нефти.

|  | Объем условный, м3 | 62 |
| --- | --- | --- |
|  | Давление в печи рабочее | атмосферное |
|  | Температура стенки печи, 0С | до 200 |
|  | Массовая производительность в змеевике по нефти, кг/ч | 13060 |
|  | Номинальная тепловая мощность в змеевике по нефти, ккал/ч | 2226600 |
|  | Поверхность нагрева, м2 | радиационного змеевика | 47,4 |
|  |  | конвективного змеевика по нефти | 29,0 |
|  | Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | на входе радиационного змеевика | 0,86 (8,6) |
|  |  | на входе конвективного змеевика | 0,216 (2,16) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 1,6 (16) |
|  | Давление расчетное, МПа (кгс/см2) | в радиационном змеевике | 1,0 (10) |
|  |  | в конвективном змеевике | 1,0 (10) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 1,6 (16) |
|  | Давление пробное гидравлическое, МПа (кгс/см2) | в радиационном и конвективном змеевиках | 1,45 (14,5) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 2,16 (21,6) |
|  | Температура рабочая, 0С | в радиационном змеевике на входе | 223 |
|  |  | в радиационном змеевике на выходе | 340 |
|  |  | в конвективном змеевике по нефти на входе | 166 |
|  |  | в конвективном змеевике по нефти на выходе | 223 |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 200 |
|  | Температура расчетная в змеевиках, 0С | 400 |
|  | Среда (характеристика среды) | в радиационном змеевике | нефть (взрывоопасная) |
|  |  | в конвективном змеевике по нефти | нефть (взрывоопасная) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | пар |
|  | Материальное исполнение | сталь 09Г2С |