# Печь ЦС 1

# Техническая характеристика

Печь предназначена  для разогрева нефти.

|  | Объем условный, м3 | 37 |
| --- | --- | --- |
|  | Давление в печи рабочее | атмосферное |
|  | Температура стенки печи, 0С | до 200 |
|  | Массовая производительность в змеевике по нефти, кг/ч | 9717 |
|  | Поверхность нагрева, м2 | радиационного змеевика | 24,9 |
|  |  | конвективного змеевика по нефти | 12,52 |
|  | Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | на входе конвективного змеевика | 0,459 (4,59) |
|  |  | на выходе радиационного змеевика | 0,1 (1,0) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 0,6(1,0 (6(10) |
|  | Давление расчетное, МПа (кгс/см2) | в радиационном змеевике | 0,459 (4,59) |
|  |  | в конвективном змеевике | 0,459 (4,59) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 1,0 (10,0) |
|  | Давление пробное гидравлическое, МПа (кгс/см2) | в радиационном и конвективном змеевиках | 0,7 (7,0) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 1,75 (17,5) |
|  | Температура сырья, 0С | в радиационном змеевике на выходе | 272 |
|  |  | в конвективном змеевике на входе | 185 |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | 350 |
|  | Температура расчетная в змеевиках, 0С | 272 |
|  | Среда (характеристика среды) | в радиационном змеевике | нефть (взрывоопасная) |
|  |  | в конвективном змеевике | нефть (взрывоопасная) |
|  |  | в коллекторе пожаротушения | пар |
|  | Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 |
|  | Количество потоков в змеевиках | 1 |
|  | Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | печи | 5б |
|  |  | змеевика по нефти | 1 |
|  |  | коллектора пожаротушения | 4 |
|  | Срок службы, лет | 10 |
|  | Сейсмичность, не более | 6 |
|  | Район территории по скоростным напорам ветра | II |
|  | Материал корпуса | сталь 09Г2С |