Печь ЦС1

Печь предназначена для применения на блоке производства битума для разогрева мазута.

|  | Полезная теплопроизводительность, млн. ккал/час | 0,762 |
| --- | --- | --- |
|  | Продукт | мазут |
|  | Давление продукта , МПа (кгс/см2) | на входе | 167 |
|  |  | на выходе | 360 |
|  | Температура продукта, 0С | на входе | 167 |
|  |  | на выходе | 360 |
|  | Длина труб змеевика, мм | камеры радиации | 5200 |
|  |  | камеры конвекции | 2500 |
|  | Диаметр и толщина труб змеевика | ( 89х6 / (57х6 |
|  | Теплонапряженность труб, мм | камеры радиации | 11200 |
|  |  | камеры конвекции | 6200 |
|  | Тип горелок | ГУЖ – 1,5М |
|  | Температура дымовых газов, 0С | на выходе из камеры радиации | 615 |
|  |  | на выходе из камеры конвекции | 350 |
|  | Габариты печи, мм | диаметр | 2800 |
|  |  | высота | 25945 |
|  | КПД | 0,76 |