Нагреватель нефти с промежуточным теплоносителем НД-2

Нагреватель нефти с промежуточным теплоносителем предназначен для нагрева эмульсий на установках подготовки нефти.

Тепловая мощность, не более 270 (0,23) кВт (Гкал/ч).

Производительность по продукту – 1,2 (100)-2,4(200) кг/с (т/сут)

Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2)

- рабочее, не более – 6,3 (63)

- расчетное – 6,3 (630)

- пробное гидравлическое – 8,2 (82)

Температура, К (0С)

- на входе продукта и нагреватель – 278 (5)

- нагрев продукта, не более  - 343 (70)

- воды и газа – 353 (80)

- расчетная стенки змеевика – 373 (100)

- средняя наиболее холодной пятидневки,

не ниже – 253 (минус 20)

- абсолютная минимальная окружающего

воздуха – 223 (минус 50)

Среда – нефтяная эмульсия (обводненность до 10%) с содержанием кислотных газов.

Характеристика  среды:

- вязкость нефти при 200С,  не более – 25 МПа/°С

- содержание кислотных газов – 0,01 Н2S

- массовая доля- 1,0 СО2

# Топливо - природный или попутный нефтяной газ теплотой сгорания  -  35 – 60  МДж/м3.

Расход не более, кг/ч – 35

Температура на входе в нагреватель, К (С),

не ниже – 278 (5)

Содержание сероводорода, массовая доля,

% - 0,002

Дизельное топливо по ГОСТ 305-82

Теплотворная способность, ккал/кг – 9680

Расход, не более, кг/ч – 33

Нагреватель блочный на газовом топливе НГ-2

Нагреватель блочный на газовом топливе предназначен для нагрева нефти, пластовой	 воды и их смесей в системе сбора, транспорта и подготовки продукции скважин.

Тепловая мощность, не более 2,0 (17) МВт (Гкал/ч).

Производительность по нагреваемому продукту – 11,6..17,4 (1000…1500)

Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2)

- рабочее, не более – 6,3 (63)

- расчетное – 6,3 (630)

- пробное гидравлическое – 8,2 (82)

Температура, К (0С)

- нагрев продукта, не более  - 343 (70)

- расчетная стенки змеевика – 373 (100)

- средняя наиболее холодной пятидневки, не ниже – 228 (минус 45)

Среда – нефть, газ, пластовая  вода, тех.смеси.

Характеристика  среды:

- вязкость нефти при 200С,  не более – 25,0х10-6 (25,0) м2/с (сСт)

- содержание воды и эмульсии, расчетное , массовая доля % - 30

# Основное топливо:

природный или попутный нефтяной газ теплотой сгорания  - 32…60 (7650…1433) МДж/м3(ккал/нм3)

Расход топливного газа, нм3/ч не более – 280

Давление топливного газа, на входе в подогреватель МПа (кгс/см2) – 0,05 до 0,2 (от 0,5 до 2)

Давление номинальное топливного газа перед горелкой МПа (кгс/см2) – 0,03 (0,3).