# Тарелки

Тарелки ситчатые с отбойными элементами

для аппаратов колонного типа

Ректификационные тарелки с отбой-ными элементами применяются для аппа-ратов колонного типа диаметром от 1000 до 9000 мм, работающих под вакуумом и при избыточном давлении до 0,6 МПа (6 кгс/см2) установок нефтеперерабатывающей, нефтехи-мической и других отраслей промышлен-ности.

Предусматривается тарелки шести исполнений:

- однопоточные тарелки диаметром от 1000 до 4000 без кармана для отбора жидкости;

- однопоточные тарелки диаметром от 1000 до 4000 мм с карманом для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с боковыми переливами без кармана для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с боковыми переливами с карманом для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с центральным  переливом без кармана для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с центральным  переливом с карманом для отбора жидкости;

Тарелки указанных исполнений  изготавливаются в двух модификациях А и Б, отличающихся сечениями переливов. Каждая модификация может быть с тремя свободными сечениями за счет различного раскрытия щели (4,0-3,3-2,5 мм) при штамповке полотна для основания тарелки.

Расстояние между тарелками в колонне должны определяться расчетом и принимаются равными 450, 500, 600, 700, 800 или 900 мм.

Тарелки должны изготавливаться из стали марок Ст3сп, Ст3пс по ГОСТ 380-88, 08Х13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т или 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632-72.

Пример условного обозначения тарелки:

Исполнения 1, модификации А, диаметром 2000 мм при расстоянии между тарелками 600 мм и раскрытием щели 4,0 мм изготовленной из стали марки Ст3сп:

Тарелка 1 2000-600  /  А-4,0-Ст3сп

АТК 26-02-3-89

То же исполнение II, изготовленной из стали марки 08Х13:

Тарелка II  2000-600  /  Б-4,0-0,8Х13

АТК 26-02-3-89

# Тарелки колпачковые стальных

# колонных аппаратов    ОСТ 26-66-81

Тарелки стальные однопоточные кол-пачковые колонных аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм, применяются в химической и смежных отраслях промышленности

- Стандарт устанавливает конструкцию тарелок:

- неразборную для аппаратов диаметром от 400 до 800 мм;

- разборную для аппаратов диаметром от 1000 до 4000 мм.

- Тарелки должны изготавливаться с колпачками исполнения 1 и 2 по ГОСТ 9634-80. Исполнение колпачков выбира-ется в зависимости от гидравлического режима тарелки.

Тарелки изготавливаются из сталей марок: ВСт3сп, ВСт3пс по ГОСТ 380-71; стали 10 по ГОСТ 1050-74; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 08Х21Н6М2Т; 08Х22Н6Т; 08Х18Г8Н2Т; 08Х13 по ГОСТ 5832-72.