Тарелки жалюзийно-клапанные прямоточные

однопоточные колонных аппаратов

Тарелки жалюзийно-клапанные прямо-точные однопоточные для колонных аппара-тов диаметром от 1000 до 4000 мм, приме-няются в производстве минеральных удобре-ний, химической и других смежных отраслях промышленности.

Стандарт устанавливает два исполне-ния тарелок:

Исполнение 1 – тарелки для нагрузок по жидкости на 1 м длины сливной планки не более 40 м3 / (м.ч);

Исполнение 2  - тарелки для нагрузок по жидкости на 1 м длины сливной планки свыше 40 м3 / (м.ч).

Исполнение тарелки выбирается по результатам гидравлического и технологи-ческого расчета, выполненных по методике ОСТ 26-01-1488-83.

Высота сливного порога стандартом установлена от 15 до 50 мм и определяется расчетом по ОСТ 26-01-1488-83.

Тарелки могут оснащаться отбойника-ми над сливными карманами и над рабочей зоной тарелки.

Необходимость установки отбойников определяется при расчете по ОСТ 26-01-1488-83.

Количество отбойников, устанавливае-мых над рабочей зоной тарелки, принято из условия, чтобы расстояние  между ними по ходу движения жидкости не превышало 1000 мм.

Расстояние между тарелками должно соответствовать  ГОСТ 21944-76 и прини-маться равным 400, 450, 500, 600, 800, 1000 и 1200 мм

Тарелки должны изготавливаться  из сталей марок:ВСт3СП; ВСт3пс по ГОСТ 380-71; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 08Х21Н6М-2Т: 08Х22Н6Т; 08Х18Г8Н2Т; 08Х13 по ГОСТ 5632-72.

Тарелки решетчатые  стальные

колонных аппаратов ОСТ 26-675-78

Тарелки решетчатые  стальные колонных аппаратов диаметром 400, 600, 800 мм применяются в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности

Пример условного обозначения тарелки решетчатой для аппарата диаметром 800 мм, с шагом щелей t = 12 мм, с расстоянием между тарелками h = 400 мм и маркой стали 12Х18Н10Т.

Тарелка ТР-800-12-400 12Х18Н10Т

ОСТ 26-675-78

Материал решетчатых тарелок сталь марок: ВСт3сп2; ВСт3пс3, ВСт3пс4, ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71и 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М3Т; 08Х21Н6М2Т: 08Х18Г8Н2Т; 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632-72; 08Х13.

Допускается применение сталей других марок по механическим и химическим свойствам не ниже указанных.