# Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (1400)

неотбортованными днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при рабочем давлении не более 0,07 МПа (0,07 кгс/см2) и не более допускаемого давления.

Выдача жидких сред осуществляется самотеком.

Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) | D | 1 | l1 | l2 | h | B1 |  |
| 10 | 9,1 | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1325 | 1790 | ГКК-1-1-10-0,07 |
| 16 | 14,6 |  | 5000 | 4000 |  |  |  | ГКК-1-1-16-0,07 |
| 25 | 22,8 | 2400 |  |  | 1800 | 1425 | 2140 | ГКК-1-1-25-0,07 |
| 40 | 36,4 |  | 8500 | 7500 |  |  |  | ГКК-1-1-40-0,07 |
| 50 | 45,5 | 3000 | 6500 | 5500 | 2200 | 1730 | 2660 | ГКК-1-1-50-0,07 |
| 63 | 57,3 |  | 8500 | 7500 |  |  |  | ГКК-1-1-63-0,07 |
| 80 | 72,8 |  | 11000 | 10000 |  |  |  | ГКК-1-1-80-0,07 |
| 100 | 91 |  | 14000 | 13000 |  |  |  | ГКК-1-1-100-0,07 |

Материальное исполнение аппаратов

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Общая масса с опорами, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | L | B | H |  |
| ГКК1-1-10-0,07 | 1 | 8 | 3720 | 2170 | 2665 | 2400 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 2685 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ГКК1-1-16-0,07 | 1 |  | 5720 |  | 2665 | 3155 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 2685 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ГКК1-1-25-0,07 | 1 |  | 5850 | 2580 | 2970 | 4095 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 2990 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 |  |  |  | 4785 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ГКК1-1-40-0,07 | 1 | 8 | 9350 |  | 2970 | 5785 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 2990 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 |  |  |  | 6935 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ГКК1-1-50-0,07 | 2 | 10 | 7540 | 3205 | 3580 | 7675 |
|  | 3 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 12 |  | 3210 |  | 8830 |
|  | 6 | 10 |  |  |  | 7675 |
| ГКК1-1-63-0,07 | 2 |  | 9540 | 3205 | 3580 | 9200 |
|  | 3 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 12 |  | 3210 |  | 10630 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ГКК1-1-80-0,07 | 2 | 10 | 12040 | 3205 | 3580 | 11130 |
|  | 3 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 12 |  | 3210 |  | 12930 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ГКК1-1-100-0,07 | 1 |  | 15040 |  | 3580 | 15570 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 4 | 10 |  | 3205 |  | 13330 |
|  | 5 | 12 |  | 3210 |  | 15960 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |