Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (900)

неотбортованным и верхним плоским днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывопожароопасных, и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004-76,3-й опасности) при атмосферном давлении.

Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.

Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) | D | h | d |  |
| 10 | 8,7 | 2200 | 2200 | 35 | ВКП1-1-10-0 |
| 16 | 14,1 | 2600 | 2500 | 42 | ВКП1-1-16-0 |
| 25 | 23 | 2800 | 3600 |  | ВКП1-1-25-0 |

Аппараты на опорах-лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | D1 | L | B | H |  |
| ВКП1-1-10-0 | 1 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3805 | 2040 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3825 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВКП1-1-16-0 | 1 |  | 3120 | 3250 | 3250 | 4305 | 2780 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 4325 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 3125 | 3255 | 3255 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВКП1-1-25-0 | 1 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5505 | 3930 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 5525 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 3490 | 3620 | 3620 |  | 4680 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

Аппараты на опорах-стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | D2 | L | B | H |  |
| ВКП1-1-10-0 | 1 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3805 | 2040 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3825 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВКП1-1-16-0 | 1 |  | 2410 | 2730 | 2740 | 4305 | 2730 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 4325 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 |  |  |  |  | 3280 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВКП1-1-25-0 | 1 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5505 | 3920 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 5525 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 |  |  |  |  | 4680 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Вид  А

Схема расположения

опор - стоек