Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывоопасных, невзрывопожароопасных и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004 – 76, 3-ий и 4-ый классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при атмосферном давлении.

Основные размеры аппаратов, не зависят от их материального исполнения.

Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) | D | h |  |
| 10 | 8,4 | 2200 | 2500 | ВПП1-1-10-0 |
| 16 | 15,5 | 2600 | 3200 | ВПП1-1-16-0 |
| 25 | 22,6 | 2800 | 4000 | ВПП1-1-25-0 |

Материальное исполнение аппаратов

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H |  |
| ВПП1-1-10-0 | 1 | 2660 | 2365 | 2880 | 1930 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 2900 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| ВПП1-1-16-0 | 1 | 2730 | 2740 | 3580 | 2700 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 3600 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| ВПП1-1-25-0 | 1 | 2920 | 2925 | 4380 | 3470 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 4400 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |