Вертикальные цельносварные аппараты

с плоскими днищами, со змеевиком

Предназначены для приема, хранения и выдачи  жидких невзрывоопасных, невзрывопожароопасных и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ. ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004 –76, 3-й и 4-й классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76) плотностью не более 1000 кг/м3 при атмосферном давлении с постоянным или периодическим подогревом  (или охлаждением).

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) | D | h |  |
| 10 | 8,4 | 2200 | 2500 | ВПП1-4 -10-0 |
| 16 | 15,5 | 2600 | 3200 | ВПП1-4 -16-0 |
| 25 | 22,6 | 2800 | 4000 | ВПП1-4 -25-0 |

Материальное исполнение аппаратов

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H |  |
| ВПП1-4-10-0 | 1 | 2660 | 2365 | 2880 | 2010 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 2900 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| ВПП1-4-16-0 | 1 | 2730 | 2740 | 3580 | 2700 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 3600 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| ВПП1-4-25-0 | 1 | 2920 | 2925 | 4380 | 3380 |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 4400 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |

#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

#### ДЛЯ ЗАКАЗА ЕМКОСТНЫХ АППАРАТОВ №_____

###### Каталог «Емкостные стальные сварные аппараты». ЦИНТИхимнефтемаш. М., 1982

Условное обозначение аппарата_____________ Количество__________________

| № п/п | Необходимые сведения | В аппарате | В теплообменном элементе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика рабочей среды | Наименование |  |  |
|  |  | Физическое состояние (газ пар, жидкость) |  |  |
|  |  | Состав, концентрация, % |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 |  |  |
|  |  | Склонность к кристаллизации |  |  |
|  |  | Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),°С |  |  |
|  |  | Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-76 |  |  |
|  |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  |
| 2 | Рабочие параметры процесса | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  |  | Рабочая температура, °С |  |  |
| 3 | Материал | корпуса аппарата |  |  |
|  |  | деталей, соприкасающихся с рабочей средой (трубный пучок и т.п.) |  |  |
|  |  | деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка и т.п.) |  |  |
| 4 | Тип опор | бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов) |  |  |
|  |  | Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов) |  |  |
| 5 | Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, шип-паз) | Соприкасающихся с рабочей средой |  |  |
|  |  | Соприкасающихся с теплоносителем |  |  |
| 6 | Тип электродвигателя и напряжение (B) (для аппаратов с погружным насосом) |  |  |
| 7 | Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления |  |  |
| 8 | Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов, работающих при давлении более 0,07 Мпа (кгс/см2)) |  |  |
| 9 | Необходимость установки штуцеров из числа приведенных в каталоге для данного типа аппарата (да, нет) | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М (М1) | М2 |
| 10 | Необходимость поставок указателя уровня вентильного типа |  |  |
| 11 | Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию |  |  |
| 12 | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  |  |
| 13 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |  |
| 14 | Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в не отапливаемом помещении) |  |  |
| 15 | Минимально возможная температура стенки аппарата рабочих условиях, °С |  |  |
| 16 | Наименование, почтовый индекс, почтовый и телеграфный адрес, телефон предприятия, для которого заказывается аппарат |  |  |
| 17 | Наименование, почтовый индекс, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей опросный лист |  |  |

_____________________		______________________		______________________

(должность)		               (подпись)			(Ф.И.О)

_____________________	                ______________________	                ______________________

_____________________

(дата заполнения)                                                                             М.П.

# Text boxes

28