Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 10, 25, 50, 75, 100 м3

Назначение резервуара: хранение темных нефтепродуктов.

Хранимый нефтепродукт удельным весом 	до 1 тс/м3 (10 кн/м3)

Температура хранимого продукта:

максимальная 			плюс 900С

минимальная 				минус 400С

Расчетные температуры наружного воздуха:  	-300С(t0(-400С

-400С(t0(-500С

-500С(t0(-650С

Допустимое избыточное давление:			0,07 МПа конических днищ (0,7 кгс/см2)

Снеговая нагрузка 					нормативная 200 кгс/м2 (2,0 кПа)

Ветровая нагрузка 					нормативная 100 кгс/м2 (1,0 кПа)

Сейсмичность не более 7 баллов (при расположении резервуаров в районах с сейсмичностью более 7 баллов руководствоваться п. 5 таблицы СНиП II-7-81; в случае невозможности соблюдения условий упомянутой таблицы при привязке резервуаров в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов необходимо выполнение специальных мероприятий).

Установка в сухих грунтах:

а) грунт удельным весом 1,7 тс/м3 (17 кн/м3)

б) угол естественного откоса 300

Материальное исполнение резервуаров 		сталь углеродистая.

Основные размеры резервуаров

| Объем м3 | L мм | L1 мм | Д мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3310 | 2780 | 2200 |
| 25 | 4670 | 4270 | 2760 |
| 50 | 9850 | 9150 | 2760 |
| 75 | 9720 | 8940 | 3240 |
| 100 | 13100 | 12700 | 3240 |

# Приложение 4

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# ДЛЯ ЗАКАЗА АППАРАТА ТУ 3615 – 006 – 00220 302 - 2004

- Условное обозначение аппарата _________________________________________________________

(в соответствии с настоящими техническими условиями)

- Давление рабочее, МПа (кгс/см2) ________________________________________________________

(внутреннее избыточное или наружное давление)

- Давление расчетное, МПа (кгс/см2) ______________________________________________________

(в соответствии с таблицей 10 настоящих технических условий)

- Температура рабочая, 0 С  ______________________________________________________________

- Температура расчетная, 0 С _____________________________________________________________

(в соответствии с таблицей 10 настоящих технических условий )

- Температура кипения среды при рабочем давлении или давление упругости паров при рабочей температуре__________________________________________________________________________

- Наименование среды, процентный состав, плотность при расчетной температуре в кг/м3

_____________________________________________________________________________________

- Характеристика среды:   - класс опасности по ГОСТ 12.1.007 ________________________________

- взрывоопожароопасность ________________________________________

- Тип уплотнительной поверхности фланцев штуцеров _______________________________________

(в соответствии с ГОСТ 12815)

- Условный проход штуцера для предохранительного клапана, мм

_____________________________________________________________________________________

(из расчета по среде в расчетных условиях)

- Количество заказываемых аппаратов _____________________________________________________

(с указанием условного обозначения)

- Место установки аппарата ______________________________________________________________

(на открытой площадке или в отапливаемом помещении)

- Минимальная возможная температура стенки аппарата, находящегося под давлением, 0 С

_____________________________________________________________________________________

- Обозначение чертежа (эскиза) и краткое обоснование принятых отличий по конструкции аппарата _____________________________________________________________________________________

- Наименование предприятия потребителя и технологической установки, обозначение аппарата  по технологической схеме _________________________________________________________________

- Почтовый адрес предприятия потребителя ________________________________________________

- Наименование и почтовый адрес предприятия (организации), составившего опросный лист

_____________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

/ ____________ / _____________ /                                                       ____________________ М.П.

(должность, фамилия)                                                                          (подпись, дата)

Примечания:

- При наличии отличий по конструкции аппарата к опросному листу должен быть приложен чертеж (эскиз) в соответствии с требованиями приложения.

- Опросный лист должен иметь номер по системе, принятой в организации, составившей опросный лист. Номер проставляется в основной надписи на каждом листе.