| Внутренний диаметр кожуха, Дв, мм | Внутренний диаметр рас предкамеры, Д1, мм | Давление Ру, МПа | Н6 | Н/23 | h3 | h1 | h2 | h3 | L | 1*0 | 13 | 113 | 123 | 133 | 145 | 1*5 | А | Ду1 | Ду2 | Ду3 | Ду4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для типа |  |  |  |  |  |  | Для типа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП | ИУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИП | ИУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП | ИУ |  |  |  |  |  |
|  |  | В кожухе | В трубах | В кожухе | В трубах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 500*** | 1,6 | 884 | 442 | 616 | 565 | 247 | 370 | 8040 | 7900 | 460 | 350 | 1200 | 1750 | 6390 | 7120 | 460 | 320 | 150 | 250 | 150 | 200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 8220 | 7990 |  |  |  |  |  | 7210 | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 600*** | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 984 | 492 | 716 | 665 |  |  | 8280 | 8110 | 525 |  |  |  | 6400 | 7205 | 550 | 380 | 200 | 300 | 200 |  |  |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 700*** | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1088 | 544 | 816 | 765 | 325 | 670 | 8530 | 8350 | 575 |  |  |  | 6280 | 7335 | 620 | 440 | 250 | 350 | 250 | 250 | 150 |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 800 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1188 | 594 | 920 | 865 |  |  | 9020 | 8820 | 630 |  |  |  | 6400 | 7690 | 700 | 500 | 300 | 400 |  |  |  |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 900 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1332 | 666 | 1020 | 965 |  |  | 9200 | 9000 | 705 |  | 1000 | 1550 | 6300 | 7735 | 760 | 560 | 350 | 500 | 300 |  |  |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 1000 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1392 | 696 | 1124 | 1170 | 355 |  | 9490 | 9280 | 760 | 400 |  |  | 6350 | 7950 | 780 | 570 | 400 |  | 250 |  |  |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1200 | 1,0** | 1,6 | 1,0** | 1,6 | 1694 | 847 | 1228 | 1300 |  |  | 9830 | 9610 | 790 |  | 1060 | 1610 | 6560 | 8210 | 830 | 610 | 400 |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8260 | - | 650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - | 9700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходных сечений по трубам аппаратов типа ИП и ИУ

| Внутренний диаметр кожуха, Дв, мм | Внутренний, диаметр распредкамеры, Д1, мм | Наружный диаметр труб, мм | Количество теплообменных труб | Число ходов по трубам | Поверхность теплообмена, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для типа |  | для типа |
|  |  |  | ИП | ИУ |  | ИП | ИУ |
| 800 | 500 | 20 | - | 104 | 2 | - | 80 |
|  |  | 25 | 82 | - |  | 38 | - |
| 1000 | 600 | 20 | - | 155 |  | - | 120 |
|  |  | 25 | 132 | - |  | 62 | - |
| 1200 | 700 | 20 | - | 226 |  | - | 176 |
|  |  | 25 | 210 | - |  | 98 | - |
| 1400 | 800 | 20 | - | 295 |  | - | 231 |
|  |  | 25 | 280 | - |  | 131 | - |
| 1600 | 900 | 20 | - | 398 |  | - | 306 |
|  |  | 25 | 378 | - |  | 178 | - |
| 1800 | 1000 | 20 | - | 490 | 2 | - | 387 |
|  |  | 25 | 490 | - |  | 230 | - |
|  | 1000 | 20 | - | - | 4 | - | - |
|  |  | 25 | 456 | - |  | 214 | - |
|  | 1100 | 20 | - | 605 | 2 | - | 481 |
|  |  | 25 | 632 | - |  | 297 | - |
|  | 1100 | 20 | - | - | 4 | - | - |
|  |  | 25 | 596 | - |  | 281 | - |
| 2000 | 1200 | 20 | - | 733 | 2 | - | 586 |
|  |  | 25 | 758 | - |  | 357 | - |
|  | 1200 | 20 | - | - | 4 | - | - |
|  |  | 25 | 716 | - |  | 337 | - |

## Масса аппаратов типа ИП и ИУ

| Внутренний диаметр кожуха, Дв, мм | Внутренний диаметр распредкамеры, Д1, мм | Давление в кожухе, Ру, МПа | Давление в трубах | Число ходов по трубам | Масса аппаратов , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Для типа ИП | Для типа ИУ |
|  |  |  |  |  | трубы 25х2,0 | трубы 25х2,5 | трубы20х2,0 |
|  |  |  |  |  | Сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х13 | Сталь марок 10,20, 15Х5М, Х8 | Сталь марок 10, 20, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
| 800 | 500 | 1,6 2,5 | 1,6 4,0 | 2 | 3020 3600 | 3120 3700 | 3660 4040 |
| 1000 | 600 | 1,6 2,5 | 2,5 |  | 4400 - | 4600 - | 5000 5050 |
| 1200 | 700 | 1,6 2,5 | 2,5 |  | 6150 - | 6420 - | 6750 7260 |
| 1400 | 800 | 1,6 2,5 | 2,5 |  | 8440 - | 8890 - | 9290 9980 |
| 1600 | 900 | 1,6 2,5 | 2,5 |  | 9260 - | 9880 - | 10430 12150 |
| 1800 | 1000 | 1,6 2,5 | 2,5 |  | 12950 - | 13730 - | 14210 15730 |
|  | 1000 | 1,6 2,5 | 2,5 | 4 | 12920 - | 13690 - | - - |
|  | 1100 | 1,6 2,5 | 2,5 | 2 | 14010 - | 15045 - | 15200 16090 |
|  | 1100 | 1,6 2,5 | 2,5 | 4 | 13970 - | 15000 - | - - |
| 2000 | 1200 | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 | 2 | 15830 16780 - | 17300 18300 - | 15710 18480 20100 |
|  | 1200 | 1,0 1,6 2,5 | 1,6 | 4 | 15790 16740 - | 17245 18245 - | - - - |

Примечание.

- Масса аппаратов рассчитана для стали с удельным весом 7,85 г/см3

- Масса аппаратов рассчитана для номинальных толщин листового проката без учета устройства  для подвешивания крышек распаределительных камер.

Допускается отклонение от значения массы не должно превышать +8%

## Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей аппаратов и трубных пучков

| Тип аппарата | Исполнение аппарата по материалу | Температурный предел по применению,0 С | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кожуха | Распределительной камеры | Трубы | Трубной решетки | Прокладок кожуха | Прокладок распределительной камеры |
| ИП-ИУ | М1 | От минус 30 до плюс 450 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 по ГОСТ 8731 | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр.А ГОСТ 8733 гр.В | Стали марок 16ГС по ГОСТ 5520 или ГОСТ 8479 гр.IV ГОСТ 19281 | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1М по ГОСТ 13726 |
|  | М4 |  |  |  | Сталь марки 15Х5М или ГОСТ 550-75 гр. А | Сталь марки 15Х5М* по ГОСТ 7350 гр. М2б, гост 8479 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД!М по ГОСТ 13726 | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из стали марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 4986 |
| ИП | Б1 | От 0 до плюс 450 | Двухслойная сталь марки 16ГС+08Х13 или Ст3сп-08Х13 по ГОСТ 10885 | Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х13 по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV. | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 4986 |
| ИУ | Б2 | От минус 30 до плюс 350 | Двухслойная сталь марки 16ГС+12Х18Н10Т или Ст3сп-08Х18Н10Т по ГОСТ 10885 | Сталь марки 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 7350 гр.М2б ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 4986 |
|  | Б3 |  | Двухслойная сталь марки 16ГС+10Х17Н13М2Т или Ст3сп-10Х17Н13М2Т по ГОСТ 10885 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б ГОСТ 25054 гр. IV | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 4986 |