### Деаэраторы атмосферного давления

Завод изготавливает деаэраторы атмосферного давления типа ДА производительностью 5,15,25,25,50 и 100 т/ч, которые применяются для дегазации питательной и подпиточной воды в котельных с паровыми  котлами и на ТЭЦ.

Техническая характеристика деаэраторов атмосферного давления

| Наименование параметров | ДА-5/2 | ДА-15/4 | ДА-25/8 | ДА-50/15 | ДА-100/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная производительность, т/ч | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Рабочее давление, МПа | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Температура деаэрированной воды, 0 С | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 |
| Средний подогрев воды в деаэраторе, 0 С | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Размер колонки, мм и тип - диаметр и толщина стенки корпуса - высота | КДА-5 530х6 1897 | КДА-15 530х6 1897 | КДА-25 812х6 1973 | КДА-50 1016х8 2065 | КДА-100 1216х8 2130 |
| Масса, кг | 214 | 223 | 364 | 650 | 860 |
| Полезная емкость аккумуляторного бака, м3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 |
| Диаметр и толщина стенки аккумуляторного бака, мм | 1212х6 | 1212х6 | 1616х8 | 2016х8 | 2216х8 |
| Площадь поверхности охладителя выпара, м2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Тип охладителя выпара (изготовитель) | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-8 |

Основные размеры деаэраторов атмосферного давления, мм

ДА-5/2, ДА-15/4, ДА-25/8, ДА-50/15, ДА-100/25

| Типоразмер деаэратора | D | D1 | L | L1 | L2 | h | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА-5/2 | 1212 | 530 | 2050 | 2940 | 2100 | 3615 | 1380 |
| ДА-15/4 | 1212 | 530 | 4160 | 4450 | 2100 | 3645 | 1735 |
| ДА-25/8 | 1616 | 812 | 4895 | 5185 | 1350 | 3930 | 3030 |
| ДА-50/15 | 2016 | 1016 | 5895 | 6185 | 1550 | 4390 | 4620 |
| ДА-100/25 | 2216 | 1216 | 7776 | 8065 | 3100 | 4635 | 6660 |

## Экспликация штуцеров деаэрационных  колонок КДА-5, КДА-15, КДА-25

| Индекс | Назначение | Диаметр колонки, условный, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | КДА | КДА-15 | КДА-25 | КДА-50 | КДА-100 |
| А | Подвод конденсатора от бойлеров | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 |
| Б | Поток от бака нижних точек | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| В | Подвод конденсатора от производства | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Г | Подвод химочищенной воды | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| Д | Отвод пара | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Е | Технологический штуцер | 150 | 150 | 150 | - | - |
| Ж | Люк | - | - | - | 500 | 500 |

Деаэраторный бак емкостью 2 м3 для колонки КДА-5

Деаэраторный бак емкостью 4 м3 для колонки КДА-15

Деаэраторный бак емкостью 25 м3 для колонки КДА-100

# Text boxes

Общий вид деаэраторов атмосферного давления

###### КДА-5/2, КДА-15/4, КДА-25/8, КДА-50/15, КДА-100/25

1 – колонка,

2 – бак,

3 - гидрозатвор

39

Общий вид деаэрационных колонок

КДА-5, КДА-15, КДА-25, КДА-50, КДА-100

# Основные размеры колонок атмосферного давления

# производительностью от 5 до 100 т/ч

| Типоразмер колонок | h | h1 | h2 | Dх( | 1 | Объем колонки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КДА-5 | 1897 | 1490 | - | 530х6 | 185 | 0,34 |
| КДА-15 | 1897 | 1490 | - | 530х6 | 170 | 0,34 |
| КДА-25 | 1973 | 1490 | - | 812х6 | 290 | 0,9 |
| КДА-50 | 2065 | 1390 | 1200 | 1016х8 | 0 | 1,44 |
| КДА-100 | 2130 | 1390 | 1160 | 1216х8 | 0 | 2,07 |

| А | Ду 500 мм | штуцер под колонку КДА-5 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 80 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 100 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 80 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 80 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| С | Ду 32 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| Т | Ду 25 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| У | Ду 50 мм | перегретый конденсат |
| Ф | Ду 20 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| Ц | Ду 32 мм | подвод пара на затопленный барботаж |

| А | Ду 500 мм | штуцер под колонку КДА-15 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 80 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 150 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 100 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 80 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| З | Ду 32 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| Л | Ду 25 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| М | Ду 50 мм | перегретый конденсат |
| Н | Ду 20 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| П | Ду 50 мм | подвод пара на затопленный барботаж |

| А | Ду 1200 мм | штуцер под колонку КДА-100 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 200 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 250 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 200 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 150 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| З | Ду 100 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| И | Ду 50 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| К | Ду 100 мм | перегретый конденсат |
| Л | Ду 50 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| М | Ду 250 мм | резервный |
| Н | Ду 150 мм | подвод пара на затопленный барботаж |