# Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов

Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов на условные давления 1,6 и 4,0 МПа при температуре транспортируемой жидкости от минус 60 до 3000 С, предназначены для защиты насосного и другого оборудования в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности, при работе которого размер твердых частиц механических примесей и жидкости должен быть не более 200 мкм.

# Классы опасности транспортируемой жидкости 1, 2, 3 и 4 ГОСТ 12.1.007-76

Изготавливаются два конструктивных исполнения фильтров по способу соединения с трубопроводом:

исполнение 1 – на фланцах;

исполнение 2 – с помощью сварки.

## Пример условного обозначения фильтров при заказе:

## - фильтр сетчатый дренажный (СДЖ), устанавливаемый на трубопроводе Ду 250 мм, на условное давление 1,6 МПа, конструктивного исполнения 2, материального исполнения 3:

## фильтр СДЖ 250-1,6-2-3

## ТУ 3683-016-00220322-99;

## - тот же  фильтр при необходимости требования по межкристаллитной коррозии (МКК):

фильтр СДЖ 250-1,6-2-3М

ТУ 3683-016-00220322-99;

-   тот же фильтр с изоляцией:

фильтр СДЖ 250-1,6-2-3И

ТУ 3683-016-00220322-99;

-   тот же  фильтр при необходимости требования по межкристаллитной коррозии, с изоляцией:

фильтр СДЖ 250-1,6-2-3МИ

ТУ 3683-016-00220322-99;

-    тот же фильтр в экспортном исполнении:

фильтр СДЖ 250-1,6-2-3Э

ТУ 3683-016-00220322-99;

| Ду | 80 | 150 | 250 | 300 | 500 | 80 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ру, МПа | 1,6 | 4,0 |
| D | 273 | 426 | 630 | 630 | 1028 | 273 | 426 |
| dH | 89 | 159 | 273 | 325 | 530 | 89 | 159 |
| h | 230 | 320 | 400 | 400650 | 650 | 260 | 345 |
| h1 | 465 | 770 | 1090 | 1090 | 1400 | 465 | 770 |
| h2 | 485 | 740 | 1040 | 1040 | 1215 | 455 | 715 |
| S | 7(6) | 9 (8) | 10 | 10 | 14 | 7(6) | 10 |
| S1 | 6 | 8 (6) | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 |
| S2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 |
| L | 730 (720) | 1005(995) | 1255 | 1325 | 1920 | 760 (750) | 1090 |
| L1 | 420(410) | 650 (640) | 850 | 910 | 1360 | 420 (410) | 650 |
| e | 19,5(20,5) | 31,5(32,5) | 52 | 52 | 102,5 | 19,5 (20,5) | 30,5 |
| b | 33(35) | 55(57) | 96 | 96 | 185 | 33(35) | 53 |
| Объем V, м3 | 0,03 | 0,11 | 0,41 | 0,41 | 1,45 | 0,03 | 0,14 |
| Поверхность фильтрации м2, не менее | 0,18 | 0,60 | 1,53 | 1,53 | 3,08 | 0,18 | 0,60 |
| Масса, кг | Конструктивное исполнение | 1 | 112(110) | 272(260) | 537 | 575 | 1620 | 165(163) | 390 |
|  |  | 2 | 96(94) | 234(222) | 475 | 482 | 1340 | 146(144) | 337 |
| Проход условный Ду | Условное обозначение опоры ОСТ 26-665-87 | D1 | d8 | H2 | H3 | H4 |
| 250,300 | 2-10 | 640 | 19 | 2245 | 1230 | 450 |
| 500 | 2-25 | 980 | 24 | 2750 | 1370 | 600 |

Пределы применения фильтров

| Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру, МПа | Исполнение по материалам | Давление рабочее (расчетное), МПа при температуре, 0 С, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 200 | 250 | 300 |
| 80 | 1,6 | 1;2 | 1,6 | 1,60 | 1,40 | 1,20 |
| 150 250 300 500 |  |  |  | 1,50 | 1,44 | 1,33 |
| 80 | 1,6 | 3 | 1,6 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
| 150 250 300 |  |  |  | 1,49 | 1,44 | 1,38 |
| 80 | 4,0 | 1; 2 | 4,0 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| 150 |  |  |  | 3,74 | 3,60 | 3,34 |
| 80 | 4,0 | 3 | 4,0 | 4,00 | 3,75 | 3,50 |
| 150 |  |  |  | 3,72 | 3,60 | 3,44 |

Примечания:

- Фактическое рабочее давление должны быть ниже значений, указанных в таблице, на величину превышения расчетного давления над рабочим, оговоренную нормами, действующими в отрасли, эксплуатирующей фильтр.

- Фактические рабочие давления должны указываться потребителем в паспорте в разделе «Другие данные об установке сосуда».

- Первая ступень рабочего давления при температуре 1000 С распространяется и на минусовые температуры, но не ниже пределов температур, которые допускаются для сталей ОСТ 26-291-94.

| Наименование сборки, детали | Исполнения по материалам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Температура транспортируемой жидкости, 0 С |
|  | от минус 30 до 300 | от минус 60 до 300 | от минус 40 до 300 |
|  | Марка стали, обозначение стандарта или механических условий |
| корпус | 20 ГОСТ 8731-87 | 1ОГ2 ГОСТ 8731-87 | 08х22Н6Т ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 |
| днища | для толщины менее 12 мм 16ГС-12 ГОСТ 5520-79 | для толщины не менее 12 мм 09Г2С-14 ГОСТ 5520-79 | 08х22Н6Т-М2б ГОСТ 7350-77 |
| заглушки | для толщины от 12 до 60мм 16ГС-17 ГОСТ 5520-79 | для толщины от 12 до 60мм 09Г2С-17 ГОСТ 5520-79 |  |
| фланцы | 20 ТУ 14-3-375-75 20 ТУ 14-1-1-1431-75 20 ГОСТ 8479-70 группа IV КП 215 | 10Г2 ТУ 14-3-375-75 10Г2 ГОСТ 8479-70 группа IV КП 215 | 08х22Н6Т ТУ 14-3-375-75 08х22Н6Т ГОСТ 25054-81 группа IV |
| патрубки | 20 ГОСТ 8731-87 для толщины не менее 12мм 16ГС-12 ГОСТ 5520-79, для толщины от 12 до 60мм 16ГС-17 ГОСТ 5520-79 | 10Г2 ГОСТ 8731-87 для толщины не менее 12мм 16ГС-12 ГОСТ 5520-79, для толщины от 12 до 60мм 16ГС-17 ГОСТ 5520-79 | 08х22Н6Т ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 08х22Н6Т-М2б ГОСТ 7350-77 |
| опоры | ВСт3пс3 ГОСТ 14637-79 | 09Г2С-14 ГОСТ 5520-79 | 08х22Н6Т ГОСТ 9940-81 |
| прокладки | Поранит ГОСТ 481-80 |
| уплотнение фильтрующего элемента | Набивка сквозного плетения марки АПС ГОСТ 5152-84 |

# Text boxes

h2