# Ресивер 10 м3 ЕП 7170.00.000 ВО

Назначение аппарата 	прием, накопление, хранение и выдача сжатого водорода.

Вместимость			- 	10м3

# Среда				-	водород

Давление, МПа (кгс/см2)

рабочее		-	 1,0 (10)

расчетное		-	1,3 (13)

Температура, 0С

рабочей среды	-	40

расчетной стенки	-	100

Минимальная допустимая температура стенки аппарата, находящегося под давлением -						минус 60

Срок службы, лет не менее	-	15

Число циклов нагружения сосуда за весь срок службы

не более		-	1000

# Габариты, мм			-	2150х5640

Масса, кг			-	2670

- Допускается – сжатие кислорода, азота, воздуха, а также углекислого газа.

# Таблица штуцеров

| Обоз-начение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А1 | Вход водорода | 1 | 65 | 2,5 | 25 |
| Б1 | Выход водорода | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| В1 | Спуск | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Г1 | Люк | 1 | 450 | 1,6 | 16 |
| Д1 | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Е1 | Для манометра | 1 | 50/G1/2 | 2,5 | 25 |
| Ж1 | Воздушник | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| З1 | Для контроля отсутствия давления | 1 | 50/М27 | 2,5 | 25 |

Ресивер 20 м3 ЕП 3263.00.000 ВО

Назначение аппарата 	прием, накопление, хранение и выдача сжатого водорода.

Вместимость			- 	20м3

# Среда				-	сжатый водород

Давление, МПа (кгс/см2)

рабочее		-	 0,8 (8,0)

расчетное		-	1,1 (11,0)

Температура, 0С

рабочей среды	-	40

расчетной стенки	-	100

Минимальная допустимая температура стенки аппарата, находящегося под давлением

минус 60

Срок службы, лет не менее	-	15

# Число циклов нагружения сосуда за весь срок службы

не более		-	1000

Габариты, мм			-	2500х6200

Масса, кг			-	3900

- Допускается – сжатие кислорода, азота, воздуха, а также углекислого газа.

#### Таблица штуцеров

| Обоз-начение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А1 | Вход газа | 1 | 65 | 2,5 | 25 |
| Б1 | Выход газа | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| В1 | Спуск | 1 | 25 | 2,5 | 25 |
| Г1 | Люк | 1 | 450 | 1,6 | 16 |
| Д1 | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Е1 | Для замера давления | 1 | 50/G1/2 | 2,5 | 25 |
| Ж1 | Для контроля отсутствия давления | 1 | 50/М27 | 2,5 | 25 |
| З1 | Воздушник | 1 | 50 | 2,5 | 25 |

Ресивер 80 м3 ЕП 3189.00.000 ВО

Назначение аппарата 	прием, накопление, хранение и выдача сжатого водорода.

Вместимость			- 	80м3

# Среда				-	сжатый водород

Давление, МПа (кгс/см2)

рабочее		-	 0,9 (9,0)

расчетное		-	1,2 (12,0)

Температура, 0С

рабочей среды	-	40

расчетной стенки	-	100

Минимальная допустимая температура стенки аппарата, находящегося под давлением

минус 60

Срок службы, лет не менее	-	15

Число циклов нагружения сосуда за весь срок службы

не более		-	1000

Габариты, мм			-	12630 х 3490

Масса, кг			-	16670

- Допускается – сжатие кислорода, азота, воздуха, а также углекислого газа.

#### Таблица штуцеров

| Обоз-начение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А1 | Вход газа | 1 | 80 | 2,5 | 25 |
| Б1 | Выход газа | 1 | 100 | 2,5 | 25 |
| В1 | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Г1 | Для замера давления | 1 | 50/G1/2 | 2,5 | 25 |
| Д1 | Для замера температуры | 1 | 50/М20 | 2,5 | 25 |
| Е1 | Спуск | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Ж1 | Для контроля отсутствия давления | 1 | 50/М27 | 2,5 | 25 |
| З1 | Технологический | 1 | 65 | 2,5 | 25 |
| И1 | Люк | 1 | 500 | 1,6 | 16 |
| К1,2 | Лаз | 2 | 500 | - | - |