# Емкости подземные горизонтальные дренажные

Каталог предусматривает два типа подземных емкостей:

ЕП – емкости подземные без подогревателя;

ЕПП – емкости подземные с подогревателем.

В зависимости от свойств перекачиваемой среды, емкости комплектуются:

- электронасосным агрегатом, типа НВ 50/50-для емкостей, не подлежащих термообработке;

- электронасосным агрегатом АХПО-Е 45/54-К-2Г – для емкостей, подлежащих термообработке.

Пример условного обозначения емкости при заказе:

- емкость без подогревателя (ЕП), номинальным объемом 16 м3, внутренним диаметром 2000мм, конструктивного исполнения I, с материальным исполнением 2, оборудованная бетонным колодцем (К): ЕП 16-2000-1-2-К ТУ 3615-023-0022 0322-2001.

то же в случае термообработки:

ЕП 16-2000-1-2-К ТУ3615-023-0022 0322-2001.

- емкость с подогревателем (ЕПП) номинальным объемом 40 м3, внутренним диаметром 2400 мм, конструктивного исполнения 2, с материальным исполнением 3, оборудованное бетонным колодцем (К):

ЕПП 40-2400-2-3-К ТУ 3615-023-00220322-2001.

то же в случае термообработки (Т):

ЕПП 40-2400-2-3-Т-К ТУ 3615-023-00220322-2001.

- емкость без подогревателя (ЕП), номинальным объемом 25 м3, внутренним диаметром 2400 мм, конструктивного исполнения 1, с материальным обеспечением 1, без бетонного колодца:

ЕП 25-2400-1-1 ТУ 3615-023-00220322-2001

то же с термообработкой:

ЕП 25-2400-1-1-Т  ТУ 3615-023-00220322-2001

Допускается заказывать емкости без электронасосного агрегата.

Примеры условного обозначения емкостей подземных, дренажных поставляемых без электронасосного агрегата

- емкость без подогревателя (ЕП), номинальным объемом 40 м3, внутренним диаметром 2400 мм, высотой горловины 1600 мм, соответствующих конструктивному исполнению 1, с материальным исполнением 2, оборудованное бетонным колодцем:

ЕП 40-2400-1600-2-К ТУ 3615-023-00220322-2001

то же в случае термообработки

ЕП 40-2400-1600-2-Т-К ТУ 3615-023-00220322-2001

та же емкость, но с подогревателем:

ЕПП 40-2400-1600-2-Т-К ТУ3615-023-00220322-2001

та же емкость, но без бетонного колодца:

ЕПП 40-2400-1600-2-Т  ТУ 3615-023-00220322-2001

# Таблица штуцеров и люков

| Обозначение | Назначение | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Вылет, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Для насоса люк | 1 | 700 | 0,25 (2,5) |  |
| Б | Люк для насоса | 1 | 800 | 0,25 (2,5) |  |
| В | Вход продукта | 1 | 200 | - |  |
| Г | Выход продукта | 1 | 65 | - |  |
| Д | Выход продукта аварийный | 1 | 150 | - |  |
| Е | Вход пара | 1 | 100 | 1,6 (16) | 200 |
| Ж | Воздушник 1 | 1 | 100 | 1,6 (16) | 200 |
| З | Для уровнемера | 1 | 65 | 4,0 (40) |  |
| И | Для термометра сопротивления | 1 | М20х1,5 | - | - |
| *1К | Вход теплоносителя | 1 | 20 | - | - |
| *1Л | Выход теплоносителя | 1 | 20 | - | - |
| *2М | Вход теплоносителя | 1 | 20 | - | - |
| *1Н | Выход теплносителя | 1 | 20 | - | - |

# Основные конструктивные размеры, мм

| Объем номинальный V4, м3 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение емкости | 1 | 2 |
| Д | 2000 | 2400 | 3000 |
| L | 2880 | 4280 | 5280 | 4826 | 5826 | 9026 | 9244 |
| H | 4925 | 5235 | 5240 |
| S | 8 | 10 |
| h | 1300 | 900 | 1600 | 1000 |
| h1 | 600 | 800 | 1100 |
| L1 | 2400 | 3800 | 4800 | 4200 | 5200 | 8400 |
| L2 | - | - | - | - | 1834 | 5841 | 5742 |
| l1 | - | - | - | - | 1834 | 1947 | 1914 |
| n | - | - | - | - | 1 | 3 |
| l2 | 1050 | 1620 | 2350 | 1750 | 2700 | 5840 |
| l3 | 700 | 730 | 1000 |
| l4 | 500 | 1020 | 1220 |
| l5 | 2050 | 2450 | 3050 |
| l6 | 570 | 680 | 800 |
| l7 | 610 | 1820 | 2550 | 1950 | 3200 | 6040 |
| l8 | - | 1900 | 2400 | 2100 | 1833 | 1650 |
| l9 | - | 910 | 1275 | 975 | 1600 | 2000 |
| l10 | - | - | - | - | - | 2040 |

# Text boxes

### Емкости типа ЕП

### Емкости типа ЕПП

### Оборудование емкости бетонным колодцем

## Емкости типа ЕП,

## подлежащие термообработке

Емкости типа ЕПП,

подлежащие термообработке