# Параметры и размеры аппаратов

| Шифр аппарата | Объем, м3 | Давление условное, МПа | H | h | Кол-во каплеуловителей П | Дв | Sk | Sd | L | L1 | L2 | Объемная производительность | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип I | Тип I-П | Тип II | Тип I-П |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по нефти, м3/ч | по газу |  |  |  |  |
| НГС 0,6-1200 | 6,3 | 0,6 | 2173 | 818 | 8 | 1200 | 8 | 6511 | 5400 | 3000 | 20+100 | 20700 | 2690 | 2800 | 2640 | 2750 |
| НГС 1,0-1200 |  | 1,0 | 2173 | 818 |  |  | 8 | 6511 |  |  |  | 23300 | 2690 | 2800 | 2640 | 2750 |
| НГС 1,6-1200 |  | 1,6 | 2177 | 820 |  |  | 10 | 6545 |  |  |  | 31400 | 3090 | 3200 | 3030 | 3140 |
| НГС 2,5-1200 |  | 2,5 | 2181 | 822 |  |  | 12 | 6567 |  |  |  | 39000 | 3690 | 3800 | 3590 | 3700 |
| НГС 4,0-1200 |  | 4,0 | 2281 | 828 |  |  | 18 | 6604 |  |  |  | 55000 | 5090 | 5200 | 4980 | 5090 |
| НГС 6,3-1200 |  | 6,3 | 2428 | 838 | 16 |  | 25 | 6758 |  |  |  | 74900 | 6945 | 7056 | 6725 | 6836 |
| НГС 0,6-1600 | 12,5 | 0,6 | 2743 | 1018 |  | 1600 | 8 | 8190 | 6800 | 4300 | 45+225 | 41400 | 4314 | 4578 | 4178 | 4446 |
| НГС 1,0-1600 |  | 1,0 | 2743 | 1018 |  |  | 8 | 8190 |  |  |  | 46700 | 4510 | 4769 | 4400 | 4569 |
| НГС 1,6-1600 |  | 1,6 | 2751 | 1022 |  |  | 12 | 8220 |  |  |  | 62900 | 5675 | 5934 | 5536 | 5795 |
| НГС 2,5-1600 |  | 2,5 | 2759 | 1026 |  |  | 16 | 8221 |  |  |  | 78000 | 7140 | 7399 | 6970 | 7229 |
| НГС 4,0-1600 |  | 4,0 | 2891 | 1032 |  |  | 22 | 8361 |  |  |  | 110000 | 9763 | 10022 | 9570 | 9829 |
| НГС 6,3-1600 |  | 6,3 | 2842 | 1042 |  |  | 32 | 8417 |  |  |  | 149500 | 13500 | 13870 | 13200 | 13570 |
| НГС 0,6-2000 | 25 | 0,6 | 2893 | 1210 | 24 | 2000 | 8 | 10101 | 8500 | 500 | 86+430 | 62200 | 6429 | 7291 | 6185 | 7047 |
| НГС 1,0-2000 |  | 1,0 | 2897 | 1212 |  |  | 10 | 10104 |  |  |  | 70000 | 7692 | 8554 | 7477 | 8339 |
| НГС 1,6-2000 |  | 1,6 | 2901 | 1214 |  |  | 12 | 10133 |  |  |  | 94400 | 8687 | 9549 | 8472 | 9334 |
| НГС 2,5-2000 |  | 2,5 | 2913 | 1220 |  |  | 18 | 10211 |  |  |  | 117200 | 11829 | 12746 | 11513 | 12413 |
| НГС 4,0-2400 |  | 4,0 | 3013 | 1227 |  |  | 25 | 10320 |  |  |  | 165000 | 16742 | 17607 | 16210 | 17076 |
| НГС 0,6-2400 | 50 | 0,6 | 3545 | 1420 | 32 | 2400 | 8 | 12889 | 11000 | 6000 | 160+800 | 82900 | 14902 | 10660 | 9190 | 10310 |
| НГС 1,0-2400 |  | 1,0 | 3547 | 1420 |  |  | 10 | 12893 |  |  |  | 93500 | 11240 | 12543 | 10880 | 12183 |
| НГС 1,6-2400 |  | 1,6 | 3555 | 1424 |  |  | 14 | 12944 |  |  |  | 125500 | 14145 | 15448 | 13776 | 15068 |
| НГС 2,5-2400 |  | 2,5 | 3571 | 1432 |  |  | 20 | 12964 |  |  |  | 156300 | 19760 | 21063 | 19240 | 20543 |
| НГС 4,0-2400 |  | 4,0 | 3687 | 1440 |  |  | 30 | 13128 |  |  |  | 220000 | 29190 | 30493 | 28320 | 29623 |
| НГС 0,6-3000 | 100 | 0,6 | 3909 | 1726 | 48 | 3000 | 10 | 15215 | 13000 | 8000 | 300+1500 | 124000 | 16845 | 19832 | 16290 | 19277 |
| НГС 1,0-3000 |  | 1,0 | 3917 | 1730 |  |  | 12 | 15229 |  |  |  | 140000 | 19310 | 22297 | 18600 | 21587 |
| НГС 1,6-3000 |  | 1,6 | 3931 | 1738 |  |  | 18 | 15241 |  |  |  | 188000 | 25500 | 28487 | 24790 | 27777 |
| НГС 2,5-3000 |  | 2,5 | 3945 | 1745 |  |  | 25 | 15320 |  |  |  | 234000 | 36110 | 39097 | 35670 | 38657 |
| НГС 4,0-3000 |  | 4,0 | 4055 | 1760 |  |  | 40 | 15515 |  |  |  | 33000 | 53910 | 56897 | 52740 | 55727 |
| НГС 0,6-3400 | 150 | 0,6 | 4306 | 1928 | 64 | 3400 | 12 | 17770 | 15300 | 9000 | 450+2250 | 165000 | 24591 | 28449 | 24041 | 27899 |
| НГС 1,0-3400 |  | 1,0 | 4312 | 1927 |  |  | 14 | 17774 |  |  |  | 187000 | 31550 | 35408 | 30560 | 34418 |
| НГС 1,6-3400 |  | 1,6 | 4328 | 1933 |  |  | 20 | 17826 |  |  |  | 251000 | 41090 | 44948 | 40100 | 43958 |
| НГС 2,5-3400 |  | 2,5 | 4344 | 1941 |  |  | 28 | 17872 |  |  |  | 312000 | 56800 | 60658 | 55260 | 59118 |
| НГС 4,0-3400 |  | 4,0 | 4458 | 1963 |  |  | 50 | 18061 |  |  |  | 440000 | 98100 | 101958 | 95750 | 99608 |

Материальное исполнение аппарата

| Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнение по материалам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки,0 С |
|  | до минус 40 | до минус 60 |
|  | Марка материала, обозначение стандарта |
| Корпус, днища, опорные листы | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Опоры | Вси3пс4 ГОСТ 14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Фланцы | Сталь 20 ГОСТ1050 Группа IV ГОСТ 8479 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 Группа IV ГОСТ 8479 |
| Патрубки | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 20 ГОСТ 1050 Группы В ГОСТ8731 Группы А,Б ГОСТ 550 | Сталь 09Г2С-8 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 Группы В ГОСТ8731 Группы А,Б ГОСТ 550 |
| Заглушки | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Прокладки штуцеров , люков | Паронит по ГОСТ 481, спирально-навитые по ОСТ 26, 260, 454, асбометаллические |
| Прокладки внутренних устройств | Паронит по ГОСТ 481, асбест |
| Внутренние устройства | Каплеуловитель струнного типа | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
|  | Пеногасящая насадка | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 Сталь 08Х13-М3а ГОСТ 5582 |
|  | Вертикальные перегородки | Ст3пс4 ГОСТ 14637 Лист ПВ 510 ТУ 36.26.11-5-89 |
|  | Детали и сборочные единицы | Ст3пс4 ГОСТ 14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Крепежные детали | Штуцеров, люка | шпильки | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХНЗА,35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
|  |  | гайки | Сталь 25, Сталь 35 ГОСТ 10580, ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХНЗА,35Х 10Г2,35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
|  | Внутренних устройств | болты | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 | Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 |
|  |  | гайки | Сталь 20, 25, 35 ГОСТ 1050 | Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 |

Допускается применение других марок сталей с пределами применения по ОСТ 26-291-94.

Выбор марки паронита, материала наполнителя спирально-навитых прокладок, материала оболочек асбометаллических прокладок производится в зависимости от условий эксплуатации (рабочая среда, расчетное давление, температура).

Минимальная допустимая температура стенки сепаратора, находящегося под давлением:

для исполнения 1 – минус 300 С

для исполнения 2 – минус 600 С.

Крепежные детали из стали 35Х для материального исполнения 2 должны быть испытаны на ударный изгиб на образцах с острым надрезом при температуре минус 600 С. Значение ударной вязкости на всех образцах должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгс/см2). Объем испытаний – по ГОСТ 20700.

Таблица штуцеров

| Шифр аппарата | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
|  | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1,2 | З1 | И1 | К1,2 | Л1,2 | М1 | Н1 | П1,2 | Р1 | С1 | Т1,2 | У1 |
|  | Вход нефтегазовой смеси | Вход смеси | Вход газа | Выход газа | Выход нефти | Для очистки | Для предохранительного клапана | Для дренажа | Для установки датчика уровня | Для регулятора уровня | Для сигнализатора уровня | Для пропарки | Для термометра ртутного | Для бифманометра | Для манометра | Для термометра сопротивления | Для указателя уровня | Люк-газ |
|  | Условное давление и проход |
|  | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) |
| НГС 0,6-1200 | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 65 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 1,6(16) | 50 | 4,0(40) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 600 | 2,5(25) 4,0(4) |
| НГС1,0-1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС 1,6-1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС2,5-1200 |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5(25) | М27х2 |  | М20х1,5 | 2,5(25) | М20х1,6 | 2,5(25) | М20х1,5 | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |
| НГС 4,0-1200 |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0(4) |  |  |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |
| НГС6,3-1200 |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) | 15 | 6,3(63) | 500 | 6,3(63) |

# Продолжение таблицы

| Шифр аппарата | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
|  | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1,2 | З1 | И1 | К1,2 | Л1,2 | М1 | Н1 | П1,2 | Р1 | С1 | Т1,2 | У1 |
|  | Вход нефтегазовой смеси | Вход смеси | Вход газа | Выход газа | Выход нефти | Для очистки | Для предохранительного клапана | Для дренажа | Для установки датчика уровня | Для регулятора уровня | Для сигнализатора уровня | Для пропарки | Для термометра ртутного | Для бифманометра | Для манометра | Для термометра сопротивления | Для указателя уровня | Люк-газ |
|  | Условное давление и проход |
|  | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) |
| НГС 0,6-1600 | 300 | 1,6(16) | 250 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 250 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 65 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 1,6(16) | 50 | 4,0(40) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 600 | 2,5(25) 4,0(4) |
| НГС1,0-1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС 1,6-1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС2,5-1600 |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5(25) | М27х2 |  | М20х1,5 | 2,5(25) | М20х1,6 | 2,5(25) | М20х1,5 | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |
| НГС 4,0-1600 |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0(4) |  |  |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |
| НГС6,3-1600 |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) | 15 | 6,3(63) | 500 | 6,3(63) |

# Продолжение таблицы

| Шифр аппарата | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
|  | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1,2 | З1 | И1 | К1,2 | Л1,2 | М1 | Н1 | П1,2 | Р1 | С1 | Т1,2 | У1 |
|  | Вход нефтегазовой смеси | Вход смеси | Вход газа | Выход газа | Выход нефти | Для очистки | Для предохранительного клапана | Для дренажа | Для установки датчика уровня | Для регулятора уровня | Для сигнализатора уровня | Для пропарки | Для термометра ртутного | Для бифманометра | Для манометра | Для термометра сопротивления | Для указателя уровня | Люк-газ |
|  | Условное давление и проход |
|  | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) |
| НГС 0,6-2000 | 400 | 1,6(16) | 350 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 350 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 65 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 1,6(16) | 50 | 4,0(40) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 600 | 2,5(25) 4,0(4) |
| НГС1,0-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС 1,6-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС2,5-2000 |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5(25) | М27х2 |  | М20х1,5 | 2,5(25) | М20х1,6 | 2,5(25) | М20х1,5 | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |
| НГС 4,0-2000 |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0(4) |  |  |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |
| НГС6,3-2000 |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) |  | 6,3(63) | 15 | 6,3(63) | 500 | 6,3(63) |

# Продолжение таблицы

| Шифр аппарата | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
|  | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1,2 | З1 | И1 | К1,2 | Л1,2 | М1 | Н1 | П1,2 | Р1 | С1 | Т1,2 | У1 |
|  | Вход нефтегазовой смеси | Вход смеси | Вход газа | Выход газа | Выход нефти | Для очистки | Для предохранительного клапана | Для дренажа | Для установки датчика уровня | Для регулятора уровня | Для сигнализатора уровня | Для пропарки | Для термометра ртутного | Для бифманометра | Для манометра | Для термометра сопротивления | Для указателя уровня | Люк-газ |
|  | Условное давление и проход |
|  | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) |
| НГС 0,6-2400 | 500 | 1,6(16) | 400 | 1,6(16) | 400 | 1,6(16) | 400 | 1,6(16) | 400 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 65 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 1,6(16) | 50 | 4,0(40) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 600 | 2,5(25) 4,0(4) |
| НГС1,0-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС 1,6-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС2,5-2400 |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5(25) | М27х2 |  | М20х1,5 | 2,5(25) | М20х1,6 | 2,5(25) | М20х1,5 | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |
| НГС 4,0-2400 |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |

# Продолжение таблицы

| Шифр аппарата | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
|  | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1,2 | З1 | И1 | К1,2 | Л1,2 | М1 | Н1 | П1,2 | Р1 | С1 | Т1,2 | У1 |
|  | Вход нефтегазовой смеси | Вход смеси | Вход газа | Выход газа | Выход нефти | Для очистки | Для предохранительного клапана | Для дренажа | Для установки датчика уровня | Для регулятора уровня | Для сигнализатора уровня | Для пропарки | Для термометра ртутного | Для бифманометра | Для манометра | Для термометра сопротивления | Для указателя уровня | Люк-газ |
|  | Условное давление и проход |
|  | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) |
| НГС 0,6-3000 | 600 | 1,6(16) | 500 | 1,6(16) | 500 | 1,6(16) | 500 | 1,6(16) | 500 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 65 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 1,6(16) | 50 | 4,0(40) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 600 | 2,5(25) 4,0(4) |
| НГС1,0-3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС 1,6-3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС2,5-3000 |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5(25) | М27х2 |  | М20х1,5 | 2,5(25) | М20х1,6 | 2,5(25) | М20х1,5 | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |
| НГС 4,0-3000 |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0(4) |  |  |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |

# Продолжение таблицы

| Шифр аппарата | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
|  | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1,2 | З1 | И1 | К1,2 | Л1,2 | М1 | Н1 | П1,2 | Р1 | С1 | Т1,2 | У1 |
|  | Вход нефтегазовой смеси | Вход смеси | Вход газа | Выход газа | Выход нефти | Для очистки | Для предохранительного клапана | Для дренажа | Для установки датчика уровня | Для регулятора уровня | Для сигнализатора уровня | Для пропарки | Для термометра ртутного | Для бифманометра | Для манометра | Для термометра сопротивления | Для указателя уровня | Люк-газ |
|  | Условное давление и проход |
|  | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) | Ду мм | Ру МПа (кгс/см2) |
| НГС 0,6-3400 | 700 | 1,6(16) | 600 | 1,6(16) | 500 | 1,6(16) | 500 | 1,6(16) | 600 | 1,6(16) | 300 | 1,6(16) | 200 | 1,6(16) | 150 | 1,6(16) | 65 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 4,0(40) | 50 | 1,6(16) | 50 | 4,0(40) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 25 | 1,6(16) | 600 | 2,5(25) 4,0(4) |
| НГС1,0-3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС 1,6-3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС2,5-3400 |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5(25) | М27х2 |  | М20х1,5 | 2,5(25) | М20х1,6 | 2,5(25) | М20х1,5 | 2,5(25) |  | 2,5(25) |  |  |
| НГС 4,0-3400 |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |  | 4,0(4) |

# Text boxes

Сепаратор нефтегазовый типа I, I-П, II, II-П

к

S