сепараторы нефтегазовые со сбросом воды

Наименование – сепараторы нефтегазовые со сбросом воды (в дальнейшем сепараторы).

Сепараторы входят в состав установок сбора и подготовки нефтяных месторождений.

Сепараторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного климатического района со средней температурой самой холодной пятидневки не ниже минус 300С, холодного климатического района – не ниже минус 600С.

Технические требования.

Сепараторы представляют собой горизонтальные аппараты, снабженные технологическими штуцерами, перегородками из просечно-вытяжных листов, пеногасящей насадкой из секций Л–образных пластин, переливной перегородкой, струйными каплеотбойниками для очистки газа.

Сепараторы должны быть разработаны следующих типов:

тип I – для применения в компоновке с депульсаторами по ГП 868.01.000 ВО (при наличии пульсации потока) без пеногасящей насадки;

тип I - П – для применения в компановке с депульсаторами по ГП 868.01.000 ВО с пеногасящей насадкой;

тип 2 – для применения без депульсаторов без  пеногасящей насадки;

тип 2- П – для применения без депульсаторов с пеногасящей насадкой.

| Наименование показателей | Шифр аппарата |
| --- | --- |
|  | НГСВ 0,6-2000 | НГСВ 1,0-2000 | НГСВ 1,6-2000 | НГСВ 2,5-2000 | НГСВ 4,0-2000 | НГСВ 0,6-2400 | НГСВ 1,0-2400 | НГСВ 1,6-2400 | НГСВ 2,5-2400 | НГСВ 4,0-2400 | НГСВ 0,6-3000 | НГСВ 1,0-3000 | НГСВ 1,6-3000 | НГСВ 2,5-3000 | НГСВ 4,0-3000 | НГСВ 0,6-3400 | НГСВ 1,0-3400 | НГСВ 1,6-3400 |
| Диаметр внутренний, мм | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 |
| Производительность | По нефтеводяной смеси, кг/ч (м³/ч) | от 22900 до 6600 (от 26 до 70) | от 45800 до 132000 (от 52,5 до 140) | от 91600 до 264000 (от 105 до 280) | от 189800 до 528100 (от 210 до 560) |
|  | По газу,*1) м³/ч | 6190 | 8500 | 12500 | 18500 | 27400 | 12380 | 17100 | 25000 | 37000 | 54900 | 24700 | 34100 | 49800 | 73900 | 109200 | 37050 | 51300 | 75000 |
| Внутренний объём, вместимость, м³, не более | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, г/м³, не более | 0,1 |
| Массовая концентрация нефти в воде на выходе, г/м³, не более | 1000 |
| Массовая концентрация воды в нефти на выходе, г/м³, не более | 86000 |
| Группа для контроля сварных соединений | 1 |

Назначение штуцеров

| Обозначение и назначение штуцеров | Шифр аппарата |
| --- | --- |
|  | НГСВ 0,6-3000 | НГСВ 1,0-3000 | НГСВ 1,6-3000 | НГСВ 2,5-3000 | НГСВ 4,0-3000 | НГСВ 0,6-3400 | НГСВ 1,0-3400 | НГСВ 1,6-3400 |
| А | Вход нефтегазовой смеси | Ду Ру | 600 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 |
| Б | Вход газа | Ду Ру | 400 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 |
| В | Вход воды | Ду Ру | 300 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 |
| Г | Выход газа | Ду Ру | 400 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 |
| Д | Выход нефти | Ду Ру | 300 1,6 | 2,5 | 4,0 | 400 1,6 |
| Е | Выход воды | Ду Ру | 300 1,6 | 2,5 | 4,0 | 450 1,6 |
| Ж | Для предохранительного клапана | Ду Ру | 200 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 |
| З | Для дренажа | Ду Ру | 150 1,6 | 2,5 | 4,0 | 200 1,6 |
| И | Для датчиков уровня | Ду Ру | 150 2,5 | 50 4,0 | 2,5 |
| К | Для датчиков уровня | Ду Ру | 65 4,0 |  |  |  |  |  |
| Л | Для регулятора уровня | Ду Ру | 50 4,0 |  |  |  |  |  |
| М | Для сигнализатора уровня | Ду Ру | 50 4,0 |  |  |  |  |  |
| Н | Для пропарки | Ду Ру | 50 1,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 |
| П | Для термометра ртутного | Ду Ру | 50/М27х2 4,0 |  |  |  |  |  |
| Р | Для дифмамометра | Ду Ру | 25/М20х1,5 4,0 |  |  |  |  |  |
| С | Для манометра (для контроля за отсутствием давления) | Ду Ру | 25/М20х1,5 4,0 |  |  |  |  |  |
| Т | Для термообразователя сопротивления | Ду Ру | 25/М20х1,5 4,0 |  |  |  |  |  |
| У | Для указателя уровня | Ду Ру | 25 4,0 | 15 1,6 | 25 4,0 |