Газоотделитель трубный наклонный

Газоотделитель предназначен для сепарации нефти.

| Объем, м3 | 16,5 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | не более 0,06 (0,6) |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 0,213 (2,13) |
| Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см2) (в горизонтальном положении) | 0,213 (2,13) |
| Температура стенки корпуса, 0С рабочая расчетная | 20 100 |
| Среда | нефть, газ (взрывоопасная, высокотоксичная) |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | не более 2 |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.011-78 | IIА-Т3 |
| Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм | 2 |
| Срок службы аппарата, лет | 10 |
| Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 5а |
| Количество циклов нагружения от давления, стесненности температурных деформаций или других воздействий за весь срок эксплуатации | не более 500 |

### Таблица штуцеров

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм. | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А | Вход продукта | 1 | 200 | 1,0 | 10 |
| Б | Выход нефти | 1 | 300 | 1,0 | 10 |
| В | Выход газа | 1 | 100 | 1,0 | 10 |
| Д | Дренаж | 1 | 50 | 1,0 | 10 |
| Е | Для предохранительного клапана | 1 | 80/100 | 1,0/1,6 | 10-16 |
| К | Выход воды | 1 | 100 | 1,0 | 10 |
| Л | Для уровнемера | 1 | 65 | 1,0 | 10 |
| У | Для манометра | 1 | М20х1,5 | - | - |
| Ц | Окно в опоре | 1 | 500х500 | - | - |
| Я | Люк - лаз | 1 | 500 | 0,6 | 6 |

| Dв. мм | H мм | L мм | L1 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 13782 | 5390 | 1730 |
| 1200 | 13660 | 5460 | 1840 |