Отстойники нефти горизонтальные с перегородками

Отстойники нефти горизонтальные с перегородками  на условные давления 1,0; 1,6; 2,5 МПа и температуры от минус 600С до 1000С, предназначены для обезвоживания нефти с сепарацией оставшегося в нефтяной эмульсии газа, используются при подготовке нефти и воды на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях.

Отстойники предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах II5 и II4 по ГОСТ 16350 в условиях умеренного и умеренно холодного климата по ГОСТ 15150 с температурой воздуха при эксплуатации:

- для умеренного климата от + 400С до минус 400С

- для умеренно холодного климата от +400С до минус 600С.

Климатическое исполнение отстойников У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с установкой на открытом воздухе.

Условия эксплуатации отс,0,1тойников  с покрытием согласно ГОСТ 9. 104 соответствуют У1 и УХЛ1.

Отстойники предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 8 баллов включительно. Возможность эксплуатации отстойников в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП II-7-81 (с учетом конкретного типоразмера).

Класс опасности рабочих сред 3,4 по ГОСТ 12.1.007

При содержании в составе среды сероводорода с парциальным давлением более 0,0003 МПа требования к изготовлению отстойников должны соответствовать РД 26-02-63-87.

Примеры условного обозначения отстойников при заказе и в других документах:

Отстойник горизонтальный нефти (ОГН) с перегородками (П) объемом 200 м3 на условное давление 1,0 МПа, материального исполнения 1:

## ОГН-П-200-1,0-1

Тот же отстойник, подлежащий теплоизоляции:

ОГН-П-200-1,0-1-И.

### Основные параметры и размеры

| Объем, м3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по жидкости, м3/сут. | 2000 | 4000 | 7500 | 15000 |
| Давление условное, МПа (кгс/см2) | 1.0(10) 1.6(16) 2.5(25) | 1.0(10) 1.6(16) 2.5(25) | 1.0(10) 1.6(16) 2.5(25) | 1.0(10) 1.6(16) |
| Двн | 2400 | 2400 | 3000 | 3400 |
| Материальное исполнение 1,2,3 | Sk | 10 14 18 | 10 14 18 | 12 16 22 | 12 16 |
|  | Sq | 10 14 18 | 10 14 18 | 14 16 22 | 16 16 |
|  | S | 6 6 10 | 6 6 10 | 8 12 18 | 8 10 |
| L | 6285 6290 6340 | 11485 11490 11540 | 14385 14395 14485 | 22090 |
| l | 4500 | 9700 | 12300 | 19800 |
| l1 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 |
| l2 | 2700 | 6700 | 8000 | 13000 |
| l3 | 850 | 1500 | 2150 | 3400 |
| l4 | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| l5 | 1750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| l6 | 600 | 1250 | 1500 | 2500 |
| l7 | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 |
| l8 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| l9 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| l10 | 300 | 600 | 900 | 900 |
| l11 | 1125 | 2425 | 3075 | 4950 |
| l12 | 1125 | 2425 | 3075 | 4950 |
| l13 | 1125 | 2425 | 3075 | 4950 |
| l14 | 1125 | 2425 | 3075 | 4950 |
| l115 | 475 | 1125 | 1125 | 1750 |
| l116 | 600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| l17 | 400 | 800 | 1000 | 1000 |
| Масса, кг 1,2,3 | 5513 7074 8901 | 8741 11572 14677 | 16044 20239 27347 | 26629 33520 |

Расчетное давление отстойников

| Температура стенки, 0С | Материальное исполнение | Давление условное, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,0(10) | 1,6(16) | 2,5 (25) |
|  |  | Давление расчет./рабочее, МПа (кгс/см2) |
| 20 | 1,2,3 | 1,0(10) 0,7 (7,0) | 1,6 (16) 1,28 (12,8) | 2,5 (25) 2,0 (20) |
| 100 | 1,2,3 | 0,9 (9,0) 0,6 (6,0) | 1,44 (14,4) 1,15 (11,5) | 2,26 (22,6) 1,80 (18,0) |

Назначение и условные проходы штуцеров

| Обозначение | Наименование | Объем аппаратов, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 50 | 100 | 200 |
|  |  | Условный проход, мм |
| А1 | Ввод сырья | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Б1 | Вывод нефти | 150 | 150 | 200 | 200 |
| В1 | Вывод воды | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Г1 | Вывод газа | 150 |
| Д1,2 | Дренаж | 150 |
| Е1,2 | Люк-газ | 500 |
| Ж1 | Для манометра | 50 |
| И1 | Для пропарки | 50 |
| К1 | Для предохранительного клапана | 150 |
| Л1 | Для термометра | 50 |
| М1 | Для регулятора раздела фаз | 150 |
| Н1 | Для регулятора уровня | 150 |
| П1,2 | Для камеры уровнемера | 50 |
| Р1 | Люк для зачистки | 250 |
| С1 | Для газоуравнительной линии | 50 |

## Материальное исполнение отстойника

| Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнение по материалам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки,0 С |
|  | до минус 30 | до минус 40 | до минус 60 |
|  | Марка стали, технические требования, обозначение стандартов |
| Обечайка, днища, опорные листы | Сталь 16ГС-3 ГОСТ 5520 | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Опоры | Ст3пс4 ГОСТ 14637 | Ст3пс4 ГОСТ 14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Фланцы | Сталь 20 ГОСТ 1050 гр.IV ГОСТ 8479 | Сталь 16ГС ГОСТ 19281 гр.IV ГОСТ 8479 | Сталь 16Г2С ГОСТ 19281 Сталь 10Г2 гр.IV ГОСТ 8479 |
| Патрубки, штуцеров, люков | Сталь 20 ГОСТ 1050 гр. В ГОСТ 8731 гр.А,Б ГОСТ 550 | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 гр.В ГОСТ 8731 гр. А,Б ГОСТ 550 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 гр.В ГОСТ 8731 гр. А,Б ГОСТ 550 |
| Устройство подъемно-поворотное | Сталь 09Г2С-9 ГОСТ 19281 Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 | Сталь 09Г2С-6 ГОСТ 19281 Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 10Г2 ГОСТ4543 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 ГОСТ 5520 |
| Заглушки | Сталь 16ГС-3 ГОСТ 5520 | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
| Прокладки, штуцеров, люков | Паронит по ГОСТ 481 |
| Внутренние устройства | Пере-городки | Сталь 25,35 ГОСТ 1050 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | Сталь 35 ГОСТ 1050 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХНЗА, Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
| Крепежные детали штуцеров, люков | Гайки | Сталь 20,25 ГОСТ 1050 ОСТ 26-2043 | Сталь 20,25 ГОСТ 1050 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХНЗА, Сталь 10Г2 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ОТСТОЙНИКА

- Условное обозначение отстойника _________________________________________________

- Давление рабочее, МПа (кгс/см2)___________________________________________________

- Температура рабочая, 0 С             ___________________________________________________

- Состав среды, содержание сероводорода ____________________________________________

- Исполнение уплотнительной поверхности фланцев штуцеров (в соответствии с ГОСТ 12815) _______________________________________________________________________________

*6.Условный проход штуцера для предохранительного клапана  ___________________________

7. Условный проход штуцера для предохранительного клапана, мм ________________________

- Количество заказываемых отстойников  ____________________________________________

- Почтовый адрес предприятия потребителя __________________________________________

- Наименование и почтовый адрес предприятия (организации), составившего опросный лист    _______________________________________________________________________________

/*Заполнять при отличии от табличного значения./

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

________________________                                     ___________________    М.П.

(должность, фамилия)                                                (подпись, дата)