Масса аппаратов типа ХП   при расположении отверстий под трубы по вершинам равносторонних треугольников

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, Мпа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2длиной | Трубы 25х2,5 длинной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Материал труб |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Сталь |
|  |  | Масса, кг |
| 600 | 2 хода |
|  | 2,5 | 4290 | 4500 | - | - | 3980 | 4150 | - | - | 4330 | - |
|  | 4,0 | 4800 | 5000 | - | - | 4500 | 4650 | - | - | 4850 | - |
|  | 6,3 | 6300 | - | - | - | 6000 | - | - | - | 6350 | - |
|  | 4 хода |
|  | 2,5 | 4160 | 4300 | - | - | 3840 | 4000 | - | - | 4150 | - |
|  | 4,0 | 4700 | 4800 | - | - | 4390 | 4600 | - | - | 4700 | - |
|  | 6,3 | 6200 | - | - | - | 5830 | - | - | - | 6200 | - |
| 700 | 2 хода |
|  | 2,5 | 6290 | 6540 | - | - | 5870 | 6080 | - | - | 6380 | - |
|  | 4,0 | 7190 | 7440 | - | - | 6770 | 6980 | - | - | 7280 | - |
|  | 6,3 | 9290 | - | - | - | 8880 | - | - | - | 9360 | - |
|  | 4 хода |
|  | 2,5 | 6090 | 6310 | - | - | 5620 | 5800 | - | - | 6050 | - |
|  | 4,0 | 6920 | 7140 | - | - | 6440 | 6620 | - | - | 6870 | - |
|  | 6,3 | 8970 | - | - | - | 8510 | - | - | - | 8940 | - |
| 800 | 2 хода |
|  | 1,6 | 7200 | 7560 | 9650 | 10170 | 6580 | 6860 | 8600 | 9050 | 7240 | 9600 |
|  | 2,5 | 7550 | 7900 | 10150 | 10670 | 7000 | 7280 | 9100 | 9550 | 7590 | 10100 |
|  | 4,0 | 8600 | 9000 | 11450 | 12050 | 7980 | 8260 | 10400 | 10900 | 8640 | 11400 |
|  | 6,3 | 10600 | - | 13800 | - | 9980 | - | 12750 | - | 10640 | 13750 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 7000 | 7320 | 9300 | 9790 | 6370 | 6640 | 8280 | 8670 | 9690 | 9100 |
|  | 2,5 | 7380 | 7700 | 9800 | 10290 | 6770 | 7040 | 8750 | 9150 | 7360 | 9400 |
|  | 4,0 | 8470 | 8850 | 11150 | 11670 | 7750 | 8100 | 10150 | 10570 | 8430 | 11000 |
|  | 6,3 | 10470 | - | 13500 | - | 9750 | - | 12500 | - | 10430 | 13350 |

Продолжение таблицы

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, Мпа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2длиной | Трубы 25х2,5 длинной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Материал труб |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Сталь |
|  |  | Масса, кг |
| 900 | 2 хода |
|  | 1,6 | 8960 | 9400 | 12240 | 12910 | 8120 | 8490 | 10960 | 11500 | 8980 | 12260 |
|  | 2,5 | 10280 | 10720 | 13840 | 14510 | 9440 | 9810 | 12560 | 13100 | 10300 | 13860 |
|  | 4,0 | 12070 | 12510 | 15730 | 16400 | 11170 | 11540 | 14450 | 14960 | 12020 | 15750 |
|  | 6,3 | 15650 | - | 19680 | - | 14830 | - | 18400 | - | 15670 | 19700 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 8710 | 9160 | 11860 | 12490 | 7910 | 8250 | 10600 | 11110 | 8710 | 11820 |
|  | 2,5 | 10010 | 10440 | 13430 | 14060 | 9190 | 9530 | 12160 | 12670 | 9990 | 13380 |
|  | 4,0 | 11660 | 12090 | 15260 | 15890 | 10850 | 11190 | 13990 | 14500 | 11640 | 15200 |
|  | 6,3 | 15230 | - | 19120 | - | 14420 | - | 17860 | - | 15220 | 19070 |
| 1000 | 2 хода |
|  | 1,6 | 10990 | 11600 | 14980 | 15900 | 9950 | 10750 | 13380 | 14300 | 11000 | 15000 |
|  | 2,5 | 11640 | 12300 | 15830 | 16750 | 10600 | 11250 | 14230 | 15150 | 11650 | 15850 |
|  | 4,0 | 13430 | 14050 | 17680 | 18650 | 12350 | 13000 | 16080 | 17050 | 13450 | 17700 |
|  | 6,3 | 19790 | - | 25170 | - | 18730 | - | 23570 | - | 19800 | 25190 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 10730 | 11350 | 14700 | 15500 | 9650 | 10300 | 13000 | 13900 | 10650 | 14600 |
|  | 2,5 | 11480 | 12050 | 15500 | 16350 | 10500 | 11000 | 13850 | 14750 | 11400 | 15400 |
|  | 4,0 | 13180 | 13800 | 17350 | 18250 | 12100 | 12750 | 15700 | 16650 | 13100 | 17250 |
|  | 6,3 | 19470 | - | 24700 | - | 18360 | - | 22880 | - | 19360 | 24590 |
| 1200 | 2 хода |
|  | 1,6 | 16650 | 17750 | 23200 | 24500 | 15200 | 16050 | 21060 | 22120 | 16870 | 23550 |
|  | 2,5 | 17850 | 18800 | 24550 | 25850 | 16400 | 17100 | 22400 | 23460 | 18070 | 24900 |
|  | 4,0 | 22170 | - | 29820 | - | 20700 | - | 27680 | - | 22390 | 30170 |
|  | 6,3 | 27940 | - | 36410 | - | 26500 | - | 34270 | - | 28160 | 36760 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 16300 | 17550 | 22850 | 23600 | 14820 | 15800 | 20400 | 21430 | 16360 | 22780 |
|  | 2,5 | 17550 | 18600 | 24300 | 24900 | 15980 | 16850 | 21770 | 22750 | 17560 | 24130 |
|  | 4,0 | 21760 | - | 29200 | - | 20280 | - | 27050 | - | 21880 | 29400 |
|  | 6,3 | 27530 | - | 35800 | - | 26080 | - | 33640 | - | 27650 | 35900 |