Масса аппаратов типа КП при расположении отверстий под трубы по вершинам равносторонних треугольников

| Внутренний диаметр кожуха | Давление в кожухе Ру, МПа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2 длиной | Трубы 25х2,5 длиной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6000 |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
| 600 | 2 хода |
|  | 1,0 | 4080 | 4300 | 3760 | 4000 | 4100 |
|  | 1,6 | 4250 | 4450 | 3940 | 4100 | 4300 |
|  | 2,5 | 4300 | 4500 | 4050 | 4300 | 4350 |
|  | 4 хода |
|  | 1,0 | 3880 | 4100 | 3600 | 3780 | 3860 |
|  | 1,6 | 4060 | 4230 | 3750 | 3900 | 4060 |
|  | 2,5 | 4100 | 4300 | 3860 | 4150 | 4100 |
|  | 6 ходов |
|  | 1,0 | 3800 | 4020 | 3550 | 3700 | 3780 |
|  | 1,6 | 3980 | 4150 | 3700 | 3820 | 3980 |
|  | 2,5 | 4030 | 4220 | 3800 | 4050 | 4030 |
| 700 | 2 хода |
|  | 1,0 | 5260 | 5520 | 4850 | 5050 | 5340 |
|  | 1,6 | 5660 | 5910 | 5240 | 5450 | 5750 |
|  | 2,5 | 6230 | 6480 | 5810 | 6020 | 6320 |
|  | 4 хода |
|  | 1,0 | 5090 | 5310 | 4610 | 4780 | 5020 |
|  | 1,6 | 5450 | 5670 | 4980 | 5160 | 5410 |
|  | 2,5 | 6010 | 6230 | 5540 | 5720 | 5970 |
|  | 6 ходов |
|  | 1,0 | 5000 | 5230 | 4590 | 4760 | 5010 |
|  | 1,6 | 5390 | 5610 | 4970 | 5150 | 5410 |
|  | 2,5 | 5950 | 6170 | 5530 | 5710 | 5970 |
| 800 | 2 хода |
|  | 1,0 | 6960 | 7290 | 6400 | 6670 | 7040 |
|  | 1,6 | 7330 | 7670 | 6760 | 7040 | 7420 |
|  | 2,5 | 7480 | 7830 | 6820 | 7100 | 7480 |
|  | 4 хода |
|  | 1,0 | 6710 | 7010 | 6140 | 6390 | 6720 |
|  | 1,6 | 7080 | 7390 | 6500 | 6760 | 7100 |
|  | 2,5 | 7230 | 7550 | 6560 | 6820 | 7160 |
|  | 6 ходов |
|  | 1,0 | 6610 | 6900 | 6040 | 6280 | 6590 |
|  | 1,6 | 6980 | 7280 | 6400 | 6650 | 6970 |
|  | 2,5 | 7130 | 7440 | 6460 | 6710 | 7030 |

Продолжение таблицы

| Внутренний диаметр кожуха | Давление в кожухе Ру, МПа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2 длиной | Трубы 25х2,5 длиной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6000 |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
| 900 | 2 хода |
|  | 1,0 | 8880 | 9310 | 8040 | 8410 | 8890 |
|  | 1,6 | 9260 | 9700 | 8420 | 8790 | 9280 |
|  | 2,5 | 9940 | 10380 | 9100 | 9470 | 9960 |
|  | 4 хода |
|  | 1,0 | 8580 | 9020 | 7790 | 8120 | 8570 |
|  | 1,6 | 8960 | 9410 | 8160 | 8500 | 8960 |
|  | 2,5 | 9660 | 10090 | 8840 | 9180 | 9640 |
|  | 6 ходов |
|  | 1,0 | 8500 | 8890 | 7640 | 7970 | 8390 |
|  | 1,6 | 8880 | 9280 | 8020 | 8350 | 8780 |
|  | 2,5 | 9570 | 9970 | 8710 | 9040 | 9470 |
| 1000 | 2 хода |
|  | 1,0 | 104150 | 11050 | 9450 | 10100 | 10500 |
|  | 1,6 | 11500 | 12100 | 10400 | 10860 | 11500 |
|  | 2,5 | 12000 | 12600 | 10900 | 11360 | 12000 |
|  | 4 хода |
|  | 1,0 | 10150 | 10700 | 9150 | 9800 | 10100 |
|  | 1,6 | 11200 | 11800 | 10100 | 10490 | 11100 |
|  | 2,5 | 11700 | 12250 | 10570 | 10990 | 11600 |
|  | 6 ходов |
|  | 1,0 | 10000 | 10550 | 9100 | 9600 | 10100 |
|  | 1,6 | 11050 | 11600 | 9950 | 10370 | 10950 |
|  | 2,5 | 11550 | 12100 | 10450 | 10870 | 11460 |
| 1200 | 2 хода |
|  | 1,0 | 16450 | 17300 | 15000 | 15700 | 16600 |
|  | 1,6 | 17300 | 18100 | 15900 | 16600 | 17450 |
|  | 2,5 | 18000 | 18830 | 16500 | 17400 | 18200 |
|  | 4 хода |
|  | 1,0 | 16040 | 16850 | 14570 | 15200 | 16050 |
|  | 1,6 | 16900 | 17700 | 15470 | 16100 | 16900 |
|  | 2,5 | 17600 | 18400 | 16100 | 16950 | 17700 |
|  | 6 ходов |
|  | 1,0 | 15860 | 16600 | 14400 | 15040 | 15860 |
|  | 1,6 | 16700 | 17460 | 15300 | 15900 | 16700 |
|  | 2,5 | 17400 | 18200 | 15950 | 15800 | 17500 |