Масса аппаратов типа ТП при расположении отверстий по вершинам квадратов

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, Мпа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2длиной | Трубы 25х2,5 длинной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Сталь |
| 325* | 2,5 | 950 | 1000 | 1400 | 1470 | 920 | 960 | 1330 | 1390 | 950 | 1400 |
|  | 4,0 | 1150 | 1180 | 1600 | 1670 | 1070 | 1150 | 1530 | 1560 | 1150 | 1600 |
| 400 | 2,5 | 1390 | 1420 | 2050 | 2150 | 1340 | 1370 | 1940 | 2050 | 1400 | 2070 |
|  | 4,0 | 1690 | 1740 | 2340 | 2430 | 1640 | 1680 | 2240 | 2300 | 1700 | 2360 |
|  | 6,3 | 2190 | - | 2880 | - | 2140 | - | 2770 | - | 2200 | 2900 |
| 500 | 2,5 | 2080 | 2140 | 3030 | 3140 | 1970 | 2000 | 2800 | 2880 | 2070 | 3000 |
|  | 4,0 | 2510 | 2600 | 3680 | 3790 | 2410 | 2450 | 3450 | 3530 | 2500 | 3650 |
|  | 6,3 | 3310 | - | 4480 | - | 3200 | - | 4270 | - | 3300 | 4450 |
|  | 8,0 | 4270 | - | 5680 | - | 4160 | - | 5500 | - |  | 5650 |
| 600 | 2 хода |
|  | 1,6 | 3940 | 4100 | - | - | 3700 | 3840 | - | - | 3990 | - |
|  | 2,5 | 4180 | 4300 | - | - | 3880 | 4010 | - | - | 4200 | - |
|  | 4,0 | 5050 | 5210 | - | - | 4750 | 4880 | - | - | 5100 | - |
|  | 6,3 | 6720 | - | - | - | 6500 | - | - | - | 6750 | - |
|  | 8,0 | 8100 | - | - | - | 7830 | - | - | - | 8150 | - |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 3820 | 3960 | - | - | 3600 | 3720 | - | - | 3920 | - |
|  | 2,5 | 4100 | 4170 | - | - | 3780 | 3900 | - | - | 4100 | - |
|  | 4,0 | 4880 | 5020 | - | - | 4700 | 4820 | - | - | 5000 | - |
|  | 6,3 | 6480 | - | - | - | 6400 | - | - | - | 6620 | - |
|  | 8,0 | 7980 | - | - | - | 7730 | - | - | - | 8020 | - |
| 700 | 2 хода |
|  | 1,6 | 5550 | 5780 | - | - | 5100 | 5280 | - | - | 5550 | - |
|  | 2,5 | 4100 | 6410 | - | - | 5730 | 5910 | - | - | 6180 | - |
|  | 4,0 | 4880 | 7560 | - | - | 6880 | 7060 | - | - | 7330 | - |
|  | 6,3 | 6480 | - | - | - | 9300 | - | - | - | 9720 | - |
|  | 8,0 | 7980 | - | - | - | 11870 | - | - | - | 12290 | - |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 5400 | 5600 | - | - | 5000 | 5170 | - | - | 5400 | - |
|  | 2,5 | 6050 | 6250 | - | - | 5650 | 5820 | - | - | 6050 | - |
|  | 4,0 | 7160 | 7360 | - | - | 6750 | 6920 | - | - | 7150 | - |
|  | 6,3 | 9570 | - | - | - | 9180 | - | - | - | 9580 | - |
|  | 8,0 | 12110 | - | - | - | 11720 | - | - | - | 12120 | - |
| 800 | 2 хода |
|  | 1,6 | 7000 | 7400 | 9350 | 9340 | 6790 | 7040 | 8750 | 9080 | 7100 | 9550 |
|  | 2,5 | 7500 | 7900 | 10100 | 10650 | 7150 | 7450 | 9300 | 9680 | 7600 | 10270 |
|  | 4,0 | 9150 | 9450 | 11700 | 12200 | 9100 | 9350 | 10990 | 11370 | 9250 | 18870 |
|  | 6,3 | 11590 | - | 14580 | - | 11120 | - | 13870 | - | 11700 | 14750 |
|  | 8,0 | 16650 | - | 20200 | - | 16120 | - | 19490 | - | 16700 | 20370 |

Продолжение таблицы

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, Мпа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2 длиной | Трубы 25х2,5 длинной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Сталь |
| 800 | 4 хода |
|  | 1,6 | 6850 | 7150 | 9150 | 9570 | 6620 | 6860 | 8550 | 8800 | 6900 | 9300 |
|  | 2,5 | 7400 | 7850 | 9950 | 10370 | 7050 | 7350 | 9150 | 9400 | 7450 | 10100 |
|  | 4,0 | 9100 | 9360 | 11500 | 11920 | 8930 | 9170 | 10740 | 11090 | 9100 | 11650 |
|  | 6,3 | 11440 | - | 14350 | - | 109200 | - | 13600 | - | 11500 | 14550 |
|  | 8,0 | 16500 | - | 20000 | - | 15950 | - | 19240 | - | 16500 | 20060 |
| 900 | 2 хода |
|  | 1,6 | 8500 | 11500 | 8890 | 12090 | 7710 | 10290 | 8030 | 10760 | 8450 | 11420 |
|  | 2,5 | 9670 | 12950 | 10060 | 13540 | 8880 | 11740 | 9200 | 12210 | 9620 | 12870 |
|  | 4,0 | 11730 | 15110 | 12120 | 15700 | 10880 | 13900 | 11200 | 14340 | 11610 | 15030 |
|  | 6,3 | 15800 | - | 16190 | - | 15030 | - | 15350 | - | 15750 | 19470 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 8350 | 11260 | 8750 | 11820 | 7590 | 10070 | 7890 | 10520 | 8290 | 11140 |
|  | 2,5 | 9540 | 12720 | 9920 | 13820 | 8760 | 11520 | 9060 | 11970 | 9460 | 12590 |
|  | 4,0 | 11500 | 14860 | 11880 | 15420 | 10730 | 13660 | 11030 | 14110 | 11420 | 14720 |
|  | 6,3 | 15620 | - | 16000 | - | 14850 | - | 15160 | - | 15550 | 19140 |
| 1000 | 2 хода |
|  | 1,6 | 10700 | 11200 | 14770 | 15500 | 9950 | 10550 | 13480 | 14250 | 10780 | 14900 |
|  | 2,5 | 11370 | 11850 | 15470 | 16200 | 10500 | 11100 | 14180 | 14900 | 11450 | 15600 |
|  | 4,0 | 13920 | 14400 | 18100 | 18900 | 13050 | 13650 | 16900 | 17650 | 14000 | 18200 |
|  | 6,3 | 18900 | - | 24250 | - | 18040 | - | 23050 | - | 18980 | 24400 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 10480 | 10950 | 14420 | 15100 | 9700 | 10300 | 13150 | 13850 | 10500 | 14500 |
|  | 2,5 | 11150 | 11600 | 15120 | 15800 | 10300 | 10850 | 13860 | 14550 | 11300 | 15160 |
|  | 4,0 | 13690 | 14150 | 17750 | 18550 | 12850 | 13450 | 16600 | 17300 | 13750 | 17800 |
|  | 6,3 | 18670 | - | 23900 | - | 17800 | - | 22700 | - | 18690 | 23960 |
| 1200 | 2 хода |
|  | 1,6 | 14720 | 15450 | 20040 | 21140 | 13470 | 14080 | 18500 | 19400 | 14900 | 20370 |
|  | 2,5 | 16690 | 17600 | 21900 | 23000 | 15550 | 16200 | 20100 | 21100 | 16900 | 22230 |
|  | 4,0 | 21200 | 21930 | 26680 | 27800 | 19970 | 20800 | 25100 | 26000 | 21400 | 27000 |
|  | 6,3 | 28300 | - | 35500 | - | 27100 | - | 33700 | - | 28500 | 35830 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 14560 | 15270 | 19600 | 20700 | 131180 | 13900 | 18100 | 18970 | 14640 | 19830 |
|  | 2,5 | 16280 | 17100 | 21500 | 22600 | 15290 | 15870 | 19900 | 20770 | 16500 | 21700 |
|  | 4,0 | 20900 | 21600 | 26300 | 27400 | 19680 | 20500 | 24800 | 25670 | 21100 | 26700 |
|  | 6,3 | 28000 | - | 35060 | - | 26800 | - | 33300 | - | 28220 | 35290 |

* наружный диаметр кожуха