Масса аппаратов типа ТП  при расположении отверстий под трубы по вершинам треугольников

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, Мпа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2длиной | Трубы 25х2,5 длинной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Сталь |
|  |  | Масса, кг |
| 600 | 2 хода |
|  | 1,6 | 4450 | 4650 | - | - | 4170 | 4350 | - | - | 4500 | - |
|  | 2,5 | 4550 | 4750 | - | - | 4250 | 4400 | - | - | 4600 | - |
|  | 4,0 | 5450 | 5650 | - | - | 5150 | 5300 | - | - | 5500 | - |
|  | 6,3 | 6900 | - | - | - | 6600 | - | - | - | 6960 | - |
|  | 8,0 | 9450 | - | - | - | 9100 | - | - | - | 9500 | - |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 4280 | 4430 | - | - | 4020 | 4160 | - | - | 4280 | - |
|  | 2,5 | 4380 | 4530 | - | - | 4110 | 4200 | - | - | 4380 | - |
|  | 4,0 | 5280 | 5430 | - | - | 4990 | 5100 | - | - | 5280 | - |
|  | 6,3 | 6700 | - | - | - | 6430 | - | - | - | 6740 | - |
|  | 8,0 | 9280 | - | - | - | 8950 | - | - | - | 9280 | - |
| 700 | 2 хода |
|  | 1,6 | 5810 | 4430 | - | - | 5390 | 5600 | - | - | 5900 | - |
|  | 2,5 | 6440 | 4530 | - | - | 6020 | 6230 | - | - | 6530 | - |
|  | 4,0 | 7590 | 5430 | - | - | 7170 | 7380 | - | - | 7680 | - |
|  | 6,3 | 10000 | - | - | - | 9590 | - | - | - | 10070 | - |
|  | 8,0 | 12570 | - | - | - | 12160 | - | - | - | 12640 | - |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 5620 | 5840 | - | - | 5150 | 5330 | - | - | 5580 | - |
|  | 2,5 | 6270 | 6490 | - | - | 5800 | 5980 | - | - | 6230 | - |
|  | 4,0 | 7380 | 7600 | - | - | 6900 | 7080 | - | - | 7330 | - |
|  | 6,3 | 9790 | - | - | - | 9330 | - | - | - | 9760 | - |
|  | 8,0 | 12330 | - | - | - | 11870 | - | - | - | 12300 | - |
| 800 | 2 хода |
|  | 1,6 | 7500 | 7950 | 10150 | 10850 | 6900 | 7300 | 9250 | 9700 | 7530 | 10200 |
|  | 2,5 | 8450 | 8800 | 10850 | 11500 | 7820 | 8100 | 9900 | 10300 | 8480 | 10900 |
|  | 4,0 | 9870 | 10220 | 12550 | 13500 | 9250 | 9530 | 11600 | 12120 | 9900 | 12600 |
|  | 6,3 | 12200 | - | 15450 | - | 11570 | - | 14500 | - | 12230 | 15500 |
|  | 8,0 | 17100 | - | 20800 | - | 16470 | - | 19860 | - | 17130 | 20850 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 7280 | 7700 | 9800 | 10450 | 6700 | 7150 | 8900 | 9300 | 7240 | 9800 |
|  | 2,5 | 8230 | 8560 | 10600 | 11100 | 7600 | 7850 | 9550 | 9900 | 8190 | 10460 |
|  | 4,0 | 9650 | 9980 | 12250 | 13100 | 9000 | 9280 | 11240 | 11700 | 9600 | 12200 |
|  | 6,3 | 11980 | - | 15200 | - | 11300 | - | 14140 | - | 11940 | 15100 |
|  | 8,0 | 16880 | - | 20600 | - | 16230 | - | 19500 | - | 16840 | 20400 |

Продолжение таблицы

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, Мпа, не более | Трубы 20х2 длиной | Трубы 25х2длиной | Трубы 25х2,5 длинной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Сталь |
|  |  | Масса, кг |
| 900 | 2 хода |
|  | 1,6 | 9060 | 12340 | 9500 | 13010 | 8220 | 11060 | 8590 | 11600 | 9080 | 12360 |
|  | 2,5 | 10230 | 13790 | 10670 | 14460 | 9390 | 12510 | 9760 | 13050 | 10250 | 13810 |
|  | 4,0 | 12290 | 15950 | 12730 | 16620 | 11390 | 14670 | 11760 | 15180 | 12240 | 15970 |
|  | 6,3 | 16360 | - | 16800 | - | 15540 | - | 15910 | - | 16380 | 20410 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 8820 | 11970 | 9270 | 12600 | 8020 | 10710 | 8360 | 11220 | 8820 | 11930 |
|  | 2,5 | 10010 | 13430 | 10440 | 14060 | 9190 | 12160 | 9530 | 12670 | 9990 | 13380 |
|  | 4,0 | 11970 | 15570 | 12400 | 16200 | 11160 | 14300 | 11500 | 14810 | 11950 | 15510 |
|  | 6,3 | 16090 | - | 16520 | - | 15280 | - | 15630 | - | 16080 | 19930 |
| 1000 | 2 хода |
|  | 1,6 | 11550 | 12100 | 15900 | 16750 | 10530 | 11150 | 14350 | 15150 | 11600 | 15950 |
|  | 2,5 | 12000 | 12650 | 16650 | 17490 | 11100 | 11750 | 15060 | 15850 | 12050 | 16680 |
|  | 4,0 | 14650 | 15200 | 19350 | 20200 | 13650 | 14300 | 17780 | 18600 | 14700 | 19400 |
|  | 6,3 | 19550 | - | 24800 | - | 18530 | - | 23950 | - | 19600 | 24850 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 11230 | 11750 | 15420 | 16250 | 10190 | 10800 | 13850 | 14600 | 11200 | 15350 |
|  | 2,5 | 11750 | 12300 | 16170 | 16970 | 10760 | 11380 | 14560 | 15300 | 11750 | 16060 |
|  | 4,0 | 14350 | 14850 | 18870 | 19680 | 13300 | 13950 | 17300 | 18050 | 14350 | 18800 |
|  | 6,3 | 19230 | - | 24320 | - | 18190 | - | 23450 | - | 19200 | 24200 |
| 1200 | 2 хода |
|  | 1,6 | 16700 | 17550 | 23300 | 24600 | 15150 | 15900 | 21160 | 22200 | 16800 | 23650 |
|  | 2,5 | 18600 | 19450 | 24900 | 26200 | 17040 | 17750 | 22750 | 23800 | 18700 | 25250 |
|  | 4,0 | 20600 | 21450 | 28500 | 29800 | 19350 | 20370 | 27150 | 28200 | 20800 | 28850 |
|  | 6,3 | 28950 | - | 36050 | - | 27490 | - | 33900 | - | 29150 | 36400 |
|  | 4 хода |
|  | 1,6 | 16350 | 17200 | 22690 | 23400 | 14800 | 15440 | 20530 | 21500 | 16290 | 22880 |
|  | 2,5 | 18200 | 19000 | 24300 | 25500 | 16620 | 17290 | 22100 | 23100 | 18190 | 24480 |
|  | 4,0 | 20190 | 21000 | 27890 | 29250 | 18930 | 19900 | 26500 | 27600 | 20300 | 28080 |
|  | 6,3 | 28550 | - | 3550 | - | 27070 | - | 33270 | - | 28600 | 35600 |