Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа ТП и ХП

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, МПа, не более | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Длина труб l | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | S | S1 | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325* | 2,5 | 363 | Д2** | 294 | Д4*** | 276 | 3000 6000 | 140 | 2100 5180 | 205 | 330 290 | 200 | 40 | 4 | 6 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 2100 5180 | 225 | 340 300 |  |  |  |  |
|  | 6,3 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 1820 4900 |  | 400 360 |  |  |  |  |
| 400 | 2,5 | 457 | 397 | 396 | 395 | 372 | 3000 6000 | 210 | 1890 4830 | 225 | 410 440 | 330 | 45 | 6 | 8 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 1890 4830 |  | 405 435 |  |  |  |  |
|  | 6,3 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 1890 4830 | 250 | 380 410 |  |  |  |  |
| 500 | 2,5 | 563 | 497 | 496 | 495 | 470 | 3000 6000 | 260 | 1820 4940 | 250 | 440 380 | 310 | 50 | 6 | 8 |
|  | 4,0 | 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 1820 4940 |  | 440 380 |  |  |  |  |
|  | 6,3 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  | 8,0 | 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 1820 4420 | 290 | 410 610 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 |  | 1300 4420 | 365 | 565 505 |  |  |  |  |
| 600 | 1,6 | 663 | 597 | 592 | 595 | 568 | 6000 | 320 | 4800 | 280 | 430 | 360 | 45 | 6 | 8 |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 | 425 |  | 55 |  |  |
|  | 4,0 | 657 |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 420 |  | 65 |  |  |
|  | 6,3 | 710 |  |  |  |  |  |  | 4160 | 345 | 645 |  | 80 |  |  |
|  | 8,0 | 741 |  |  |  |  |  |  |  | 455 | 655 |  | 90 |  |  |
| 700 | 1,6 | 763 | 696 | 690 | 695 | 660 | 6000 | 360 | 4680 | 275 | 485 | 420 | 50 | 8 | 10 |
|  | 2,5 | 773 |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 500 |  | 60 |  |  |
|  | 4,0 | 757 |  |  |  |  |  |  |  | 325 | 485 |  | 70 |  |  |
|  | 6,3 | 825 |  |  |  |  |  |  | 3960 | 385 | 780 |  | 85 |  |  |
|  | 8,0 | 859 |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 725 |  | 95 |  |  |
| 800 | 1,6 | 865 | 796 | 790 | 795 | 760 | 6000 9000 | 390 | 4290 7410 | 325 | 730 670 | 670 | 55 |  |  |
|  | 2,5 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4290 7410 | 320 | 725 665 |  |  |  |  |
|  | 4,0 | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  | 6,3 | 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4290 7410 | 340 | 695 635 |  |  |  |  |
|  | 8,0 | 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 | 385 | 4235 7315 | 400 | 620 580 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 | 390 | 3510 6630 | 575 | 920 860 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Внутренний диаметр кожуха | Давление Ру, МПа, не более | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Длина труб l | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | S | S1 | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 1,6 | 763 | 696 | 690 | 695 | 660 | 6000 | 360 | 4680 | 275 | 485 | 420 | 50 | 8 | 10 |
|  | 2,5 | 773 |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 500 |  | 60 |  |  |
|  | 4,0 | 757 |  |  |  |  |  |  |  | 325 | 485 |  | 70 |  |  |
|  | 6,3 | 825 |  |  |  |  |  |  | 3960 | 385 | 780 |  | 85 |  |  |
|  | 8,0 | 859 |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 725 |  | 95 |  |  |
| 800 | 1,6 | 865 | 796 | 790 | 795 | 760 | 6000 9000 | 390 | 4290 7410 | 325 | 730 670 | 670 | 55 |  |  |
|  | 2,5 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4290 7410 | 320 | 725 665 |  |  |  |  |
|  | 4,0 | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  | 6,3 | 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4290 7410 | 340 | 695 635 |  |  |  |  |
|  | 8,0 | 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 | 385 | 4235 7315 | 400 | 620 580 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 | 390 | 3510 6630 | 575 | 920 860 |  |  |  |  |
| 900 | 1,6 | 965 | 895 | 890 | 895 | 862 | 6000 9000 | 445 | 4005 7565 | 330 | 830 550 | 400 | 60 |  |  |
|  | 2,5 | 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4005 7565 | 340 | 810 530 |  |  |  |  |
|  | 4,0 | 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | 6,3 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4005 6675 | 380 | 750 920 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4005 6675 | 495 | 690 855 |  |  |  |  |
| 1000 | 1,6 | 1064 | 995 | 990 | 995 | 962 | 6000 9000 | 500 | 4500 7500 | 340 | 590 | 590 | 65 |  |  |
|  | 2,5 | 1078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4500 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  | 6,3 | 1163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 | 490 | 4410 7350 | 375 | 570 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 | 500 | 3500 6500 | 605 | 955 |  |  |  |  |
| 1200 | 1,6 | 1266 | 1195 | 1190 | 1195 | 1158 | 6000 9000 | 615 | 4305 6765 | 375 | 600 870 | 570 | 70 | 10 | 12 |
|  | 2,5 | 1294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 4305 6765 | 390 | 620 890 |  |  |  |  |
|  | 4,0 | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 6,3 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 3075 6765 | 515 | 1150 805 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 9000 |  | 3075 5535 | 635 | 1000 1270 |  |  |  |  |

Наружный диаметр кожуха Дн                                                 ** Д2 определяется по Двн. фактич минус 3 мм.                             *** Д4 определяется по Двн.фактич.минус 5 мм.