Илоскребы-нефтесборники ПРВ

Илоскребы ПРВ унифицированного ряда во взрывозащищенном исполнении радиальных первичных отстойников диаметром 18, 24, 30 и 40м предназначены для очистных сооружений промышленных предприятий, сточные воды которых содержат нефть  и нефтепродукты

Илоскребы - нефтесборники применяются для  сбора и удаления нефти и нефтепродуктов, всплывающих на поверхность отстойника, также сгребания осадка, выпадающего на дно отстойника к его центральному приямку, откуда он удаляется.

Климатическое исполнение и категория размещения VXЛI по ГОСТ 15150-69.

Требования настоящих технических условий обязательны.

Пример условного обозначения илоскреба - нефтесборника диаметром 18м при заказе:

Илоскреб ПРВ-18, ТУ 4853-025-00217395-99е

где 	П – первичных,

Р – радиальных отстойников,

В – взрывозащищенный,

18 – диаметр отстойника, м.

Условное обозначение илоскребов – нефтесборников диаметром:

18м – ПРВ-18;

24м – ПРВ-24;

30м – ПРВ-30;

40м – ПРВ-40;

Каждый илоскреб должен пройти на заводе-изготовителе поузловую контрольную сборку (с последующей маркировкой), исключающую разметочные и подгоночные работы в процессе монтажа и должен быть оформлен акт о проведении поузловой контрольной сборки.

Досборка илоскреба на месте монтажа производится предприятием – заказчиком или силами другой организации на основании договора.

Илоскребы отправляются максимально собранными поставочными блоками, не требующими разборки в процессе монтажа.

Завод-изготовитель с каждым илоскребом направляет заказчику один комплект технической и товаросопроводительной документации.

Комплект технической документации должен включать:

- паспорт изделия;

- инструкцию по монтажу и эксплуатации с приложением схемы маркировки и строповки поставочных блоков;

- паспорт и инструкцию по эксплуатации на комплектующие изделия;

- сборочный чертеж и чертежи основных сборочных единиц, необходимых для сборки (3экз);

- акт о проведении поузловой контрольной сборки;

- комплектовочная ведомость (2 экз);

- ведомость покупных изделий.

| Наименование параметра, размерность | Величина |
| --- | --- |
|  | Диаметр отстойника, м |
|  | 18 | 24 | 30 | 40 |
| Расчетная производительность: - по сточной жидкости при шестича- совом отстаивании, м3/ч – по условной нефти, м3 /ч | 76 0,76 | 134 1,35 | 210 2,12 | 373 3,77 |
| 2. Частота вращения илососов-нефтесборников, об/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Привод червячный редуктор, тип* червячный редуктор, тип* мощность, квт электродвигатель, тип частота вращения, об/мин | 1Ч-80-25-52-1-2 Ч-160-31,5-52-1-2 1,1 В80В6 1000 |
| 4. Масса: вращающихся частей, кг неподвижных частей, кг комплектующих изделий, кг общая, кг | 4600 2450 450 8000 | 5000 2450 450 8700 | 6700 2750 450 11200 | 9180 2750 450 12700 |
| 5. Номер чертежа | М597.00.00.00 | М604.00.00.00 | М605.00.00.00 | М606.00.00.00 |
| 6. Габаритные размеры, мм длина не более ширина высота | 17200 3450 7000 | 23200 3450 7000 | 29200 4000 7330 | 39200 4500 7700 |
| 7. Удельная материалоемкость кг/м3/ч, не более | 105,2 | 64,9 | 53,33 | 34,04 |
| 8. Удельная энергоемкость, квт/м3/ч, не более | 0,028 | 0,016 | 0,01 | 0,006 |
| 9. Удельная трудоемкость, нч/м3/ч, не более | 19,96 | 11,73 | 8,53 | 5,13 |
| 10. Условное обозначение | ПРВ-18 | ПРВ-24 | ПРВ-30 | ПРВ-40 |

*Допускается замена мотор-редуктора на другую марку, не ухудшающую техническую характеристику изделия.

Перечень грузовых мест илоскребов – нефтесборников:

для ПРВ-18

| Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- |
| Мелкие детали, крепеж, электроды, комплектующие изделия, прокладки, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2082х1082х1248 | 1572 |
| Труба нефтесборная | 5487х325х325 | 322,3 |
| Опора | 1100х480х300 | 70,5 |
| Ферма крыла скребкового, стойки, штанги, скребок дополнительный, стержень, растяжка | 6970х2450х700 | 1142 |
| Центрально – приводная опора, кожух | 2900х2900х1552 | 3964 |
| Площадка в сборе | 3780х1400х500 | 358,1 |
| Секция цилиндра направляющего, скребки | 3180х980х600 | 258 |
| Плита | 1400х1400х16 | 153 |

для ПРВ-24

| Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- |
| Мелкие детали, крепеж, электроды, комплектующие изделия, прокладки, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2082х1082х1248 | 1600 |
| Труба нефтесборная | 7950х325х325 | 440,5 |
| Опора | 1100х480х300 | 98,7 |
| Ферма крыла скребкового, стойка, штанга, скребок дополнительный, стержень, растяжка, стойка левая, стойка правая | 9970х2500х800 | 1740 |
| Центрально – приводная опора, кожух | 2900х2900х1552 | 4198 |
| Площадка в сборе | 3780х1400х500 | 358,1 |
| Секция цилиндра направляющего, скребки | 3180х980х600 | 210 |
| Плита | 1400х1400х16 | 153 |

для ПРВ-30

| Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- |
| Мелкие детали, крепеж, электроды, комплектующие изделия, прокладки, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2082х1082х1248 | 1446 |
| Труба нефтесборная | 10700х620х325 | 794 |
| Опора | 1211х480х370 | 112,8 |
| Ферма крыла скребкового, стойка, штанга, стержень, растяжка, скребок дополнительный, стойка правая, стойка левая, тяга. | 12730х3000х900 | 21,8 |
| Центрально – приводная опора, кожух | 3500х3216х1570 | 5987 |
| Секция цилиндра направляющего | 3500х1000х300 | 159 |
| Секция | 4400х1100х525 | 224 |
| Скребок | 3080х1300х550 | 205 |

для ПРВ-40

| Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- |
| Мелкие детали, крепеж, электроды, комплектующие изделия, прокладки, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2082х1082х1248 | 1537 |
| Труба нефтесборная | 13864х325х325 | 996 |
| Опора | 900х480х120 | 151 |
| Ферма крыла скребкового, стойка, штанга, скребок дополнительный, стержень, растяжка, тяга | 16670х2770х1000 | 2894 |
| Центрально – приводная опора, кожух | 3350х2700х1430 | 5889 |
| Площадка в сборе | 4400х1200х800 | 544 |
| Секция цилиндра направляющего | 4320х1260х300 | 390 |
| Скребок | 3605х950х600 | 137 |