Илососы ИВРУ

Илососы ИВРУ диаметром 18, 20, 24, 30, 40 м (унифицированный ряд) для радиальных вторичных отстойников, предназначены для систем биологической очистки сточных вод.

Илососы применяются для удаления из отстойников выпавшего на дно активного ила и устанавливаются в очистных сооружениях канализации промышленных и коммунальных предприятий, не содержащих взрывоопасных смесей и эксплуатируются на открытом воздухе.

Климатическое исполнение и категория размещения VXЛI по ГОСТ 151150-69. ТУ 4853-026-00217395-99

Пример условного обозначения илососа диаметром 18м при заказе:

Илососы ИВРУ –18, ТУ 4853-026-00217395-99.

где В – вторичные,

Р  - радиальные отстойники.

У – унифицированный,

18 – диаметр отстойника

| Наименование параметра, размерность | Величина |
| --- | --- |
|  | Диаметр отстойника, м |
|  | 18 | 24 | 30 | 40 |
| 1. Производительность по удаляемому осадку, м3/ч, не менее | 210 | 390 | 830 | 1230 |
| 2. Частота вращения илососов, об/ч | 2,0 | 2,8 | 2,61 3,39 | 1,9 2,5 |
| 3. Привод - мотор-редуктор, тип* мощность, квт электродвигатель, тип | МПО-2М-15Ф2204-0,75/6,7 0,75 0,75 4АМХ71В4 | МПО2-15Ф-101,7-1,5/14 1,5 1,5 4АМХ80В4 АО2-22-4 |
| 4. Масса общая, кг, не более | 7100 | 9500 | 14000 | 19000 |
| 5. Номер чертежа | М744.00.00.00.00 | М743.00.00.00.00 | М742.00.00.00.00 | М741.00.00.00.00 |
| 6. Габаритные размеры,мм длина ширина высота | 10700 3000 6000 | 15000 4100 6860 | 26680 18550 6940 | 35660 23610 7820 |
| 7. Удельная материалоемкость кг/м3/ч, не более | 33,8 | 24,3 | 16,4 | 14,9 |
| 8. Удельная энергоемкость, квт/м3/ч, не более | 0,0036 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0012 |
| 9. Код ОКП | 485312 |

Каждый илосос должен пройти на предприятии – изготовителе поузловую контрольную сборку (с последующем маркировкой), исключающую разметочные и подгоночные работы в процессе монтажа и должен быть оформлен акт от проведении поузловой контрольной сборке.

Досборка илососа на месте монтажа производится предприятием- заказчиком или силами другой организации на основании договора.

Илососы отправляются максимально собранными поставочными блоками, не требующими разборки в процессе монтажа.

## Перечень грузовых мест илососа диаметром 18 м

| № грузового места | Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/1 | Малогабаритные узлы, токоприемник кольцевой, устройство отключающее, детали, крепеж, электроды, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2112х1112х1278 | 731 1202 |
| 14/2 | Мост (верхний пояс) стойка, труба, полоса 100х3000, труба для кабеля, стойка, растяжка | 9665х1560х1550 | 1814 2292 |
| 14/3 | Конус | 2770х1550х1550 | 787,3 954 |
| 14/4 | Цилиндр направляющий | 1500х1500х1520 | 814,5 981 |
| 14/5 | Камера иловая | 1600х160х442 | 205,4 269 |
| 14/6 | Скребок | 2635х1240х1110 | 182,7 185 |
| 14/7 | Труба сварная | 7460х800х426 | 296 479 |
| 14/8 | Отвод | 1960х550х325 | 118 192 |
| 14/9 | Консоли | 260х520х1050 | 180 254 |
| 14/10 | Отражатель | 2060х1230х650 | 337,1 444 |
| 14/11 | Привод | 1512х1312х1176 | 777 1169 |
| 14/12 | Каток ведомый | 962х962х912 | 239,8 253,3 |
| 14/13 | Рама | 2184х470х284 | 153 217 |
| 14/14 | Патрубок | 820х820х770 | 108 152 |

## Перечень грузовых мест илососа диаметром 24 м

| № грузового места | Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/1 | Малогабаритные узлы, токоприемник кольцевой, устройство отключающее, детали, крепеж, электроды, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2112х1112х1278 | 736 1207 |
| 14/2 | Мост (верхний пояс) стойка, труба, полоса 100х3000, труба для кабеля, стойка, растяжка | 12665х1560х1888 | 2281 2752 |
| 14/3 | Конус |  | 1047 1224 |
| 14/4 | Цилиндр направляющий | 1760х1760х1520 | 983 1150 |
| 14/5 | Камера иловая | 2000х2000х548 | 334 399 |
| 14/6 | Скребок | 3350х1590х370 | 230 235 |
| 14/7 | Труба сварная | 9800х763х426 | 1009 1192 |
| 14/8 | Отвод | 1950х740х530 | 203 277 |
| 14/9 | Консоли | 780х780х1550 | 193 267 |
| 14/10 | Отражатель | 2830х1100х800 | 473 580 |
| 14/11 | Привод | 1512х1312х1178 | 777 1169 |
| 14/12 | Каток ведомый | 962х962х912 | 239 424 |
| 14/13 | Рама | 2184х470х284 | 153 183 |
| 14/14 | Обечайка | 1200х1200х980 | 290 334 |

## Перечень грузовых мест илососа диаметром 30 м

| № грузового места | Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/1 | Малогабаритные узлы, токоприемник кольцевой, устройство отключающее, детали, крепеж, электроды, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2112х1112х1278 | 1075 1546 |
| 23/2 | Мост стойка, труба, рама | 15760х1700х1686 | 3076 3259 |
| 23/3 | Конус | 2652х2500х2500 | 1386 1570 |
| 23/4 | Цилиндр направляющий | 2400х2400х1500 | 1521 1597 |
| 23/5 | Камера иловая | 3200х2166х730 | 818 928 |
| 23/6 | Труба отводная | 4900х426х426 | 543 650 |
| 23/7 | Труба отводная | 2700х426х426 | 323 1192 |
| 23/8 | Скребок | 2700х1260х450 | 203 505 |
| 23/9 | Труба сварная | 10050х1100х500 | 615 797 |
| 23/10 | Труба сварная | 5775х1100х600 | 427 609 |
| 23/11 | Скребки | 2650х950х400 | 126 196 |
| 23/12 | Отвод | 610х630х621 | 63,2 72 |
| 23/13 | Консоли | 2315х377х377 | 798,4 539 |
| 23/14 | Консоль | 2315х377х377 | 798,4 539 |
| 23/15 | Растяжки | 9340х200х200 | 318 353 |
| 23/16 | Тяги в сборе | 3950х180х180 | 173 208 |
| 23/17 | Отвод | 630х630х500 | 80 89 |
| 23/18 | Привод | 1612х1412х1178 | 840 1190 |
| 23/19 | Растяжки | 10020х90х90 | 145 191 |
| 23/20 | Отражатель | 4250х1243х1100 | 524 639 |
| 23/21 | Каток ведомый | 962х962х912 | 241 425 |
| 23/22 | Направляющая | 1420х1420х980 | 341 419 |
| 23/23 | Партубок | 1625х630х630 | 152 294 |

## Перечень грузовых мест илососа диаметром 40 м

| № грузового места | Наименование | Габаритные размеры грузового места, мм | Масса грузового места, нетто, брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/1 | Малогабаритные узлы, токоприемник кольцевой, устройство отключающее, детали, крепеж, электроды, техдокументация (во влагонепроницаемой упаковке) | 2112х1112х1278 | 1023 1465 |
| 22/2 | Привод | 1612х1412х1278 | 840 1257 |
| 22/3 | Конус | 3100х3100х2948 | 1542 1714 |
| 22/4 | Цилиндр направляющий | 3200х3200х1905 | 2480 2652 |
| 22/5 | Камера иловая | 4000х3060х910 | 1553 1651 |
| 22/6 | Труба отводная | 7200х630х630 | 750 933 |
| 22/7 | Труба отводная | 4600х630х630 | 503 686 |
| 22/8 | Труба сварная | 13000х13000х830 | 1158 1341 |
| 22/9 | Скребок | 3550х1650х450 | 356 466 |
| 22/10 | Труба сварная | 6860х1300х830 | 735 918 |
| 22/11 | Скребки | 4125х1150х600 | 182 192 |
| 22/12 | Отвод | 820х820х1034 | 142 204 |
| 22/13 | Консоль | 2315х337х337 | 63,2 72 |
| 22/14 | Консоль | 2315х377х377 | 220 402 |
| 22/15 | Консоль | 2315х377х377 | 238 421 |
| 22/16 | Мост в сборе, стойка, труба, растяжки, тяги | 20820х1890х2000 | 4640 4492 |
| 22/17 | Отвод | 820х820 | 114 176 |
| 22/18 | Отражатель | 4240х1300х1100 | 886 1043 |
| 22/19 | Каток ведомый | 962х962х912 | 241 419 |
| 22/20 | Рама | 2300х475х305 | 161 243 |
| 22/21 | Труба | 1706х820х820 | 324 507 |
| 22/22 | Направляющая | 2000х2000х800 | 434 559 |

# Text boxes

Основными узлами илососа являются:

– мост,

– конус,

– цилиндр направляющий,

– камера иловая,

– труба отводная,

– труба илосборная,

– скребки,

– привод,

– каток ведомый,

– опора центральная,

– токоприемник кольцевой,

– тяги в сборе,

– растяжки.

Илосос вторичный радиальный унифицированный