Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей

# Компенсаторы трубопроводов сальниковые

Серия 4.903-10

Сальниковые компенсаторы разработаны для трубопроводов паровых, водяных, тепловых сетей с параметрами воды и пара до Ру 25 кгс/см2 при температуре воды до 250 0С и пара до 300 0С, при этом односторонние компенсаторы – для условных проходов от Ду 100 до 1400мм, а двухсторонние – от Ду 100 до 800 мм.

Сальниковые компенсаторы допускается применять в районах строительства тепловых сетей с расчетной температурой нару-жного воздуха для проектирования отопления

не ниже минус 40 0С.

# Text boxes

Компенсатор двусторонний

## Компенсатор односторонний