Компенсаторы линзовые

Компенсаторы линзовые осевые типа КЛО предназначены для компенсации температур-ных и механических перемещений трубопро-водов диаметром от Ду 100 мм до Ду 3000 мм, работающих со средами разной агрессивности при температуре стенки не ниже минус 70 0С до плюс 525 0С, давление  от 0,1 МПа до 1,6 МПа, применяемых в химической, нефтехи-мической, нефтеобрабатывающей и др. отрас-лях промышленности. Компенсаторы приме-няются в условиях умеренного и тропического климата по ГОСТ 16350. Климатическое ис-полнение В, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Компенсаторы могут изготавливаться с внутренними обечайками и дренажными труб-ками.

Пример условного обозначения ком-пенсаторов с условным диаметром Ду 700 мм, условным давлением Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), с числом линз 4, с внутренней обечайкой (О), с дренажными трубками (Д) и материальным оформлением М1:

КЛО 700-2,5-4-ОД-М1

ТУ 3683-016-00220302-98

без внутренней обечайки:

КЛО 700-2,5-4-ОД-М1

ТУ 3683-016-00220302-98

без внутренней обечайки и дренажных трубок:

КЛО 700-2,5-4-ОД-М1

ТУ 3683-016-00220302-98

При заказе компенсаторов, подлежащих теромоброботке, в условное обозначение вводиться буква «Т»:

КЛО 700-2,5-4-ОД-М1 Т

ТУ 3683-016-00220302-98

Выбор компенсатора и монтажная установка при заказе компенсаторов должны согласовываться разработчиком нормативно-технической документации АООТ «ВНИИНЕФТЕМАШ». При этом должен быть заполнен опросный лист по форме, указанной в Приложении 1.

Технические требования

Компенсаторы могут быть изготовлены 1-6  гофровыми (линзовыми).

Полная компенсирующая способность, приведенная в таблицах 1-5, соответствует температуре 100 0С циклической долговеч-ности: для компенсаторов Ду 100 мм – Ду 900 мм -1000 циклов, Ду 1000 мм-Ду 3000 мм - циклов. Пересчет компенсирующей способности на другое количество циклов допускается.

Для температуры среды выше 100 0С компенсирующая способность умножается на температурный коэфф. Кt

# Text boxes

|  | 100 0С | 200 0С | 300 0С | 400 0С | 500 0С | 600 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кt | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |