Газосборник

Газосборник предназначен для сбора первичного охлаждения  и отвода на дальнейшую переработку коксового газа, отсасываемого из пекококсовых печей.

В газосборнике установлены 2 свечи Ду500  с гидрозатвором и автоматическим сбросом газа в атмосферу при повышении давления в газосборнике выше допустимого 250 Па (25 мм вод.ст.) Свечи должны быть оборудованы устройством автоматического поджигания сбрасываемых газов на базе свечи разогрева горючей смеси дизельных двигателей.

Охлаждение газа в газосборнике производится аммиачной водой с помощью брызгал, установленных вдоль газосборника.

Удаление осаждающихся в газосборнике фусов производится аммиачной водой системы гидросмыва.

Газосборник изготавливается в соответствии с техническим проектом 1229368 ВО ГИДРОКОКС.

|  | Среда | Пекококсовый газ |
| --- | --- | --- |
|  | Состав пекококсового газа, % | СО2- 1,73; CmHn – 0,37; N2 – 4,93; CO – 3,04; H2 –78,17; CH4 – 10,67; O2 – 1,04 |
|  | Плотность, г/см³ | 0,3 |
|  | Температура, ºС | 85-90 |
|  | Рабочее давление, Па | 120 |
|  | Токсичность | Токсичен |
|  | Огневзрывопасность | Да, от 6% до 30% |
|  | Агрессивность | Агрессивен |
|  | Материал прокладок | Сальниковая набивка АП |
|  | Место установки | На открытом воздухе |