Контактный аппарат

Контактный аппарат предназначен для окисления SO2 в SO3.

| Количество газа, м² /час | 47700 |
| --- | --- |
| Производительность, тонн/сутки | 290 |
| Среда в аппарате | Газ, содержащий SO2; SO3 |
| Температура по слоям, ºС 1 слой 2 слой 3 слой 4 слой | 430-593 450-459 460-503 430-432 |
| Давление в аппарате, максимальное, мм в ст. | 1100÷1200 |
| Сопротивление аппарата, мм в ст. | 500 |
| Степень контактирования, % | 98 |
| Поверхность теплообменника после 3 слоя, м² | 390 |
| Температурный режим по слоям катализатора приведен при содержании SO2в газе, об. | 7,5 |
| Диаметр аппарата, мм | 9024 |
| Высота аппарата, мм | 19335 |
| Рабочая температура стенки металла, ºС | 400-475 |
| Основной материал аппарата | Сталь 20К с дополнительными испытаниями на ударную вязкость при t=20 ºС и после механического старения, сталь ОХ13, сталь Х18Н10Т |
| Масса в рабочем состоянии, кг | 169600 |

Материальное исполнение  контактного аппарата

| №п/п | Наименование | Кол-во | Масса 1 шт. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус | 1 | 169600 | - |
|  | Колосниковая решетка | 4 | 13771 | - |
|  | Опора котковая | 9 | 11,40 | - |
|  | Центральная колонна | 1 | 6940 | - |
|  | Встроенный теплообменник | 1 | 17705 | - |
|  | Лист δ=8 | 2 | 1932 | Сталь 08Х13 |
|  | Гильза термопары | 32 | 10,1 | Сталь 08Х13 |
|  | подвестка гильзы термопары | 24 | 7,0 | Сталь 08Х13 |
|  | подвестка гильзы термопары | 12 | 8,0 | Сталь 08Х13 |
|  | подвестка гильзы термопары | 16 | 6,0 | Сталь 08Х13 |
|  | Сетка N16-2,5 из проволоки | 510м² | 4,32 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 162 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 119 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 164 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 179 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 179 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 164 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | Опорная балка теплообменника | 2 | 119 | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | подвестка гильзы термопары | 40 | 7,5 | Сталь 08Х13 |
|  | Болт М20х90 | 112 | 0,285 | Сталь 08Х13 |
|  | Болт М22х50 | 188 | 0,059 | Сталь 08Х13 |
|  | Гайка М22 | 60 | 0,070 | Сталь 08Х13 |
|  | Гайка М20 | 60112 | 0,065 | Сталь 08Х13 |
|  | прокладка δ=5 | 5 | 0,72 | Асбест |
|  | прокладка δ=5 | 32 | 0,1 | Асбест |
|  | Шайба М20 | 112 | 0,023 | Сталь 08Х13 |
|  | Контактная масса VK38 | 33м² | 480 | Конт. масса |
|  | Контактная масса VK48 | 33,5м² | 480 | Конт. масса |
|  | Кварц крупностью кусков 18-25 | 28,5м² | 1600 | Кварц |
|  | Кирпич легковесный, шамот ШЛ-0,9 прямой. 230х113х6,5 | 49м³ | 800 | Шомот ШЛ-0,9 |
|  | Кирпич легковесный, шамот ШЛ-0,9 клин. 230х113х65 | 24м³ | 800 | Шомот ШЛ-0,9 |
|  | Кирпич диатомовый прямой 230х113х65 | 92м³ | 600 | Диатомит |
|  | алюминий для электрометаллизации А-8,5 | - | 250 | Алюминий |
|  | Замазка шомотная | - | 44000 | Замазка шомотная |

# Назначение штуцеров контактного аппарата

| Обозна-чение | Наименование | Кол-во | Проход условный, Ду, мм | Давление условное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | Кгс/см² |
| А | Вход SO2 | 1 | 2000 | - | - |
| В | Выход газа | 1 | 1200х2100 | - | - |
| Г | Вход газа | 1 | 1200х2100 | - | - |
| Д | Вход SO2 в теплообменник после 3 слоя | 2 | 400 | - | - |
| Е | Выход SO2 из теплообменника после 3 слоя | 2 |  | - | - |
| И | Выход SO3 | 1 | 1200х2100 | - | - |
| К | Люк | 16 | 800 | - | - |
| Л | Гильза термопары под слоем | 10 | 25 | 2,5 | 25 |
| М | Гильза термопары под слоем | 10 | 25 | 2,5 | 25 |
| Н | Для аналитического контроля | 5 | 25 | 2,5 | 25 |
| Р | Для замера давления | 5 | 50 | 2,5 | 25 |

Встроенный теплообменник F=390 м²

Теплообменник предназначен для  охлаждения газовой смеси после 3 слоя контактной массы.

| 1. Среда | в трубном пространстве | SO2 |
| --- | --- | --- |
|  | в межтрубном пространстве | SO3 |
| 2. Поверхность теплообмена, м² | 387 |
| 3. Температура, ºС | SO2 | на входе в теплообменник | 115 |
|  |  | на выходе | 287 |
|  | SO3 | на входе в межтрубном пространстве теплообменника | 460 |
|  |  | на выходе | 430 |
| 4. Давление, ата | в трубном пространстве | 1,07 |
|  | в межтрубном пространстве | 1,14 |
| 5. Взрывоопасность среды | не взрывоопасна |
| 6. Токсичность среды | токсична |
| 7. Основной материал | теплообменника | Сталь 12Х18Н10Т |
|  | трубы Ø 57х3 длина-7000 |  |
|  | трубной решетки |  |
| 8. Габаритные размеры, мм | длина –8800, высота –1064 |
| 9. Масса в рабочем состоянии, кг | 17705 |

Материальное исполнение деталей  встроенного теплообменника

| №п/п | Наименование | Кол-во | Масса 1 шт. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубная решетка | 4 | 236 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 2. | Труба 57х3 длина 7000, ГОСТ 9941-81 | 320 | 29 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 3. | Швеллер n20у гост | 16 | 139 | Ст3сп5 |
| 4. | Фланец | 2 | 79 | Ст3сп5 |
| 5. | Патрубок | 4 | 61 | Ст3сп5 |
| 6. | Переход | 4 | 185 | Ст3сп5 |
| 7. | Патрубок из трубы У26х7 ГОСТ 10740-91 | 4 | 4,2 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 8. | Трубная решетка | 4 | 142 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 9. | Фланец | 4 | 5,5 | Ст3сп5 |
| 10. | Газовая коробка | 4 | 113 | Ст3сп5 |
| 11. | Трубная решетка | 16 | 47 | Сталь 12Х18Н10Т |
| 12. | Лист | 4 | 485 | Ст3сп5 |
| 13. | Лист | 4 | 431 | Ст3сп5 |