# Решофер газовый

Решофер газовый  предназначен для подогрева газа перед подачей его в сатуратор.

|  | Производительность по газу при нормальных условиях, м(/ч | 60000-75000 |
| --- | --- | --- |
|  | Объём, м( | трубного пространства | 3,41 |
|  |  | межтрубного пространства | 2,87 |
|  | Поверхность теплообмена, м( | 230 |
|  | Давление рабочее, МПа (кгс/см²) | в трубном пространстве | 0,035 (0,35) |
|  |  | в межтрубном пространстве | 0,6 (6,0) |
|  | Давление расчетное, МПа (кгс/см²) | в трубном пространстве | 0,035 (0,35) |
|  |  | в межтрубном пространстве | 0,6 (6,0) |
|  | Давление пробное, МПа (кгс/см²) | в трубном пространстве (сжатым воздухом на монтаже) | 0,044 (0,44) |
|  |  | в межтрубном пространстве гидравлическое на прочность и герметичность | 0,9 (9,0) |
|  | Рабочая температура среды, (С | в трубном пространстве | <70 |
|  |  | поступающего пара | 250-330 |
|  |  | температура конденсации водяного пара | 164 |
|  | Расчетная температура среды, (С | в трубном пространстве | 159 |
|  |  | в межтрубном пространстве | 164 |
|  | Расчетная разность температур стенок корпуса и труб, (С | не более 5 |
|  | Среда в аппарате: | в трубном пространстве коксовый газ | Среда токсичная, взрывоопасная в смеси с воздухом |
|  |  |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 2 |
|  |  |  | Категория взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.11-99 Т1 |
|  |  |  | Группа взрывоопасности по 51330.5-99 IIB |
|  |  |  | Пожароопасность – горючий газ |
|  |  | в межтрубном пространстве | водяной пар, конденсат |
|  | Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 |
|  | Срок службы, лет | 10 |
|  | Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | трубного пространства | 5а |
|  |  | межтрубного пространства | 4 |
|  | Класс герметичности по ОСТ 26.260.14-2001 | 5 |
|  | Количество циклов нагружения от давления, стесненности, температурных деформаций или других воздействий за весь срок эксплуатации, не более | 1000 |
|  | Масса аппарата в рабочем состоянии, кг | 8583,71 |
|  | Материальное исполнение | аппарата | Ст3сп5-св |
|  |  | трубы теплообменной Ø57х3,5 | сталь В20 |