Трубчатый петлеобразный рекуператор

Основные параметры и конструктивные размеры рекуператоров трубчатых.

| Обозначение | 31 3400 081 | 31 3400 082 | 31 3400 083 | 31 3400 084 | 31 3400 085 | 31 3400 097 | 31 3400 098 | 31 3400 099 | 31 3400 100 | 31 3400 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рекуператор трубчатый РТ-25-1 | Рекуператор трубчатый РТ-50-1 | Рекуператор трубчатый РТ-100-1 | Рекуператор трубчатый РТ-150-1 | Рекуператор трубчатый РТ-250-1 | Рекуператор трубчатый РТ-25-1 | Рекуператор трубчатый РТ-50-1 | Рекуператор трубчатый РТ-100-1 | Рекуператор трубчатый РТ-150-1 | Рекуператор трубчатый РТ-250-1 |
| Назначение | Подогрев воздуха | Подогрев воздуха |
| Температура воздуха, max | 450 | 350 |
| Температура продуктов горения перед рекуператором, ºС | 1000 | 900 |
| Подача рекуператора по воздуху, мм³/час | 2800 | 5000 | 9000 | 13500 | 19000 | 2800 | 5000 | 9000 | 13500 | 19000 |
| Количество продуктов горения | 3000 | 5600 | 10000 | 14500 | 21000 | 3000 | 5600 | 10000 | 14500 | 21000 |
| Площадь поверхности нагрева по дыму, м² | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Сопротивление по воздуху, мм.вод.ст. | 110 | 110 | 120 | 125 | 135 | 110 | 110 | 120 | 125 | 135 |
| Размеры рекуператора, мм | L | 1740 | 1940 | 2590 | 2840 | 3340 | 1740 | 1940 | 2590 | 2840 | 3340 |
|  | l1 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
|  | l2 | 500 | 600 | 870 | 995 | 1245 | 500 | 600 | 870 | 995 | 1245 |
|  | l3 | 582 | 682 | 932 | 1057 | 1307 | 582 | 682 | 932 | 1057 | 1307 |
|  | l4 | 800 | 900 | 1250 | 1375 | 1625 | 800 | 900 | 1250 | 1375 | 1625 |
|  | В | 1060 | 1420 | 1540 | 1840 | 2090 | 1060 | 1420 | 1540 | 1840 | 2090 |
|  | b1 | 722 | 1082 | 1142 | 1432 | 1682 | 722 | 1082 | 1142 | 1432 | 1682 |
|  | b2 | 720 | 1080 | 1200 | 1500 | 1750 | 720 | 1080 | 1200 | 1500 | 1750 |
|  | b3 | 640 | 1000 | 1080 | 1370 | 1620 | 640 | 1000 | 1080 | 1370 | 1620 |
|  | Н | 3279 | 3379 | 4738 | 5113 | 5713 | 3279 | 3379 | 4738 | 5113 | 5713 |
|  | h1 | 1085 | 1085 | 1135 | 1185 | 1335 | 1085 | 1085 | 1135 | 1185 | 1335 |
|  | h2 | 1230 | 1230 | 1280 | 1330 | 1480 | 1230 | 1230 | 1280 | 1330 | 1480 |
|  | S1 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
|  | S2 | 90 | 90 | 120 | 125 | 125 | 90 | 90 | 120 | 125 | 125 |
|  | n1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|  | n2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 |
|  | d1 | 500 | 600 | 810 | 1120 | 1320 | 500 | 600 | 810 | 1120 | 1320 |
|  | d2 | 530 | 530 | 720 | 1020 | 1220 | 530 | 530 | 720 | 1020 | 1220 |
|  | d3 | 640 | 640 | 860 | 1175 | 1375 | 640 | 640 | 860 | 1175 | 1375 |
|  | R | 600 | 700 | 1000 | 1125 | 1375 | 600 | 700 | 1000 | 1125 | 1375 |
|  | dm | 57х4 | 57х4 | 76х5 | 76х5 | 76х5 | 57х4 | 57х4 | 76х5 | 76х5 | 76х5 |
| Материал труб | 15Х25Т | 12Х17 |
| Масса, кг | 1705 | 2735 | 5508 | 8014 | 12330 | 1705 | 2735 | 5508 | 8014 | 12330 |

Трубчатый петлеобразный рекуператор