Испаритель

Испаритель предназначен для улавливания химических продуктов коксования.

|  | Объём, м³ | 31,47 |
| --- | --- | --- |
|  | Поверхность нагрева трубчатки, м² | 270 |
|  | Давление рабочее, МПа (кгс/см²) | в корпусе - вакуум | в пределах 650-685 мм.рт.ст |
|  |  | в межтрубном пространстве трубчатки | 0,175 (1,75) |
|  | Давление расчетное, МПа (кгс/см²) | в корпусе - наружное | 0,1 (1,0) |
|  |  | в межтрубном пространстве трубчатки | 0,175 (1,75) |
|  | Давление пробное гидравлическое на прочность и герметичность в горизонтальном положении, МПа (кгс/см²) | в корпусе - наружное | 0,207 (2,07) |
|  |  | в межтрубном пространстве трубчатки | 0,3 (3,0) |
|  | Температура рабочая, ºС | в корпусе | не менее 65 |
|  |  | в межтрубном пространстве трубчатки | 130 |
|  | Температура расчетная стенки, ºС | в корпусе | 65 |
|  |  | в межтрубном пространстве трубчатки | 130 |
|  | Среда | в корпусе | Кристаллическая пульпа сульфата аммония в маточном растворе с избыточной кислотностью 2-3% токсичная |
|  |  | в трубчатке | Греющий водяной пар |
|  | Прибавка для компенсации коррозии, эрозии мм | 2 |
|  | Срок службы аппарата, лет | 10 |
|  | Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | по корпусу | 4 |
|  |  | по межтрубному пространству | 5а |
|  | Количество циклов нагружения от давления, стесненности температурных деформаций или других воздействий за весь срок эксплуатации | не более 1000 |
|  | Масса аппарата, заполненного водой, кг | 16645 |
|  | Материальное исполнение | аппарата | сталь 10Х17Н13М2Т-М2б |
|  |  | Трубы теплообменной Ø 57х3,5 | сталь 06ХН28МДТ |

Назначение и условные проходы штуцеров

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Проход условный, Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см² |
| А1 | Выход паров | 1 | 700 | 1,0 | 10 |
| Б1,2 | Люк | 2 | 500 | 1,6 | 16 |
| В1 | Вход пара | 1 | 200 | 1,0 | 10 |
| Г1 | Вход раствора | 1 | 80 | 1,0 | 10 |
| Д1 | Вход горячей воды | 1 | 50 | 1,0 | 10 |
| Е1 | Выход конденсата | 1 | 50 | 1,0 | 10 |
| Ж1 | Воздушник | 1 | 50 | 1,0 | 10 |
| З1 | Выход пульпы | 2 | 25 | 1,0 | 10 |
| И1 | Вход пара | 1 | 32 | 1,0 | 10 |
| М1 | Для термометра сопротивления | 1 | М33х2 | - | - |
| Н1 | Для ртутного термометра | 1 | М27х2 | - | - |
| П1 | Для мановакууметра | 1 | М20х1,5 | - | - |
| Р1 | Для дистанционного замера давления | 1 | М20х1,5 | - | - |