Основные размеры аппаратов типа ТП

| Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L* | Длина труб l | l0 | Размещение перегородок | Н | Ду при числе ходов по трубам | Ду1 | А | А1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | l3 | число |  | 2 | 4 |  |  |  |
| 325** | 2,5 | 3690 6690 | 3000 6000 | 1500 3000 | 140 | 16 38 | 600 | 100 | - | 100 | 450 | 2350 5350 |
|  | 4,0 | 3730 6730 | 3000 6000 | 1500 3000 |  | 16 38 |  |  |  |  | 490 | 2330 5330 |
| 400 | 2,5 | 3720 6720 | 3000 6000 | 1500 3000 | 210 | 10 24 | 714 |  |  |  | 500 | 2250 5250 |
|  | 4,0 | 3750 6750 | 3000 6000 | 1500 3000 |  | 10 24 |  |  |  |  |  | 2250 5250 |
|  | 6,3 | 3800 6800 | 3000 6000 | 1500 3000 |  | 10 24 | 810 |  |  |  | 550 | 2150 5150 |
| 500 | 2,5 | 3835 6835 | 3000 6000 | 1500 3000 | 260 | 8 20 | 954 | 150 | - | 150 | 550 | 2200 5200 |
|  | 4,0 | 3960 6960 | 3000 6000 | 1500 3000 |  | 8 20 |  |  |  |  |  | 2200 5200 |
|  | 6,3 | 4020 7020 | 3000 6000 | 1500 3000 |  | 8 18 |  |  |  |  | 650 | 2060 5060 |
|  | 8,0 | 4150 7150 | 3000 6000 | 1500 3000 |  | 6 18 | 1130 |  |  |  | 800 | 1700 4700 |
| 600 | 1,6 | 6900 | 6000 | 3000 | 320 | 16 | 1060 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 |
|  | 2,5 | 6950 |  |  |  | 14 | 1106 |  |  |  | 640 | 5060 |
|  | 4,0 | 7150 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 770 | 4760 |
|  | 6,3 | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 4560 |
|  | 8,0 | 7380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 1,6 | 6950 | 6000 | 3000 | 360 | 14 | 1156 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 |
|  | 2,5 | 7100 |  |  |  |  | 1198 |  |  |  | 640 |  |
|  | 4,0 | 7280 |  |  |  |  | 1262 |  |  |  | 720 | 5000 |
|  | 6,3 | 7460 |  |  |  | 12 | 1324 |  |  |  | 850 | 4750 |
|  | 8,0 | 7580 |  |  |  |  | 1396 |  |  |  | 1050 | 4450 |

| Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L* | Длина труб l | l0 | Размещение перегородок | Н | Ду при числе ходов по трубам | Ду1 | А | А1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | l3 | число |  | 2 | 4 |  |  |  |
| 800 | 1,6 | 7465 10465 | 6000 9000 | 3000 6000 | 390 | 12 20 | 1354 | 250 | 200 | 250 | 700 | 5100 8100 |
|  | 2,5 | 7550 10550 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 12 20 |  |  |  |  |  | 5100 8100 |
|  | 4,0 | 7600 10600 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 12 20 |  |  |  |  | 750 | 4900 7900 |
|  | 6,3 | 7800 10800 | 6000 9000 | 3000 6000 | 385 | 12 20 | 1430 |  |  |  | 890 | 4670 7670 |
|  | 8,0 | 8100 11100 | 6000 9000 | 3000 6000 | 390 | 10 18 | 1684 |  |  |  | 1250 | 4200 7200 |
| 900 | 1,6 | 7560 10560 | 6000 9000 | 3000 6000 | 445 | 10 18 | 1374 | 250 | 200 | 250 | 720 | 5000 800 |
|  | 2,5 | 7680 10680 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 10 18 | 1398 |  |  |  | 750 | 4950 7950 |
|  | 4,0 | 7840 10840 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 10 16 | 1492 |  |  |  | 840 | 4750 7750 |
|  | 6,3 | 8100 11100 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 10 16 | 1542 |  |  |  | 1100 | 4400 7400 |
| 1000 | 1,6 | 7615 10615 | 6000 9000 | 3000 6000 | 500 | 10 16 | 1558 | 300 | 200 | 300 | 750 | 5000 8000 |
|  | 2,5 | 7720 10720 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 10 16 |  |  |  |  |  | 5000 8000 |
|  | 4,0 | 7870 10870 | 6000 9000 | 3000 6000 | 490 | 10 16 |  |  |  |  | 840 | 4800 7800 |
|  | 6,3 | 8250 11250 | 6000 9000 | 3000 6000 | 500 | 8 14 |  |  |  |  | 1330 | 4200 7200 |
| 1200 | 1,6 | 7800 10800 | 6000 9000 | 3000 6000 | 615 | 8 12 | 1780 | 3 | 200 | 300 | 820 | 4760 7760 |
|  | 2,5 | 7900 10900 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 8 12 |  |  |  |  | 870 | 4760 7760 |
|  | 4,0 | 8100 11100 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 6 12 |  |  |  |  | 1130 | 4350 7350 |
|  | 6,3 | 8450 11450 | 6000 9000 | 3000 6000 |  | 6 10 | 1900 |  |  |  | 1400 | 3800 6800 |

* Размеры рекомендуемые. Уточняются при разработке рабочей документации.

** Наружный диаметр кожуха, Дн.

Примечание. Размер l1* для аппаратов диаметром кожуха 325-700 мм рассчитан с учетом применения плоской распредкамеры.