Основные параметры аппаратов типов ТП, ХП, КП, ТУ

| Наименование параметра | Знамения параметров для аппаратов типа |
| --- | --- |
|  | ТП | ХП | КП | ТУ |
| Поверхность теплообмена, м2 | 10-915 | 84-610 | 12-1370 |
| Диаметр кожуха, мм | наружный | 325 | - | 325 |
|  | внутренний | 400*; 500*; 600*,700*; 800; 900, 1000; 1200 | 600*;700*; 800; 900; 1000, 1200 | 400*; 500*; 600*;700*; 800; 900; 1000; 1200; 1400 |
| Температура тенлообменивающих сред, °С | в трубах | от минус 30 до плюс 450 | от минус 20 до плюс 400 | от минус 30 до плюс 450 |
|  | в кожухе |  | от минус 20 до плюс 60 |  |
| Условное давление, Мпа, в кожухе для аппаратов диаметром, мм | 325 | 2,5; 4,0 | 4,0; 6,3 | - | 2,5;4,0 |
|  | 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4.0; 6Л | 1,6, 2,5,4.0, 6.3 | 1,0; 1.6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0 |
|  | 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5 |
| Условное давление, Мпа, в трубах для аппаратов диаметром, мм | 325 | 2,5; 4,0 | до 1,0 | - | 2,5; 4,0 |
|  | 400 | 2,5; 4,0; 6,3 |  | - | 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 |  | - | 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 |  | - | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
|  | 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 |  | до 1,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6.3 |
|  | 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |  | до 1,0 | 1,6; 2.5; 4,0 |
|  | 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |  | до 1,0 | 1,6; 2,5 |
|  | 1400 |  |  | - | 1,6; 2,5 |
| Длина прямого участка теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм | 325;400;500 | 3000; 6000 | - | 3000; 6000 |
|  | 600 и 700 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | 800; 900; 1000; 1200 | 6000; 9000 | 6000 | 6000; 9000 |
|  | 1400 | - | - | 6000; 9000 |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб (диаметр и толщина стенки), мм | 20x2; 25x2; 25x2,5 |
| Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм | 325; 400; 500 | 2 | - | 2 |
|  | 600; 700; 800; 900; 1000;1200 | 2; 4 | 2; 4; 6 | 2 |
|  | 1400 | - | - | 2 |
| Схема расположения теплообменных труб в трубных решетках и перегородках | по вершинам квадратов или равносторонних треугольников | по вершинам равносторонних треугольников |

*Допускается изготавливать кожух аппаратов из труб наружным диаметром 426, 530, 630, 720 мм