Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходного сечения

по трубному пространству для аппаратов типа КП

| Внутренний диаметр кожуха , мм | Наружный диаметр труб, мм | Давление в кожухе РУ, МПа, не более | Поверхность теплообмена, м2, при числе ходов по трубам | Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2, не менее, при толщине труб, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 2,0 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | При числе ходов по трубам |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 600 | 20 | 1,0 | 126,2 | 112,7 | 107,4 | 0,024 | 0,012 | 0,009 | - | - | - |
|  |  | 1,6;2,5 | 130,4 | 116,8 | 111,5 | 0,024 | 0,014 | 0,008 | - | - | - |
|  | 25 | 1,0 | 102,2 | 88,1 | 83,4 | 0,035 | 0,013 | 0,008 | 0,032 | 0,012 | 0,007 |
|  |  | 1,6;2,5 | 106,4 | 92,3 | 87,6 | 0,038 | 0,016 | 0,010 | 0,035 | 0,014 | 0,009 |
| 700 | 20 | 1,0 | 182,7 | 166,9 | 157,1 | 0,046 | 0,018 | 0,013 | - | - | - |
|  |  | 1,6;2,5 | 187,6 | 171,8 | 162,0 | 0,049 | 0,021 | 0,013 | - | - | - |
|  | 25 | 1,0 | 141,8 | 125,8 | 120,1 | 0,048 | 0,020 | 0,010 | 0,044 | 0,019 | 0,009 |
|  |  | 1,6;2,5 | 147,4 | 132,4 | 125,8 | 0,153 | 0,020 | 0,014 | 0,048 | 0,018 | 0,013 |
| 800 | 20 | 1,0 | 240,0 | 221,2 | 212,1 | 0,060 | 0,027 | 0,017 | - | - | - |
|  |  | 1,6 | 246,1 | 228,0 | 218,2 | 0,063 | 0,028 | 0,020 | - | - | - |
|  |  | 2,5 | 251,7 | 233,6 | 223,8 | 0,066 | 0,028 | 0,018 | - | - | - |
|  | 25 | 1,0 | 194,5 | 174,7 | 169,1 | 0,068 | 0,30 | 0,017 | 0,062 | 0,028 | 0,015 |
|  |  | 1,6;2,5 | 200,2 | 180,4 | 174,7 | 0,072 | 0,30 | 0,021 | 0,066 | 0,028 | 0,019 |
| 900 | 20 | 1,0 | 317,6 | 296,5 | 288,3 | 0,082 | 0,038 | 0,022 | - | - | - |
|  |  | 1,6;2,5 | 324,0 | 302,9 | 294,7 | 0,085 | 0,038 | 0,026 | - | - | - |
|  | 25 | 1,0 | 252,9 | 233,1 | 224,7 | 0,090 | 0,039 | 0,024 | 0,082 | 0,035 | 0,022 |
|  |  | 1,6;2,5 | 258,6 | 238,8 | 228,4 | 0,094 | 0,043 | 0,027 | 0,085 | 0,039 | 0,025 |
| 1000 | 20 | 1,0 | 399,0 | 377,2 | 365,9 | 0,104 | 0,049 | 0,030 | - | - | - |
|  |  | 1,6;2,5 | 405,4 | 382,8 | 372,3 | 0,107 | 0,049 | 0,033 | - | - | - |
|  | 25 | 1,0; 1,6; 2,5 | 325 | 302,4 | 293,9 | 0,117 | 0,051 | 0,034 | 0,106 | 0,046 | 0,030 |
| 1200 | 20 | 1,0 | 592,7 | 564,8 | 552,0 | 0,164 | 0,068 | 0,044 | - | - | - |
|  |  | 1,6 | 601,7 | 573,5 | 561,1 | 0,164 | 0,073 | 0,048 | - | - | - |
|  |  | 2,5 | 609,7 | 580,3 | 569,0 | 0,161 | 0,076 | 0,048 | - | - | - |
|  | 25 | 1,0 | 481,8 | 452,6 | 441,3 | 0,151 | 0,075 | 0,043 | 0,137 | 0,068 | 0,039 |
|  |  | 1,6 | 491,3 | 462,0 | 450,7 | 0,176 | 0,082 | 0,050 | 0,160 | 0,074 | 0,045 |
|  |  | 2,5 | 499,3 | 470,0 | 458,8 | 0,182 | 0,083 | 0,055 | 0,165 | 0,075 | 0,050 |