Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходных сечений

по трубному и межтрубному пространствам для аппаратов типа ТП и ХП

| Внутренний диаметр кожуха, мм | Наружный диаметр труб, мм | Число ходов по трубам | Поверхность теплообмена, м2 при расположении труб в решетке | Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2, не менее, при расположении труб в решетке | Площадь проходного сечения по межтрубному пространству, м2, при расположении труб в решетке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По вершинам квадратов | По вершинам треугольников |  |  |
|  |  |  |  |  | По вершинам квадратов | По вершинам треугольников | По вершинам квадратов | По вершинам треугольников |
|  |  |  | При длине прямого участка труб, мм | При толщине стенки труб, мм | В вырезе перегородки | Между перегородками** | В вырезе перегородки | Между перегородками |
|  |  |  | 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |  |  |  |  |
| 325** | 20 | 2 | 13,2 | 26,4 | - | - | - | 0,0070 | - | - | - | 0,010 | 0,024 | - | - |
|  | 25 |  | 10,4 | 20,7 | - | - | - | 0,0076 | 0,0069 | - | - | 0,011 | 0,028 | - | - |
| 400 | 20 | 2 | 23,4 | 46,7 | - | - | - | 0,0125 | - | - |  | 0,020 | 0,041 | - | - |
|  | 25 |  | 19,3 | 38,6 | - | - | - | 0,0142 | 0,0129 | - |  | 0,020 | 0,043 | - | - |
| 500 | 20 | 2 | 38,8 | 77,6 | - | - | - | 0,0207 | - | - |  | 0,032 | 0,064 | - | - |
|  | 25 |  | 31,1 | 62,2 | - | - | - | 0,0228 | 0,0207 | - |  | 0,032 | 0,063 | - | - |
| 600 | 20 | 2 | - | 115,3 | - | 130,4 | - | 0,0301 | - | 0,0340 |  | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 |
|  |  | 4 | - | 105,5 | - | 116,8 | - | 0,0131 | - | 0,0143 |  | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 |
|  | 25 | 2 | - | 95,1 | - | 106,5 | - | 0,0343 | 0,0311 | 0,0381 | 0,0345 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 |
|  |  | 4 | - | 85,7 | - | 92,3 | - | 0,0149 | 0,0135 | 0,0159 | 0,0144 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 |
| 700 | 20 | 2 | - | 166,2 | - | 183,1 | - | 0,0436 | - | 0,0490 | - | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 |
|  |  | 4 | - | 155,6 | - | 171,8 | - | 0,0201 | - | 0,0211 | - | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 |
|  | 25 | 2 | - | 129,0 | - | 147,4 |  | 0,0464 | 0,0421 | 0,0526 | 0,0477 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 |
|  |  | 4 | - | 118,7 | - | 132,4 |  | 0,0190 | 0,0173 | 0,0201 | 0,0182 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 |
| 800 | 20 | 2 | - | 213,7 | 320,5 | 251,7 | 377,6 | 0,0567 | - | 0,0661 | - | 0,077 | 0,136 | 0,073 | 0,094 |
|  |  | 4 | - | 200,8 | 301,3 | 233,6 | 350,4 | 0,0261 | - | 0,0281 | - | 0,077 | 0,136 | 0,073 | 0,094 |
|  | 25 | 2 | - | 176,2 | 264,2 | 200,2 | 300,3 | 0,0640 | 0,0581 | 0,0724 | 0,0656 | 0,073 | 0,135 | 0,059 | 0,098 |
|  |  | 4 | - | 163,0 | 244,0 | 182,3 | 273,4 | 0,0270 | 0,0245 | 0,0277 | 0,0251 | 0,073 | 0,135 | 0,059 | 0,098 |
| 900 | 20 | 2 | - | 284,1 | 426,2 | 324,1 | 486,1 | 0,0752 | - | 0,0856 | - | 0,097 | 0,120 | 0,088 | 0,129 |
|  |  | 4 | - | 270,5 | 405,8 | 303,0 | 454,4 | 0,0154 | - | 0,0380 | - | 0,097 | 0,120 | 0,088 | 0,129 |
|  | 25 | 2 | - | 224,2 | 336,3 | 258,6 | 387,9 | 0,0817 | 0,0741 | 0,0942 | 0,0854 | 0,073 | 0,169 | 0,093 | 0,129 |
|  |  | 4 | - | 210,1 | 315,1 | 238,8 | 358,2 | 0,0339 | 0,0308 | 0,0433 | 0,0393 | 0,073 | 0,169 | 0,093 | 0,129 |
| 1000 | 20 | 2 | - | 351,2 | 526,8 | 405,4 | 608,2 | 0,0930 | - | 0,1071 | - | 0,123 | 0,200 | 0,111 | 1,140 |
|  |  | 4 | - | 335,4 | 503,0 | 383,6 | 575,4 | 0,0438 | - | 0,0492 | - | 0,123 | 0,200 | 0,111 | 0,140 |
|  | 25 | 2 | - | 285,0 | 427,4 | 325,0 | 487,5 | 0,1025 | 0,0929 | 0,1174 | 0,1065 | 0,119 | 0,216 | 0,112 | 0,150 |
|  |  | 4 | - | 268,9 | 403,4 | 302,4 | 453,6 | 0,0478 | 0,0433 | 0,0505 | 0,0458 | 0,119 | 0,216 | 0,112 | 0,150 |
| 1200 | 20 | 2 | - | 523,4 | 785,1 | 609,7 | 914,5 | 0,1389 | - | 0,1610 | - | 0,161 | 0,309 | 0,154 | 0,197 |
|  |  | 4 | - | 503,0 | 754,5 | 581,8 | 872,7 | 0,0661 | - | 0,0768 | - | 0,161 | 0,309 | 0,154 | 0,197 |
|  | 25 | 2 | - | 429,6 | 644,3 | 499,3 | 748,9 | 0,1568 | 0,1422 | 0,1817 | 0,1649 | 0,161 | 0,311 | 0,144 | 0,185 |
|  |  | 4 | - | 409,8 | 614,7 | 470,1 | 705,1 | 0,0741 | 0,0672 | 0,0843 | 0,0757 | 0,161 | 0,311 | 0,144 | 0,185 |

* Наружный диаметр кожуха, мм                           ** Проходное сечение определено для ряда 1.