Устройства теплообменные наружные и внутренние сосудов и аппаратов

Устройства теплообменные трубчатые стальные наружные и внутренние работающие при внутренним давлении не более 2,5 МПа предназначены для подогрева или охлаждения жидких технологических веществ в емкостных аппаратах теплоносителем с температурой от минус 400 до 3800С.

Стандарт устанавливает следующие типы теплообменных устройств:

- Внутренние с U-образными элементами для горизонтальных аппаратов;

–   исполнение 1 – с выводом нижнего штуцера через днище;

–  исполнение 2 – с выводом нижнего штуцера через обечайку.

- Внутренние винтовые для горизонтальных аппаратов;

- Внутренние спиральные для вертикальных аппаратов;

- Внутренние винтовые для вертикальных аппаратов;

–   исполнение 1 – с выводом нижнего штуцера через обечайку;

–   исполнение 2 – с выводом нижнего штуцера через днище.

- Наружные  зигзагообразные  для горизонтальных аппаратов;

- Наружные спиральные для горизонтальных аппаратов;

- Внутренние в виде трубного пучка для горизонтальных аппаратов.

Теплообменные устройства типа 7 предназначены для работы под давлением не более 0,6 МПа при температуре  теплоносителя не более 3000С в емкостных аппаратах на условное давление не более 0,6 МПа.

Пример условного обозначения теплообменного устройства типа 1 исполнения 1 шириной В=600 мм с площадью поверхности теплообмена 1,9 м2 материальным исполнением по шифру 1:

Устройство ТУ 1-1-600-1,9-1   АТК 24.218.07-90.

Теплообменное устройство типа 3, радиусом R = 375 мм с площадью поверхности теплообмена 0,6 м2 материальным исполнением по шифру 1:

Устройство 3-375-0,6-1      АТК 24.218.07-90

Теплообменное устройство типа 4 исполнения 1 с размерами d=1000 мм, l = 880 мм материальным исполнением  по шифру 1:

Устройство 4-1-1000-880-1   АТК 24.218.07-90.

Теплообменное устройство типа 6 с размером l=2000 м, площадью поверхности теплообмена 2,7 м2, материальным исполнением по шифру 1:

Устройство 6-2000-2,7-1   АТК 24.218.07.-90.

Теплообменное устройство типа 7 с размером l= 3000 мм, материальным исполнением по шифру 1:

Устройство 7-3000-1    АТК 24.218.07-90.

##### Конструкция креплений и  защитных кожухов теплообменных устройств выполняется в  соответствии с АТК 24.218.07-90.

| В | l | l1 | t | t1 | n | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг не более | Применяемость для аппаратов диаметром, Дв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 1000 | 600 | 300 | 500 | 4 | 1,5 | 55,1 | 1000 – 2000 |
|  | 1500 |  |  |  |  | 1,9 | 63,7 |  |
|  | 2000 |  |  |  |  | 2,3 | 72,3 |  |
|  | 2500 |  |  |  |  | 2,7 | 80,9 |  |
|  | 3000 |  |  |  |  | 3,1 | 89,5 |  |
|  | 4000 |  |  |  |  | 3,9 | 106,0 |  |
|  | 5000 |  |  |  |  | 4,7 | 123,0 |  |
|  | 6000 |  |  |  |  | 5,5 | 140,0 |  |
| 900 | 1000 | 700 | 400 | 800 | 6 | 2,2 | 73,1 | 1400 – 2000 |
|  | 1500 |  |  |  |  | 2,8 | 86,0 |  |
|  | 2000 |  |  |  |  | 3,4 | 98,9 |  |
|  | 2500 |  |  |  |  | 4,1 | 112,0 |  |
|  | 3000 |  |  |  |  | 4,5 | 125,0 |  |
|  | 4000 |  |  |  |  | 5,8 | 150,0 |  |
|  | 5000 |  |  |  |  | 7,0 | 176,0 |  |
|  | 6000 |  |  |  |  | 8,2 | 202,0 |  |
|  | 7000 |  |  |  |  | 9,4 | 227,0 |  |
|  | 8000 |  |  |  |  | 10,6 | 253,0 |  |
|  | 9000 |  |  |  |  | 11,8 | 279,0 |  |
| 1200 | 1500 | 800 | 500 | 1100 | 8 | 3,6 | 108,0 | 2000 – 3400 |
|  | 2000 |  |  |  |  | 4,4 | 125,0 |  |
|  | 2500 |  |  |  |  | 5,2 | 143,0 |  |
|  | 3000 |  |  |  |  | 6,0 | 160,0 |  |
|  | 4000 |  |  |  |  | 7,7 | 194,0 |  |
|  | 5000 |  |  |  |  | 9,3 | 283,0 |  |
|  | 6000 |  |  |  |  | 10,9 | 262,0 |  |
|  | 7000 |  |  |  |  | 12,5 | 297,0 |  |
|  | 8000 |  |  |  |  | 14,1 | 331,0 |  |
|  | 9000 |  |  |  |  | 15,7 | 365,0 |  |
| 1500 | 1500 | 900 | 600 | 1400 | 10 | 4,5 | 130,0 | 2400 – 3400 |
|  | 2000 |  |  |  |  | 5,5 | 151,0 |  |
|  | 2500 |  |  |  |  | 6,5 | 173,0 |  |
|  | 3000 |  |  |  |  | 7,5 | 195,0 |  |
|  | 4000 |  |  |  |  | 9,5 | 238,0 |  |
|  | 5000 |  |  |  |  | 11,5 | 281,0 |  |
|  | 6000 |  |  |  |  | 13,6 | 324,0 |  |
|  | 7000 |  |  |  |  | 15,6 | 367,0 |  |
|  | 8000 |  |  |  |  | 17,6 | 410,0 |  |
|  | 9000 |  |  |  |  | 19,6 | 453,0 |  |

Примечание:

Масса теплообменных устройств подсчитана при плотности стали 7860 кг/м3.

### Теплообменные устройства типа 1

исполнение 2

| В | l | l1 | t | t1 | n | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг не более | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 1000 | 600 | 300 | 500 | 4 | 1,5 | 55,1 | 570 | 770 |
|  | 1500 |  |  |  |  | 1,9 | 63,7 |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  | 2,3 | 72,3 |  |  |
|  | 2500 |  |  |  |  | 2,7 | 80,9 |  |  |
|  | 3000 |  |  |  |  | 3,1 | 89,5 |  |  |
|  | 4000 |  |  |  |  | 3,9 | 106,0 |  |  |
|  | 5000 |  |  |  |  | 4,7 | 123,0 |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  | 5,5 | 140,0 |  |  |
| 900 | 1000 | 700 | 400 | 800 | 6 | 2,2 | 73,1 | 630 | 970 |
|  | 1500 |  |  |  |  | 2,8 | 86,0 |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  | 3,4 | 98,9 |  |  |
|  | 2500 |  |  |  |  | 4,1 | 112,0 |  |  |
|  | 3000 |  |  |  |  | 4,5 | 125,0 |  |  |
|  | 4000 |  |  |  |  | 5,8 | 150,0 |  |  |
|  | 5000 |  |  |  |  | 7,0 | 176,0 |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  | 8,2 | 202,0 |  |  |
|  | 7000 |  |  |  |  | 9,4 | 227,0 |  |  |
|  | 8000 |  |  |  |  | 10,6 | 253,0 |  |  |
|  | 9000 |  |  |  |  | 11,8 | 279,0 |  |  |

Примечание. Масса теплообменных устройств подсчитана при  плотности стали 7850 кг/м3

| R | r | h | l | t | t1 | Кол-во витков | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг не более | Применяемость для аппаратов диаметром, Дв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 150 | 400 | 590 | 50 | 25 | 3 | 0,5 | 18,2 | 800 |
| 375 |  |  | 690 |  |  | 5 | 0,9 | 27,6 | 1000 |
|  | 175 |  |  | 80 | 40 | 3 | 0,6 | 21,00 |  |
| 475 | 150 | 450 | 800 | 50 | 25 | 7 | 105 | 39,7 | 1200 |
| 480 | 200 |  |  | 80 | 40 | 4 | 1,0 | 28,5 |  |
| 575 | 150 | 500 | 910 | 50 | 25 | 9 | 2,2 | 54,5 | 1400 |
| 590 |  |  |  | 80 | 40 | 6 | 1,6 | 40,5 |  |
| 675 |  | 550 | 1000 | 50 | 25 | 11 | 3,0 | 71,8 | 1600 |
| 695 | 175 |  | 1020 | 80 | 40 | 7 | 2,1 | 51,9 |  |
| 775 | 150 | 600 | 1100 | 50 | 25 | 13 | 4,0 | 92,2 | 1800 |
| 800 | 200 |  | 1120 | 80 | 40 | 8 | 2,7 | 65,0 |  |
| 825 | 150 | 650 | 1150 | 150 | 75 | 5 | 1,7 | 44,4 | 2000 |
| 830 |  |  |  | 80 | 40 | 9 | 3,0 | 70,8 |  |
| 925 | 250 | 700 | 1250 | 150 | 75 | 5 | 2,1 | 51,3 | 2200 |
| 935 | 175 |  |  | 80 | 40 | 10 | 3,7 | 86,5 |  |
| 1025 | 200 | 750 | 1350 | 150 | 75 | 6 | 2,5 | 61,6 | 2400 |
| 1040 |  |  |  | 80 | 40 | 11 | 4,5 | 104,0 |  |
| 1175 |  | 850 | 1500 | 150 | 75 | 7 | 3,3 | 77,4 | 2800 |
| 1275 | 300 | 900 | 1600 |  |  |  | 3,7 | 86,8 | 3000 |
| 1475 | 200 | 950 | 1800 |  |  | 9 | 5,0 | 115,0 | 3200 |

Примечание: Масса теплообменных устройств подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3

| d | h | l | t | n | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг не более | Применяемость для аппаратов диаметром, Дв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | исполнение 1 | исполнение 2 |  |
| 300 | 250 | 480 | 50 | 5 | 0,6 | 15,5 | 18,0 | 600 |
| 500 |  | 580 |  |  | 0,9 | 23,0 | 25,6 | 800 |
| 700 | 375 | 680 | 75 |  | 1,2 | 29,8 | 32,4 | 1000 |
|  |  | 780 |  |  | 1,3 | 30,2 | 32,8 | 1200 |
| 1000 |  | 880 |  |  | 1,7 | 40,0 | 42,6 | 1400 |
|  | 450 | 980 |  | 6 | 2,1 | 47,0 | 49,6 | 1600 |
| 1400 |  | 1080 |  |  | 2,8 | 62,8 | 65,4 | 1800 |
|  |  | 1180 |  |  |  | 63,2 | 65,8 | 2000 |
|  |  | 1280 |  |  | 2,9 | 63,6 | 66,2 | 2200 |
| 1800 |  | 1380 |  |  | 3,6 | 79,4 | 82,0 | 2400 |
|  |  | 1480 |  |  | 3,7 | 79,8 | 82,4 | 2600 |
|  |  | 1580 |  |  |  | 80,2 | 82,8 | 2800 |
| 2200 |  | 1680 |  | 7 | 5,1 | 110,0 | 113,0 | 3000 |
|  |  | 1780 |  |  | 5,2 | 111,0 | 114,0 | 3200 |

Примечание. Масса теплообменных устройств подсчитана при плотности  стали 7850 кг/м3

| l | n | m | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 3 | 540 | 1,0 | 26,7 |
|  | 5 | 900 | 1,5 | 37,7 |
|  | 7 | 1260 | 2,1 | 48,7 |
|  | 9 | 1620 | 2,6 | 59,7 |
|  | 11 | 1980 | 3,1 | 70,7 |
| 1200 | 3 | 540 | 1,2 | 30,1 |
|  | 5 | 900 | 1,8 | 42,9 |
|  | 7 | 1260 | 2,4 | 55,6 |
|  | 9 | 1620 | 3,0 | 68,3 |
|  | 11 | 1980 | 3,6 | 81,0 |
|  | 13 | 2340 | 4,2 | 93,7 |
|  | 15 | 2700 | 4,8 | 106,0 |
| 1600 | 5 | 900 | 2,3 | 53,1 |
|  | 7 | 1260 | 3,0 | 69,3 |
|  | 9 | 1620 | 3,8 | 85,4 |
|  | 11 | 1980 | 4,5 | 102,0 |
|  | 13 | 2340 | 5,3 | 118,0 |
|  | 15 | 2700 | 6,1 | 134,0 |
| 2000 | 5 | 900 | 2,7 | 63,4 |
|  | 7 | 1260 | 3,7 | 83,0 |
|  | 9 | 1620 | 4,6 | 103,0 |
|  | 11 | 1980 | 5,5 | 122,0 |
|  | 13 | 2340 | 6,4 | 142,0 |
|  | 15 | 2700 | 7,3 | 161,0 |
| 2500 | 5 | 900 | 3,3 | 76,3 |
|  | 7 | 1260 | 4,5 | 100,0 |
|  | 9 | 1620 | 5,6 | 124,0 |
|  | 11 | 1980 | 6,7 | 148,0 |
|  | 13 | 2340 | 7,8 | 172,0 |
|  | 15 | 2700 | 8,9 | 196,0 |
| 3000 | 5 | 900 | 4,0 | 89,2 |
|  | 7 | 1260 | 5,3 | 117,0 |
|  | 9 | 1620 | 6,6 | 145,0 |
|  | 11 | 1980 | 7,9 | 174,0 |
|  | 13 | 2340 | 9,2 | 202,0 |
|  | 15 | 2700 | 10,5 | 230,0 |
| 3500 | 5 | 900 | 4,6 | 102,0 |
|  | 7 | 1260 | 6,1 | 134,0 |
|  | 9 | 1620 | 7,6 | 167,0 |
|  | 11 | 1980 | 9,1 | 199,0 |
|  | 13 | 2340 | 10,6 | 232,0 |
|  | 15 | 2700 | 12,2 | 264,0 |
| 4000 | 5 | 900 | 5,2 | 115,0 |
|  | 7 | 1260 | 6,9 | 182,0 |
|  | 9 | 1620 | 8,6 | 188,0 |
|  | 11 | 1980 | 10,8 | 225,0 |
|  | 13 | 2340 | 12,8 | 282,0 |
|  | 15 | 2700 | 13,8 | 299,0 |
| 5000 | 9 | 1620 | 10,6 | 231,0 |
|  | 11 | 1980 | 12,8 | 277,0 |
|  | 13 | 2340 | 14,9 | 322,0 |
|  | 15 | 2700 | 17,0 | 367,0 |
| 6000 | 9 | 1620 | 12,6 | 274,0 |
|  | 11 | 1980 | 15,1 | 328,0 |
|  | 13 | 2340 | 17,7 | 382,0 |
|  | 15 | 2700 | 20,2 | 436,0 |
| 7000 | 11 | 1980 | 17,5 | 383,5 |
| 9000 |  |  | 22,3 | 486,5 |

Примечания: 	1.   Устройство состоит из двух секций.

2.  Масса теплообменных устройств подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3

3.   R=Дв/2+S+16

| R | h | l | Количество витков | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг не более | Применяемость для аппаратов диаметром, Дв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 155 | 550 | 3 | 0,4 | 14,6 | 800 |
| 425 | 220 | 650 | 5 | 0,8 | 27,1 | 1000 |
| 475 | 225 | 750 | 6 | 1,0 | 33,6 | 1200 |
| 640 | 310 | 850 |  | 1,5 | 40,3 | 1400 |
| 720 | 325 | 950 | 7 | 1,9 | 50,0 | 1600 |
| 800 | 330 | 1060 | 8 | 2,4 | 60,8 | 1800 |
| 880 | 360 | 1150 | 8 | 3,0 | 72,6 | 2000 |
| 1040 | 465 | 1250 | 11 | 4,2 | 99,3 | 2200 |
| 1120 | 485 | 1350 | 12 | 4,8 | 114,0 | 2400 |
| 1325 | 500 | 1650 | 8 | 3,7 | 90,5 | 3000 |
| 1425 | 525 | 1750 | 9 | 4,6 | 107,0 | 4000 |

Примечание. Масса теплообменных устройств подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3.

| l | n | l1 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500 | 2 | 1700 | 9,9 | 334,0 |
| 3000 | 3 | 2550 | 11,8 | 365,0 |
| 4000 | 4 | 3400 | 15,6 | 427,0 |
| 5000 | 5 | 4250 | 19,4 | 488,0 |
| 6000 | 7 | 5950 | 23,1 | 556,0 |
| 7000 | 8 | 6800 | 26,9 | 617,0 |
| 8000 | 9 | 7650 | 30,7 | 678,0 |
| 9000 | 10 | 8500 | 34,5 | 739,0 |

Примечание:  Масса теплообменных устройств подсчитана при плотности стали 7850 кг/м3

### Материальное исполнение деталей теплообменных устройств

| Шифр материального исполнения | Тип устройства | Температура теплоносителя, 0С | Марка стали, обозначение стандарта | Технические требования к материалу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Деталей из труб (32х3 | Фланцев, трубной решетки | Деталей из листового проката |
| 1 | 1-7 | от минус 20 до плюс 380 | 10,20 ГОСТ 1050 | ГОСТ 8733 группа В; ГОСТ 8731 группа В | ГОСТ 14637 ГОСТ 5520 | ГОСТ 14637 |
| 2 |  | от минус 30 до плюс 380 |  |  | ГОСТ 8479, Гр. ТУ КП 215, Гр. IV – КП 195 | ГОСТ 5520 |
| 3 |  | от минус 40 до плюс 380 | 10Г2 ГОСТ 4543 |  | ГОСТ 8479 гр. IV КП 215 |  |
| 4 | 1-4,7 |  | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | ГОСТ 25054 гр. IV, Гр. IVк; ГОСТ 7350 группа М2б | ГОСТ 7350 группа М2б |
| 5 |  |  | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 |  |  |  |
| 6 |  | от минус 40 до плюс 300 | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ТУ 14-3-59 |  |  |
| 7 |  |  | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-59 |  |  |
| 8 |  |  | 08Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 5632 | ГОСТ 25054 Гр. IV ГОСТ 7350 группа М2б |  |

Примечание: Для теплообменных устройств типа 7 не более 300 0С

# Text boxes

169

### Теплообменные устройства типа 1

исполнение 1

### Теплообменные устройства типа 3

### Теплообменные устройства типа 4

исполнение 2

исполнение 1

### Теплообменные устройства типа 5

#### А-А

### Теплообменные устройства типа 6

### Основные размеры теплообменных устройств типа 7

R