Горизонтальные цельносварные аппараты

с эллиптическими днищами и трубным пучком

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6 МПа  (6 кгс/см2), с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теполоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Основные размеры аппаратов и условные обозначения приведены в таблице 1 и 2.

# Основные размеры аппаратов

(не зависящие от материального исполнения)

таблица 1

| Объем, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более |  | D | l | l1 | l2 | B1 | h1 | Условное обозначение |
| 6,3 | 5,4 | 10,5 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 1440 | 100 | ГЭЭ1-2-6,3-0,6 |
| 10 | 9,1 |  | 2000 |  |  |  | 1790 |  | ГЭЭ1-2-10-0,6 |
| 16 | 13,7 | 17,1 |  | 4200 | 3200 | 5000 |  |  | ГЭЭ1-2-16-0,6 |
| 25 | 20,9 | 18,6 | 2400 | 4500 | 3500 |  | 2140 | 140 | ГЭЭ1-2-25-0,6 |
| 40 | 34,3 | 31,4 |  | 8000 | 7000 |  |  |  | ГЭЭ1-2-40-0,6 |
| 50 | 42 |  | 2800 | 7000 | 5800 | 600 | 2480 | 160 | ГЭЭ1-2-50-0,6 |
| 63 | 52,4 | 35,4 |  | 9000 | 7800 |  |  |  | ГЭЭ1-2-63-0,6 |

# Основные размеры аппаратов

###### таблица 1

| Условное обозначение | Шифр номинального исполнения | Размеры, мм | Общая масса, кг (с опорами) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | S | S1 | L | B | H |  |
| ГЭЭ1-2-6,3-0,6 | 1 | 1018 | 8 | 8 | 4075 | 1770 | 2470 | 2310 |
|  | 2 |  |  |  | 4070 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2180 | 2300 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 2380 |
|  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 2300 |
| ГЭЭ1-2-10-0,6 | 1 | 1220 |  | 10 | 4210 | 2170 | 2880 | 3025 |
|  | 2 |  |  |  | 4200 |  |  | 3020 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2590 | 3005 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
|  | 5 | 1225 | 10 |  |  |  | 2595 | 3300 |
|  | 6 | 1220 | 8 |  |  |  |  | 3010 |
| ГЭЭ1-2-16-0,6 | 1 |  |  |  | 5910 | 2180 | 2880 | 3910 |
|  | 2 |  |  |  | 5905 |  |  | 3905 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2590 | 3890 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3885 |
|  | 5 | 1225 | 10 |  |  | 2185 | 2595 | 4355 |
|  | 6 | 1220 | 8 |  |  | 2180 |  | 3895 |
| ГЭЭ1-2-25-0,6 | 2 | 1425 |  |  | 6440 | 2580 | 3290 | 5090 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2995 | 5080 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5065 |
|  | 5 |  | 10 | 12 |  | 2585 |  | 5810 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 5805 |
| ГЭЭ1-2-40-0,6 | 2 | 1425 | 8 | 10 | 9940 | 2600 | 3290 | 7160 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2995 | 7150 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 7135 |
|  | 5 |  | 10 | 12 |  | 2610 |  | 8310 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8305 |
| ГЭЭ1-2-50-0,6 | 1 | 1628 |  |  | 9115 | 3010 | 3700 | 9325 |
|  | 2 |  |  |  | 9110 |  |  | 9315 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 3400 | 9310 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 9300 |
|  | 5 | 1632 | 12 | 14 |  |  | 3410 | 10650 |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 10350 |
| ГЭЭ1-2-63-0,6 | 1 | 1628 | 10 |  | 11115 |  | 3690 | 10850 |
|  | 2 |  |  |  | 11100 |  |  | 10840 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 3400 | 10830 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 10820 |
|  | 5 | 1632 | 12 | 14 |  |  | 3410 | 12460 |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 12160 |