Подогреватель нефти ПНПТ- 0,3

Подогреватели нефти с промежуточным теплоносителем ПНПТ предназначены для нагрева нефти и нефтяной эмульсии при их транспорте и промысловой подготовке.

Устройство, принцип работы

Подогреватели нефти ПНПТ состоят из следующих основных частей:

- блок нагрева;

- блок подготовки топлива;

- система автоматики и безопасности.

К корпусу подогревателя в рабочем положении крепится площадка обслуживания

Технологический процесс нагрева нефти осуществляется следующим образом:

Нефть из промысловой сети поступает в продуктовый змеевик подогревателя, нагревается от промежуточного теплоносителя после чего выводится из подогревателя;

Топливо сжигается в топке подогревателя, отдавая тепло промежуточному теплоносителю;

Охлажденные продукты сгорания при помощи дымовой трубы выводятся из топки подогревателя в атмосферу.

Блок нагрева предназначен для передачи тепла от продуктов сгорания нагреваемому продукту.

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Полезная тепловая мощность. кВт (Гкал/ч) | 350 (0,3) |
| Производительность по нефти и нефтегазовой эмульсии, м³/ч |  |
| - при Δ Т=65°С | 5 |
| - при Δ Т=16°С | 28 |
| Давление в продуктовом змеевике, МПа |  |
| - рабочее. не более | 6.3 |
| - расчетное | 6.3 |
| - пробное гидравлическое | 8.2 |
| Перепад давления в продуктовом змеевике, МПа, не более | 0,25 |
| Температура, К (С°) |  |
| - на входе продукта в подогреватель, не менее | 263(-10) |
| - на выходе продукта из подогревателя, не более | 343 (70) |
| - нагрева промежуточного теплоносителя, не более | 368 (95) |
| Промежуточный теплоноситель | Пресная вода, раствор этиленгликоля и иные негорючие теплоносители |
| Давление топливного газа, МПа |  |
| - на входе в блок подготовки топлива | 0,1...1,2 |
| - перед горелкой | 0,01...0,07 |
| Расход топливного газа, м3/ч. не более | 40 |
| Габаритные размеры подогревателя, длина х ширина х высота, мм |  |
| - в рабочем состоянии | 4373x3925x8000 |
| - в транспортном положении | 4373x2500x2750 |
| Масса подогревателя без промежуточного теплоносителя, кг не бою | 5000 |
| Масса подогревателя с теплоносителем, кг, не более | 9500 |